## Slide 1
MAGNETICO
MOD-17 — VRF-Lite & GRE Tunneling
AREA 7 — OVERLAY & VPN · 2h · 4.1 · 4.2
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
VRF-Lite: separazione routing senza MPLS
02
GRE: Generic Routing Encapsulation
03
Tunnel source, destination e keepalive
04
Route statiche nel VRF via tunnel GRE
05
Troubleshooting VRF e tunnel GRE

## Slide 3
Topologia MOD-17 — VRF-Lite + GRE
ISP 192.0.2.253
HUB 192.0.2.254 VRF CUST-A/B
SP1 198.51.100.254 VRF CUST-A/B
SP2 203.0.113.254 VRF CUST-A/B
HUB-SP1-SP2 su underlay ISP. VRF CUST-A/CUST-B separati. GRE tunnel P2P HUB↔SP1 e HUB↔SP2.

## Slide 4
VRF-Lite e GRE
Segmentazione routing e tunnel overlay

## Slide 5
VRF-Lite — Segmentazione Senza MPLS
• VRF-Lite: VRF locali senza MP-BGP o MPLS — solo separazione routing su singolo device • Ogni VRF ha routing table indipendente: CUST-A non vede le rotte di CUST-B • vrf definition: definisce il VRF con address-family ipv4 • vrf forwarding: assegna l'interfaccia al VRF — rimuove automaticamente l'IP • Route nel VRF: ip route vrf CUST-A 10.1.2.0 255.255.255.0 172.16.101.2 • ping nel VRF: ping vrf CUST-A 10.1.2.1 — senza vrf usa la global table
Concetto chiave: VRF-Lite = separazione routing locale. vrf forwarding rimuove l'IP — riconfigurare dopo.

## Slide 6
GRE — Generic Routing Encapsulation
• GRE (RFC 2784): incapsula qualsiasi protocollo L3 in IP — tunnel IP-in-IP • Header GRE: 4 byte minimo tra outer IP e inner IP — Protocol 47 • Tunnel source: interfaccia locale (tipicamente loopback per stabilità) • Tunnel destination: IP remoto del tunnel endpoint • tunnel mode gre ip (default): GRE su IPv4. tunnel mode gre ipv6: GRE su IPv6 • Keepalive: verifica che il tunnel remoto sia attivo — senza, tunnel è sempre UP
Concetto chiave: GRE Protocol 47. Source stabile (loopback). Keepalive per rilevare tunnel down.

## Slide 7
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 8
VRF + GRE Tunnel
vrf definition CUST-A
address-family ipv4
!
interface Loopback1
vrf forwarding CUST-A
ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Tunnel101
vrf forwarding CUST-A
ip address 172.16.101.1 255.255.255.252
tunnel source Loopback0 ! global table
tunnel destination 198.51.100.254 ! SP1 loopback
keepalive 10 3
HUB

## Slide 9
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Tunnel DOWN dopo vrf forwarding | vrf forwarding rimuove IP — riconfigurare ip address dopo il comando
Ping VRF non funziona | Manca "ping vrf NOME" — senza vrf usa global table
GRE tunnel UP ma traffico non passa | Route statiche VRF mancanti o recursive routing (tunnel source in VRF sbagliato)
Keepalive non funziona | Peer non ha keepalive configurato — keepalive unidirezionale non rileva entrambi i failure

## Slide 10
Exam Tips
📋
▶ vrf forwarding rimuove l'IP configurato — sempre riapplicare ip address dopo
▶ ping vrf NOME: obbligatorio per testare connettività in un VRF specifico
▶ GRE tunnel source: usare loopback per stabilità — non interfaccia fisica (potrebbe andare down)
▶ Recursive routing GRE: tunnel destination deve essere raggiungibile senza il tunnel stesso
Q: Cosa succede dopo vrf forwarding su un'interfaccia con IP già configurato? A: L'IP viene rimosso automaticamente — va riapplicato con ip address dopo il comando vrf forwarding. Q: Differenza tra VRF-Lite e MPLS L3VPN? A: VRF-Lite: solo separazione locale, nessuna propagazione inter-PE. L3VPN: VRF propagati via MP-BGP tra PE.

## Slide 11
TAKEAWAY
1
VRF-Lite Locale
VRF-Lite: routing table separata senza MPLS. vrf forwarding rimuove IP. ping vrf per test.
2
GRE Protocol 47
GRE: IP-in-IP, Protocol 47. Source loopback. Keepalive per rilevare tunnel failure.
3
Route + Tunnel
Route statiche nel VRF via tunnel. Evitare recursive routing.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico