## Slide 1
MAGNETICO
MOD-18 — IPSec IKEv2 & VTI
AREA 7 — OVERLAY & VPN · 2h · 4.4 · 4.5
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
IPSec: suite crittografica e componenti
02
ESP vs AH: header e protezioni
03
IKEv2: flusso IKE_SA_INIT → IKE_AUTH
04
VTI (Virtual Tunnel Interface) con tunnel protection
05
Verifica SA e contatori IPSec

## Slide 3
Topologia MOD-18 — IPSec IKEv2 su GRE
ISP Underlay
HUB 192.0.2.254 IKEv2 initiator
SP1 198.51.100.254 IKEv2 responder
SP2 203.0.113.254 Pre-conf ref
HUB↔SP1: GRE + IPSec (IKEv2 + AES-256). HUB↔SP2: reference pre-configurato. ISP underlay pubblico.

## Slide 4
IPSec — Suite e Componenti
Cifratura, integrità e autenticazione peer

## Slide 5
IPSec — ESP, AH e Modalità
• ESP (Encapsulating Security Payload): Protocol 50 — cifratura + integrità + autenticazione • AH (Authentication Header): Protocol 51 — solo integrità, nessuna cifratura • SPI (Security Parameter Index): identifica la SA (Security Association) — 32-bit nel header • ICV (Integrity Check Value): HMAC del payload — verifica integrità • Tunnel mode: incapsula intero IP originale — usato tra gateway (VPN) • Transport mode: protegge solo il payload L4 — usato end-to-end tra host
Concetto chiave: ESP = cifratura + integrità. Tunnel mode per VPN tra gateway. Transport mode per host-to-host.

## Slide 6
IKEv2 — Flusso di Negoziazione
• IKEv2: negozia la SA IPSec in due fasi — semplificato rispetto a IKEv1 • IKE_SA_INIT: negozia algoritmi IKE, scambia chiavi Diffie-Hellman (DH group) • IKE_AUTH: autentica i peer (PSK o certificati), stabilisce la Child SA (IPSec SA) • CREATE_CHILD_SA: aggiunge SA aggiuntive o esegue rekey • Vantaggio IKEv2: meno messaggi di scambio, PFS, MOBIKE, EAP integrato • SA lifetime: rikey automatico prima della scadenza — no disruption del traffico
Concetto chiave: IKEv2: IKE_SA_INIT (Diffie-Hellman) + IKE_AUTH (autenticazione + IPSec SA). Più efficiente di IKEv1.

## Slide 7
VTI — tunnel protection ipsec profile
• tunnel protection ipsec profile: associa un profilo IPSec a un tunnel GRE — VTI • VTI vs crypto map: VTI è compatibile con mGRE/DMVPN, crypto map no • Crypto map: legacy, richiede ACL per selezionare traffico, non scalabile • IPSec profile: definisce transform-set + DH group — applicato al tunnel • GRE + IPSec: GRE fornisce il tunnel, IPSec cifra tutto il contenuto GRE • Verifica: show crypto ikev2 sa + show crypto ipsec sa + contatori pkts encaps/decaps
Concetto chiave: tunnel protection ipsec profile = VTI moderno. Compatibile con DMVPN/mGRE. Crypto map è legacy.

## Slide 8
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 9
IKEv2 + IPSec Profile + VTI
crypto ikev2 proposal PROP-1
encryption aes-cbc-256
integrity sha256
group 14
crypto ikev2 policy POL-1
proposal PROP-1
crypto ikev2 keyring KR-1
peer SP1
address 198.51.100.254
pre-shared-key local K3yS3cr3t
pre-shared-key remote K3yS3cr3t
crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel
crypto ipsec profile IPSEC-PROF
set transform-set TS
interface Tunnel101
tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROF
HUB

## Slide 10
Verifica IKEv2 e IPSec SA
▼ VERIFICA ATTESA
HUB# show crypto ikev2 sa
Tunnel-id Local Remote Status
1 192.0.2.254/4500 198.51.100.254/4500 READY
HUB# show crypto ipsec sa | incl pkts
#pkts encaps: 1024, #pkts encrypt: 1024
#pkts decaps: 998, #pkts decrypt: 998
← atteso

## Slide 11
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
IKEv2 SA non si forma | Proposal non corrispondenti tra peer — encryption/integrity/group diversi
Phase 1 UP ma pkts encaps = 0 | Transform-set mismatch (Phase 2 fallisce) — show crypto ipsec sa
Tunnel UP ma no traffico cifrato | tunnel protection non applicato al tunnel o profilo errato
Rekey failure | DH group diverso per PFS — verificare group nel profilo IKEv2 e IPSec

## Slide 12
Exam Tips
📋
▶ ESP Protocol 50 (non TCP/UDP). SPI identifica la SA. ICV verifica integrità
▶ IKEv2: IKE_SA_INIT + IKE_AUTH → Phase 1. CREATE_CHILD_SA → Phase 2 (IPSec SA)
▶ tunnel protection ipsec profile: obbligatorio per DMVPN — crypto map non compatibile con mGRE
▶ pkts encaps/decaps = 0 dopo SA UP: transform-set mismatch tra peer
Q: Differenza tra tunnel protection e crypto map? A: tunnel protection: per VTI/DMVPN, compatibile mGRE, no ACL. Crypto map: legacy, richiede ACL, non scalabile. Q: Cosa identifica l'SPI in IPSec? A: Security Parameter Index: identifica la Security Association (SA) — indica quale SA usare per il pacchetto.

## Slide 13
TAKEAWAY
1
ESP Protocol 50
ESP = cifratura + integrità. AH = solo integrità. Tunnel mode per VPN gateway-to-gateway.
2
IKEv2 Due Fasi
IKE_SA_INIT: DH + algoritmi. IKE_AUTH: autenticazione + IPSec SA. Più efficiente di IKEv1.
3
VTI tunnel protection
tunnel protection ipsec profile: associa IPSec al GRE tunnel. Compatibile DMVPN.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico