## Slide 1
MAGNETICO
MOD-19 — DMVPN Phase 1, 2 & 3
AREA 7 — OVERLAY & VPN · 3h · 4.6 · 4.7 · 4.8
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
DMVPN: mGRE, NHRP e IPSec
02
NHRP: NHS, NHC e registrazione
03
Phase 1: hub-and-spoke classico
04
Phase 2: spoke-to-spoke diretti
05
Phase 3: shortcut routing avanzato

## Slide 3
Topologia MOD-19 — DMVPN Cloud
HUB NHS Tu110/210
SP1 NHC .110.11
SP2 NHC .110.12
ISP Underlay
HUB: NHS + mGRE. SP1/SP2: NHC. Phase 2/3: shortcut diretto SP1↔SP2 senza passare per HUB.

## Slide 4
DMVPN — Architettura
mGRE + NHRP + IPSec = DMVPN

## Slide 5
DMVPN — I Tre Componenti
• mGRE (multipoint GRE): un tunnel fisico supporta connessioni dinamiche a N peer • NHRP (Next Hop Resolution Protocol): mappa IP tunnel → NBMA (IP pubblico) • IPSec: cifra il traffico GRE — tunnel protection ipsec profile • Hub = NHS (Next Hop Server): registra e risponde alle richieste NHRP • Spoke = NHC (Next Hop Client): si registra all'Hub, risolve IP tunnel degli altri spoke • Vantaggio: spoke non deve conoscere a priori gli altri spoke — risoluzione dinamica
Concetto chiave: DMVPN = mGRE (1 tunnel N peer) + NHRP (risolve IP tunnel) + IPSec (cifratura). Dinamico.

## Slide 6
DMVPN Phase 1, 2 e 3
• Phase 1: tutto il traffico passa per l'Hub — Hub invia il traffico agli spoke • Phase 2: spoke risolve via NHRP l'IP dell'altro spoke → shortcut diretto • Phase 3: Hub manda NHRP Redirect → spoke installa rotta host via shortcut • HUB Phase 2: no split-horizon EIGRP + no next-hop-self → spoke vede IP spoke remoto • HUB Phase 3: ip nhrp redirect + ip summary-address EIGRP sull'Hub • Phase 3: rotte più specifiche installate dynamicamente — scalabilità massima
Concetto chiave: Phase 2: no split-horizon + no next-hop-self sull'Hub. Phase 3: nhrp redirect per shortcut.

## Slide 7
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 8
DMVPN Phase 2 — Hub Config
interface Tunnel110
vrf forwarding CUST-A
ip address 172.16.110.1 255.255.255.0
tunnel source Loopback0
tunnel mode gre multipoint ! mGRE
ip nhrp network-id 110
ip nhrp map multicast dynamic ! spoke registra multicast
tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROF
!
router eigrp DMVPN
address-family ipv4 vrf CUST-A
af-interface Tunnel110
no split-horizon
no next-hop-self
HUB

## Slide 9
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Spoke non si registra all'NHS | NHRP NHS IP sbagliato o NBMA map mancante — ip nhrp nhs + ip nhrp map
Phase 2 shortcut non funziona | split-horizon o next-hop-self non rimosso sull'Hub — EIGRP non propaga correttamente
IPSec non negozia tra spoke | Spoke non hanno keyring per peer-to-peer — usare wildcard in keyring
show dmvpn mostra NHRP INCOMPLETE | NHRP resolution fallita — verificare che lo spoke sia registrato con show ip nhrp

## Slide 10
Exam Tips
📋
▶ no split-horizon + no next-hop-self sull'Hub: entrambi critici per DMVPN Phase 2
▶ mGRE: tunnel mode gre multipoint — un tunnel fisico gestisce N spoke dinamicamente
▶ NHRP: NHS=Hub registra tutti gli spoke. NHC=Spoke risolve IP degli altri spoke
▶ tunnel protection ipsec profile: obbligatorio. Crypto map non compatibile con mGRE
Q: Perché no split-horizon è necessario sull'Hub in DMVPN Phase 2? A: Split-horizon blocca EIGRP dal ri-annunciare rotte spoke ad altri spoke. Senza: spoke non vede le rotte degli altri. Q: Differenza tra DMVPN Phase 2 e Phase 3? A: Phase 2: shortcut IP spoke. Phase 3: nhrp redirect + rotte host dinamiche — più scalabile, shortcut più efficiente.

## Slide 11
TAKEAWAY
1
mGRE Dinamico
mGRE: un tunnel, N spoke dinamici. NHRP risolve IP tunnel → NBMA. IPSec cifra tutto.
2
NHRP NHS/NHC
NHS=Hub: registra spoke. NHC=Spoke: si registra + risolve peer. Risoluzione on-demand.
3
Phase 2: no NH-self
Phase 2: no split-horizon + no next-hop-self sull'Hub. Phase 3: nhrp redirect per shortcut.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico