## Slide 1
MAGNETICO
MOD-20 — LISP & VXLAN — Architettura SD-Access
AREA 4 — OVERLAY & SD-ACCESS · 1.5 · 4.9, 4.10
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
Il problema della mobilità IP
02
LISP — EID, RLOC e flusso Map-Request
03
VXLAN — VNI, VTEP e incapsulamento
04
LISP + VXLAN in SD-Access
05
Exam Tips & Summary

## Slide 3
Architettura LISP + VXLAN — SD-Access
Host A (EID)
ITR (xTR-A)
LISP MS/MR
ETR (xTR-B)
Host B (EID)
Separazione EID (identità) vs RLOC (locazione) — flusso Map-Request/Reply

## Slide 4
PARTE 1 — LISP: Locator/ID Separation
Separazione identità/locazione

## Slide 5
Il Problema della Mobilità IP
• In IP tradizionale un indirizzo ha due ruoli: identità (chi sei) e locazione (dove sei) • La mobilità è costosa: ogni spostamento richiede cambio IP o aggiornamenti routing massivi • LISP separa i due piani: EID (Endpoint Identifier) identifica chi sei — fisso • RLOC (Routing Locator) identifica dove sei — cambia con la posizione nella rete • Analogia: EID = numero di telefono (fisso), RLOC = cella GSM corrente (variabile)
Concetto chiave: LISP = separazione identità/locazione — host mantiene EID anche cambiando rete

## Slide 6
Componenti LISP
• EID: indirizzo logico del dispositivo — invariato con lo spostamento • RLOC: indirizzo del router di bordo che raggiunge l'EID — varia con posizione • Map-Server (MS): riceve registrazioni EID→RLOC dagli xTR, popola il database • Map-Resolver (MR): risponde alle Map-Request degli ITR con il RLOC corretto • ITR: riceve traffico, invia Map-Request, incapsula in UDP/4341 verso RLOC • ETR: riceve pacchetti LISP incapsulati, decapsula, consegna all'EID locale
Concetto chiave: xTR = router che svolge sia ITR che ETR — ruolo tipico in SD-Access

## Slide 7
Flusso Map-Request/Reply
• 1. Host A (EID: 10.1.1.10) vuole raggiungere Host B (EID: 10.2.1.10) • 2. ITR non ha mappatura EID→RLOC in cache: invia Map-Request al MR • 3. MR risponde con Map-Reply: "RLOC = 203.0.113.254 (xTR di Host B)" • 4. ITR incapsula: [outer IP: ITR→RLOC][UDP 4341][EID payload originale] • 5. ETR (203.0.113.254) riceve, decapsula, consegna a Host B • 6. ITR salva mappatura in cache (TTL configurabile) — no Map-Request ripetute
Concetto chiave: Porta LISP = UDP 4341. Cache ITR evita Map-Request per ogni pacchetto.

## Slide 8
PARTE 2 — VXLAN: Virtual eXtensible LAN
Segmentazione estesa su rete IP

## Slide 9
Il Limite di 802.1Q e la Soluzione VXLAN
• 802.1Q VLAN tag: 12 bit → max 4.096 segmenti — insufficiente per datacenter multi-tenant • VXLAN usa VNI (VXLAN Network Identifier): 24 bit → ~16.777.216 segmenti • VXLAN incapsula l'intero frame L2 originale in pacchetto UDP/IP • VTEP (VXLAN Tunnel Endpoint): dispositivo che incapsula/decapsula — switch, hypervisor, router • Underlay: rete IP routable tra VTEP. Overlay: segmenti L2 virtuali (VNI) su L3
Concetto chiave: VNI 24-bit = ~16 milioni di segmenti vs 4.096 VLAN 802.1Q

## Slide 10
Struttura Pacchetto VXLAN
• Stack: Outer IP | UDP (dport 4789) | VXLAN Header | Inner Ethernet Frame • Outer IP Header: VTEP-A → VTEP-B (underlay — qualsiasi rete IP routable) • UDP Header: porta destinazione 4789 (IANA), porta sorgente = hash del flusso • VXLAN Header: 8 byte — VNI 24-bit + flag I + reserved • Inner Ethernet Frame: frame L2 originale dell'host — MAC src/dst inclusi • Overhead: ~50 byte per frame vs 4 byte tag 802.1Q
Concetto chiave: Porta VXLAN = UDP 4789. L'intero frame Ethernet è preservato nell'overlay.

## Slide 11
BUM Traffic e VTEP Discovery
• BUM = Broadcast/Unknown unicast/Multicast — traffico da inondare a tutti i VTEP del VNI • Opzione 1 — Multicast underlay: ogni VNI mappa a un gruppo multicast IP nell'underlay • Opzione 2 — Ingress Replication: VTEP mittente invia copia unicast a ciascun VTEP • Multicast: scalabile, richiede multicast routing nell'underlay • Ingress Replication: semplice, no multicast, overhead proporzionale a N VTEP • Cisco SD-Access usa ingress replication — no multicast richiesto nel campus
Concetto chiave: SD-Access: ingress replication per BUM — semplicità di deployment campus

## Slide 12
PARTE 3 — LISP + VXLAN in SD-Access
Cisco Campus Fabric Architecture

## Slide 13
SD-Access: Separazione dei Piani
• Control Plane = LISP: gestisce mobilità endpoint, mappa EID→RLOC • Data Plane = VXLAN: trasporta frame L2 su L3 con segmentazione VNI • Policy Plane = SGT (Security Group Tag): policy per gruppo, indipendente dall'IP • Fabric Edge (xTR + VTEP): router di accesso — incapsula/decapsula + registra EID • Fabric Border: connette la fabric a reti esterne, ha ruolo MS/MR • Catalyst Center: orchestrazione centralizzata — provisioning automatico dei nodi
Concetto chiave: SD-Access: LISP=control · VXLAN=data · SGT=policy — tripletta da memorizzare

## Slide 14
Confronto SD-Access vs SD-WAN
• SD-Access (campus): Fabric Edge = switch Catalyst, gestito da Catalyst Center • SD-WAN (WAN): vEdge/cEdge, gestito da Cisco vManage • Analogia controllo: LISP (SD-Access) vs OMP (SD-WAN) • Analogia locazione: RLOC (SD-Access) vs TLOC (SD-WAN) • Entrambi separano control plane da data plane — stesso principio, ambiti diversi • Domanda ENCOR: "quale è il control plane SD-Access?" = LISP (Fabric Control Plane node)
Concetto chiave: NOTA: LISP e VXLAN non configurabili su IOU — questo modulo è teoria pura

## Slide 15
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Map-Request senza risposta | MR non raggiungibile o xTR non registrato — verificare ip lisp database e connettività al MS
VTEP non si trova | Underlay routing non converge — ping tra VTEP IP (RLOC) deve funzionare prima di VXLAN
Host non si sposta correttamente | Cache ITR scaduta o non aggiornata — clear lisp cache / attendere TTL
BUM flooding eccessivo | VNI non mappato a gruppo multicast o lista ingress replication incompleta

## Slide 16
Exam Tips
📋
▶ EID = chi sei (fisso), RLOC = dove sei (variabile) — separazione fondamentale di LISP
▶ MS riceve registrazioni EID→RLOC, MR risponde alle Map-Request — ruoli distinti
▶ VNI = 24 bit = ~16 milioni di segmenti (vs 4.096 VLAN 802.1Q con 12 bit)
▶ VTEP = dispositivo che incapsula/decapsula frame Ethernet in UDP/4789
Q: In LISP, quale componente riceve le registrazioni EID→RLOC dagli xTR? A: Map-Server (MS). Il Map-Resolver (MR) risponde alle Map-Request — sono ruoli separati anche se spesso sullo stesso nodo. Q: Quale porta UDP usa VXLAN per il trasporto? A: UDP 4789 (IANA assigned). LISP usa UDP 4341.

## Slide 17
TAKEAWAY
1
LISP: EID vs RLOC
LISP separa identità (EID fisso) da locazione (RLOC variabile). MS registra, MR risponde. UDP 4341.
2
VXLAN: 24-bit VNI
VXLAN: 16M segmenti VNI vs 4096 VLAN. VTEP incapsula frame L2 in UDP/4789. Underlay IP qualsiasi.
3
SD-Access: 3 Piani
SD-Access: LISP=control, VXLAN=data, SGT=policy. Fabric Edge=xTR+VTEP. Catalyst Center orchestra.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico