## Slide 1
MAGNETICO
MOD-32 — EEM & Python Automation
AREA 13 — AUTOMATION · 2 · 6.1 · 6.2 · 6.6
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
EEM: event-driven automation IOS
02
EEM Applet: sintassi e trigger
03
Python GuestShell su IOS-XE
04
Netmiko: SSH automation
05
Exam Tips

## Slide 3
EEM e Python — Architettura Automation
R1 EEM + GuestShell
Script Python (Netmiko)
Syslog/SNMP Trap
EEM: automation locale al device · Python/Netmiko: automation da host esterno

## Slide 4
EEM — Embedded Event Manager
Automation nativa in IOS

## Slide 5
EEM — Concetti e Architettura
• EEM: framework di automation integrato in IOS — reagisce a eventi della rete • Evento: syslog pattern, CLI command, interfaccia down, timer, OIR, SNMP threshold • Azione: esegue CLI, invia syslog, invia trap SNMP, esegue script TCL/Python • Applet: policy EEM semplice definita in IOS — nessun file esterno richiesto • Script TCL/Python: policy complessa — file .tcl/.py caricato nel flash o da TFTP • Uso tipico: backup automatico config, remediation automatica, alerting avanzato
Concetto chiave: EEM = automazione locale al router, zero dipendenze esterne. Reagisce agli eventi IOS.

## Slide 6
EEM Applet — Backup Automatico
event manager applet BACKUP-CONFIG
event syslog pattern "Configured from"
action 1.0 cli command "enable"
action 2.0 cli command "copy running-config tftp:"
action 3.0 cli command "192.168.122.1"
action 4.0 cli command "r1-backup.cfg"
action 5.0 syslog msg "Config backed up via EEM"
!
! Verifica
R1# show event manager policy registered
No. Class Type Event Type Trap Time Registered
1 applet system syslog Off Mon May 18 10:00:00
Name: BACKUP-CONFIG
R1

## Slide 7
Python e Netmiko
SSH automation da host esterno

## Slide 8
Python per Network Automation
• Python: linguaggio di scripting dominante per network automation • Librerie chiave: Netmiko (SSH), NAPALM (multi-vendor), Nornir (framework), Requests (REST) • Netmiko: ConnectHandler — astrae la connessione SSH a diversi OS (IOS, IOS-XE, NX-OS) • send_command(): invia comando e restituisce output come stringa • send_config_set(): invia lista di comandi di configurazione • GuestShell (IOS-XE): container Linux integrato nel router — esegue Python localmente
Concetto chiave: Netmiko: SSH multi-vendor in 5 righe. GuestShell: Python sul router senza server esterno.

## Slide 9
Netmiko — Script SSH Base
from netmiko import ConnectHandler
device = {
"device_type": "cisco_ios",
"host": "10.0.0.1",
"username": "admin",
"password": "cisco",
}
conn = ConnectHandler(**device)
output = conn.send_command("show ip route")
print(output)
conn.disconnect()
Python

## Slide 10
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
EEM applet non si attiva | Pattern syslog corretto? show logging per vedere i messaggi. event manager run APPLET-NAME per test.
Netmiko: timeout SSH | SSH raggiungibile? timeout= e banner_timeout= parametri ConnectHandler. Chiave RSA generata?
GuestShell non parte | iox abilitato? virtual-service install name guestshell? guestshell enable?
EEM action cli non esegue | Credenziali enable configurate? action 1.0 cli command "enable" prima dei comandi privilegiati?

## Slide 11
Exam Tips
📋
▶ EEM: event-driven automation locale in IOS. Applet = policy semplice. Script TCL/Python = complessa.
▶ EEM event types: syslog, timer, interface, cli, oir, snmp — variegato
▶ Netmiko: ConnectHandler + send_command() + send_config_set() — le 3 funzioni base
▶ GuestShell: container Linux su IOS-XE. guestshell enable → Python 3 disponibile localmente.
Q: Cosa fa EEM in Cisco IOS? A: EEM (Embedded Event Manager) è un framework di automation che reagisce a eventi del sistema (syslog, timer, interfacce) ed esegue azioni (CLI, syslog, trap) senza dipendenze esterne. Q: Qual è la differenza tra send_command e send_config_set in Netmiko? A: send_command() esegue un comando in EXEC mode e restituisce l'output. send_config_set() entra in config mode, invia una lista di comandi di configurazione e poi esce.

## Slide 12
TAKEAWAY
1
EEM Applet
EEM: event-driven locale. Applet: policy IOS (syslog→action cli). Script: TCL/Python da flash.
2
Netmiko SSH
Netmiko: ConnectHandler(device_type, host, user, pass). send_command/send_config_set.
3
GuestShell
GuestShell: container Linux su IOS-XE. iox + guestshell enable. Python 3 locale sul router.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico