## Slide 1
MAGNETICO
MOD-10 — MPLS LDP & Fondamenta
AREA 4 — MPLS · 2h · 2.1
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
MPLS: cos'è e perché esiste
02
FEC, Label, LIB e LFIB
03
LDP: distribuzione e sessioni
04
PHP: Penultimate Hop Popping
05
Configurazione e verifica LDP su IOS

## Slide 3
Topologia MOD-10 — Backbone MPLS
PE1 1.1.1.1 LDP da conf
P1 3.3.3.3 LDP da conf
P2 4.4.4.4 LDP pre-conf
PE2 2.2.2.2 LDP pre-conf
PE1-P1-P2-PE2: backbone MPLS AS 65000. OSPF area 0 pre-configurato. LDP da abilitare su PE1 e P1.

## Slide 4
MPLS — Fondamenta
Multiprotocol Label Switching: il perché

## Slide 5
MPLS — Cos'è e Perché Esiste
• MPLS: instradamento basato su label 20-bit anziché lookup IP — più veloce su hardware legacy • Label aggiunta tra header L2 e header IP (shim header) — non modifica IP • Motivazione originale: velocità (ora superata da ASIC IP). Uso attuale: VPN L3/L2, TE, QoS • FEC (Forwarding Equivalence Class): gruppo di pacchetti trattati allo stesso modo • Label Stack: MPLS supporta stack di label (LIFO) — es. VPN + TE tunnel • Bit speciali: S=1 (bottom of stack), TTL (loop prevention), TC (traffic class)
Concetto chiave: MPLS oggi: non velocità, ma VPN (L3VPN, L2VPN), Traffic Engineering e gestione QoS.

## Slide 6
LIB, LFIB e PHP
• LIB (Label Information Base): database di tutte le label imparate via LDP • LFIB (Label Forwarding Information Base): tabella di forwarding label → azione (swap/pop/push) • Azioni label: PUSH (aggiunge label), SWAP (sostituisce), POP (rimuove) • PHP (Penultimate Hop Popping): il penultimo router rimuove la label — il PE riceve IP puro • Implicit null (label 3): LDP annuncia label 3 per i propri prefissi → PHP attivato • Explicit null (label 0): PHP disabilitato — utile per preservare QoS marking nella label
Concetto chiave: PHP: l'ultimo hop MPLS (penultimate) fa pop — il PE riceve IP direttamente, non label.

## Slide 7
LDP — Label Distribution Protocol
Come i router si scambiano le label

## Slide 8
LDP — Sessioni e Funzionamento
• LDP: protocollo per distribuire binding label↔FEC tra router MPLS • Discovery: Hello multicast UDP 224.0.0.2:646 — scopre i vicini LDP • Sessione: TCP 646 tra Router-ID (loopback) — stabile, non dipende dal link • Ogni router genera label locale per ogni prefisso nel RIB → annuncia via LDP • Liberal label retention: conserva label da tutti i peer (anche non-best-path) • Router-ID LDP: deve essere lo stesso usato da OSPF — configurare esplicitamente
Concetto chiave: LDP usa loopback per la sessione TCP — stessa regola di BGP: update-source Lo0.

## Slide 9
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 10
LDP — Abilitazione su IOS
mpls ldp router-id Loopback0 force ! Router-ID LDP = loopback
!
interface Ethernet0/0.13
mpls ip ! abilita LDP sull'interfaccia
!
interface Ethernet0/0.34
mpls ip
P1

## Slide 11
Verifica LDP e MPLS Forwarding
▼ VERIFICA ATTESA
P1# show mpls ldp neighbor
Peer LDP Ident: 1.1.1.1:0; Local LDP Ident 3.3.3.3:0
TCP connection: 1.1.1.1.42316 - 3.3.3.3.646
State: Oper; Msgs sent/rcvd: 52/51
P1# show mpls forwarding-table
Local Out Prefix Bytes Label Outgoing
16 Pop 1.1.1.1/32 0 Et0/0.13
17 18 2.2.2.2/32 0 Et0/0.34
← atteso

## Slide 12
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Sessione LDP non si forma | Router-ID LDP diverso da OSPF — mpls ldp router-id Loopback0 force
LFIB vuota dopo mpls ip | OSPF non ha rotte verso il peer loopback — verificare reachabilità loopback
PHP non avviene | PHP richiede implicit-null (label 3) — verificare show mpls ldp bindings
Sessione LDP flap | Instabilità OSPF — il loopback LDP-ID deve essere in OSPF passivo e stabile

## Slide 13
Exam Tips
📋
▶ mpls ldp router-id Loopback0 force: obbligatorio per stabilità sessione LDP
▶ PHP: label 3 (implicit-null) sul penultimo hop — il PE riceve IP puro
▶ LFIB: show mpls forwarding-table — Pop = PHP in atto, Swap = transito, Aggregate = destinazione locale
▶ LDP usa TCP 646 tra loopback — stessa regola di BGP: loopback deve essere raggiungibile
Q: Cos'è il Penultimate Hop Popping (PHP)? A: Il penultimo router MPLS rimuove la label prima di consegnare al PE — il PE fa lookup IP normale. Q: Differenza tra LIB e LFIB? A: LIB: database completo label imparate. LFIB: solo label usate per il forwarding (best-path).

## Slide 14
TAKEAWAY
1
FEC + Label Stack
FEC: gruppo pacchetti con stesso trattamento. Label 20-bit tra L2 e IP. Stack per VPN+TE.
2
LDP via Loopback
LDP scopre peer via multicast, sessione TCP tra loopback. Router-ID = loopback esplicito.
3
PHP = Label 3
PHP: penultimo router fa pop (label 3). PE riceve IP puro — lookup normale.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico