## Slide 1
MAGNETICO
MOD-11 — MPLS L3VPN
AREA 4 — MPLS · 2h · 2.2
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
VRF: Virtual Routing and Forwarding
02
Route Distinguisher (RD) e Route Target (RT)
03
MP-BGP VPNv4: trasporto delle rotte VPN
04
Label stack: VPN label + transport label
05
Peering PE-CE: eBGP nel VRF

## Slide 3
Topologia MOD-11 — MPLS L3VPN
CE1 AS 65001
PE1 1.1.1.1 VRF CUST_A
P1/P2 Core MPLS
PE2 2.2.2.2 VRF CUST_A
CE2 AS 65002
PE1↔PE2: MP-BGP VPNv4 iBGP. CE1/CE2 (AS 65001/65002) in VRF CUST_A. RD 65000:100.

## Slide 4
VRF e MP-BGP VPNv4
Separazione di routing e trasporto etichette

## Slide 5
VRF — Virtual Routing and Forwarding
• VRF: istanza di routing separata — routing table, CEF table, forwarding indipendente • Permette overlapping address space: due clienti possono usare lo stesso range IP • vrf forwarding su interfaccia: assegna l'interfaccia a un VRF specifico • Global table ≠ VRF table: le rotte non si "vedono" a vicenda senza leaking esplicito • VRF-Lite: VRF senza MPLS — solo per separazione locale (es. tenant su un router) • VRF con MPLS: aggiunge RD + RT + MP-BGP per trasporto inter-PE
Concetto chiave: VRF = routing table virtuale. Overlapping IP OK. VRF-Lite = separazione locale, no MPLS.

## Slide 6
RD, RT e MP-BGP VPNv4
• RD (Route Distinguisher): 64-bit prefisso alle rotte VPN per renderle uniche in BGP • RT (Route Target): community BGP extended — definisce import/export tra VRF • VPNv4 prefix = RD + IPv4 (96 bit totali) — trasportato via MP-BGP address-family vpnv4 • Label VPN: assegnata dal PE egress — indica il VRF di destinazione all'uscita • Label stack: [transport label (LDP)] + [VPN label (MP-BGP)] — 2 label in transit • PE1 → PE2: push VPN label + push transport label. P-router: swap transport. PE2: pop entrambe
Concetto chiave: RD rende le rotte uniche. RT decide dove importarle. VPN label indica il VRF al PE egress.

## Slide 7
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 8
L3VPN — VRF + MP-BGP + CE-PE
vrf definition CUST_A
rd 65000:100
route-target export 65000:100
route-target import 65000:100
address-family ipv4
!
interface Ethernet0/0.11
vrf forwarding CUST_A
ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
!
router bgp 65000
address-family vpnv4
neighbor 2.2.2.2 activate
neighbor 2.2.2.2 send-community extended
PE1

## Slide 9
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
VRF non importa le rotte dal PE remoto | RT import/export non corrispondono tra PE1 e PE2
CE non raggiunge CE remoto | MP-BGP vpnv4 non attivato o send-community extended mancante
Label stack errato | LDP non attivo sulla backbone — PHP non funziona correttamente
Overlapping IP non funziona | vrf forwarding non applicato all'interfaccia CE-PE

## Slide 10
Exam Tips
📋
▶ RD rende il prefisso VPN unico in BGP. RT decide import/export tra VRF su PE diversi
▶ send-community extended obbligatorio per trasmettere RT con i prefix VPNv4
▶ Label stack L3VPN: [transport LDP] + [VPN label] — 2 etichette in transito
▶ VRF-Lite: VRF senza MPLS per separazione locale. RD/RT non necessari.
Q: Differenza tra RD e RT? A: RD rende univoco il prefix VPN in BGP (solo identificatore). RT (extended community) controlla dove importare/esportare. Q: Quante label ci sono in un pacchetto L3VPN in transito su un P-router? A: Due: transport label (LDP, swappata dal P) + VPN label (MP-BGP, non toccata dal P).

## Slide 11
TAKEAWAY
1
VRF = Routing Table
VRF: istanza routing separata. Overlapping IP. vrf forwarding sull'interfaccia CE-PE.
2
RD Unico + RT Policy
RD = unicità in BGP. RT (extended community) = import/export policy tra VRF.
3
Label Stack 2 livelli
Transport label (LDP) + VPN label (MP-BGP). P-router tocca solo transport.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico