## Slide 1
MAGNETICO
MOD-12 — MPLS L2VPN (xconnect / AToM)
AREA 4 — MPLS · 1.5h · 2.2
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
L2VPN vs L3VPN: quando usare ciascuno
02
Pseudowire e Attachment Circuit
03
xconnect: configurazione AToM su IOS
04
Verifica e troubleshooting pseudowire

## Slide 3
Topologia MOD-12 — MPLS L2VPN AToM
CE1 172.16.0.1
PE1 1.1.1.1 xconnect
P1-P2 Core
PE2 2.2.2.2 xconnect
CE2 172.16.0.2
CE1 (VLAN 101) ↔ PE1 xconnect ↔ PE2 xconnect ↔ CE2 (VLAN 202). VC-ID 101. Backbone LDP pre-conf.

## Slide 4
L2VPN AToM
Trasportare L2 su backbone MPLS

## Slide 5
L2VPN vs L3VPN
• L3VPN: PE fa routing — i CE sono in VRF, traffico IP instradato dal provider • L2VPN: PE fa bridging/switching — il CE "vede" un link L2 diretto all'altro CE • Pseudowire: tunnel virtuale L2 tra due PE — trasparente al traffico CE • AToM (Any Transport over MPLS): standard Cisco per L2VPN su MPLS • Attachment Circuit (AC): il link fisico/VLAN tra CE e PE — ingresso del pseudowire • VC-ID: identificatore del circuito virtuale — deve essere uguale su entrambi i PE
Concetto chiave: L2VPN: il provider trasporta frame L2 — i CE pensano di essere sullo stesso segmento.

## Slide 6
xconnect — Configurazione AToM
interface Ethernet0/0.101
encapsulation dot1Q 101 ! attachment circuit
xconnect 2.2.2.2 101 encapsulation mpls
^peer-Lo0 ^VC-ID
! Su PE2 (simmetrico):
interface Ethernet0/0.202
encapsulation dot1Q 202 ! VLAN diversa, VC-ID uguale
xconnect 1.1.1.1 101 encapsulation mpls
PE1

## Slide 7
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 8
Verifica Pseudowire AToM
▼ VERIFICA ATTESA
PE1# show xconnect all
Legend: XC ST=Xconnect State S1=Segment1 State S2=Segment2 State
ST Segment-1 S1 Segment-2 S2
UP Et0/0.101:101 UP MPLS 2.2.2.2:101 UP
PE1# show mpls l2transport vc
Local intf St Dest address VC id S/R Pkts
Et0/0.101 UP 2.2.2.2 101 UP 1024
← atteso

## Slide 9
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Pseudowire DOWN | VC-ID non corrispondente tra PE1 e PE2 — deve essere identico
xconnect non accettato | LDP non attivo sulla backbone o PE loopback non raggiungibile
CE1 non pinga CE2 | IP stesso subnet ma su VLAN diverse — controllare ARP e tag VLAN CE
Pseudowire UP ma traffico 0 | Interfaccia CE shutdown o VLAN non permessa sul trunk verso CE

## Slide 10
Exam Tips
📋
▶ VC-ID deve essere identico su entrambi i PE — è l'identificatore del circuito virtuale
▶ xconnect usa LDP backbone per trasportare frame L2 — LDP deve essere attivo
▶ L2VPN: PE non fa routing — trasparente al traffico CE. CE vede link L2 diretto
▶ VLAN CE lato 1 ≠ VLAN CE lato 2 — il PE fa retagging tramite xconnect
Q: Cos'è un Attachment Circuit in L2VPN? A: Il link fisico/logico (VLAN) tra il CE e il PE — è l'ingresso del pseudowire. Q: Perché i VC-ID devono corrispondere su entrambi i PE? A: Identificano il circuito virtuale end-to-end — PE1 cerca il peer con lo stesso VC-ID.

## Slide 11
TAKEAWAY
1
Pseudowire L2
L2VPN: tunnel virtuale L2 tra PE. CE vede link diretto. PE non fa routing.
2
xconnect VC-ID
xconnect: 3 parametri — peer loopback, VC-ID (uguale su entrambi), encapsulation mpls.
3
AToM su MPLS
AToM trasporta Ethernet/VLAN su backbone MPLS. VLAN CE può essere diversa da lato a lato.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico