## Slide 1
MAGNETICO
MOD-30 — Device Security & AAA
AREA 12 — SECURITY · 2 · 5.1.a · 5.1.b
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
AAA: Authentication, Authorization, Accounting
02
RADIUS vs TACACS+
03
Hardening device: SSH, banners, privilege levels
04
Local fallback e best practice
05
Exam Tips

## Slide 3
AAA Architecture — RADIUS/TACACS+
Admin (Client)
Router/Switch (NAS)
RADIUS Server
TACACS+ Server
NAS = Network Access Server · RADIUS UDP 1812/1813 · TACACS+ TCP 49

## Slide 4
AAA — Tre Funzioni
Authentication, Authorization, Accounting

## Slide 5
AAA: Concetti Fondamentali
• Authentication: verifica l'identità — chi sei? Username/password, certificato, OTP • Authorization: determina i permessi — cosa puoi fare? Comandi, livelli di privilegio • Accounting: registra le azioni — cosa hai fatto? Log di sessione, comandi eseguiti • NAS (Network Access Server): il device (router/switch) che delega AAA al server • RADIUS: UDP 1812 (auth) / 1813 (accounting) — combina autenticazione e autorizzazione • TACACS+: TCP 49 — separa le tre funzioni AAA, cifra l'intero payload
Concetto chiave: TACACS+: TCP, cifra tutto, separa AAA — preferito per gestione dispositivi di rete.

## Slide 6
RADIUS vs TACACS+ — Confronto
• RADIUS: UDP 1812/1813. Cifra solo la password. Combina authn e authz in un'unica risposta. • RADIUS: ideale per accesso utenti end (VPN, wireless 802.1X, accesso internet) • TACACS+: TCP 49. Cifra l'intero pacchetto. Separa Authentication / Authorization / Accounting. • TACACS+: ideale per gestione dispositivi (CLI router/switch) — command authorization • Command authorization: TACACS+ può autorizzare/bloccare singoli comandi IOS • Cisco raccomanda TACACS+ per device management, RADIUS per network access
Concetto chiave: RADIUS=UDP/network access. TACACS+=TCP/device management. TACACS+ cifra tutto.

## Slide 7
AAA Configuration — TACACS+
aaa new-model ! abilita AAA globalmente
!
tacacs server TACACS-PRIMARY
address ipv4 192.168.122.10
key CiscoTACACS123
!
aaa group server tacacs+ TACACS-GRP
server name TACACS-PRIMARY
!
aaa authentication login default group TACACS-GRP local
aaa authorization exec default group TACACS-GRP local
aaa accounting exec default start-stop group TACACS-GRP
!
line vty 0 4
login authentication default
transport input ssh
R1

## Slide 8
Hardening e SSH
Best practice per la sicurezza del device

## Slide 9
Device Hardening — Best Practice
• Disabilitare servizi non necessari: no ip http server, no cdp run (dove non necessario) • Privilege levels: 0 (no access), 1 (user EXEC), 15 (privileged) — livelli custom 2-14 • Enable secret vs enable password: secret usa MD5/SCRYPT, password è testo in chiaro • service password-encryption: offusca (non cifra) password in chiaro nel config • Banner motd/login/exec: messaggio legale obbligatorio prima del login • SSH: versione 2 obbligatoria. ip ssh version 2, crypto key generate rsa modulus 2048
Concetto chiave: enable secret > enable password. SSH v2 obbligatorio. Banner = avviso legale.

## Slide 10
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
AAA fallisce: nessun accesso al device | Sempre configurare fallback locale: aaa authentication login default group TACACS local
TACACS+ non risponde | TCP 49 raggiungibile? Shared key identica? test aaa group TACACS username password legacy
Command authorization troppo restrittiva | TACACS+ nega comandi legittimi? Verificare shell:priv-lvl nel profilo TACACS
SSH non funziona | crypto key generate rsa modulus 2048? ip ssh version 2? ip domain-name configurato?

## Slide 11
Exam Tips
📋
▶ RADIUS: UDP 1812 (auth) / 1813 (acct). TACACS+: TCP 49. TACACS+ cifra tutto il pacchetto.
▶ aaa new-model: comando obbligatorio per abilitare AAA. Senza: il device usa autenticazione locale.
▶ TACACS+: separa Authentication / Authorization / Accounting — RADIUS li combina.
▶ Fallback locale: sempre aggiungere local alla fine della lista AAA — evita lockout totale.
Q: Perché TACACS+ è preferito a RADIUS per la gestione dei dispositivi di rete? A: TACACS+ separa Authentication/Authorization/Accounting, cifra l'intero pacchetto e supporta command authorization. RADIUS combina authn e authz e cifra solo la password. Q: Cosa succede se il server TACACS+ è irraggiungibile e non c'è fallback locale? A: Nessun accesso al device. Per questo il fallback local è obbligatorio: aaa authentication login default group TACACS+ local

## Slide 12
TAKEAWAY
1
AAA: 3 funzioni
Authentication=chi sei, Authorization=cosa puoi, Accounting=cosa hai fatto. aaa new-model abilita.
2
RADIUS vs TACACS+
RADIUS UDP 1812/1813 (network access). TACACS+ TCP 49 (device mgmt, cifra tutto, separa AAA).
3
Hardening + SSH
enable secret > password. SSH v2 + RSA 2048. Banner legale. Fallback local sempre configurato.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico