## Slide 1
MAGNETICO
MOD-31 — ACL & Control Plane Policing
AREA 12 — SECURITY · 2 · 5.2.a · 5.2.b
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
ACL standard ed estese
02
ACL named e best practice
03
Posizionamento ACL
04
CoPP: protezione del control plane
05
Verifica e Troubleshooting

## Slide 3
ACL e CoPP — Topologia Lab
PC-A 10.1.1.10
R1 ACL in/out
R2 CoPP
Server 10.2.1.1
ACL filtrano traffico transit · CoPP protegge CPU del router da flooding

## Slide 4
ACL Standard ed Estese
Filtraggio del traffico IP

## Slide 5
ACL — Concetti Fondamentali
• ACL: lista ordinata di regole permit/deny — valutate in ordine, prima match = decisione • Implicit deny all: ogni ACL termina con "deny any" implicito — non visibile nel config • ACL Standard (1-99, 1300-1999): filtra solo sorgente IP — granularità bassa • ACL Extended (100-199, 2000-2699): filtra src/dst IP, protocollo, porta — granularità alta • Named ACL: nome descrittivo, modificabile senza riscrivere tutta la lista • Wildcard mask: inverso della subnet mask — 0=bit deve matchare, 1=bit ignorato
Concetto chiave: Posizionamento: ACL Extended → vicino alla sorgente. ACL Standard → vicino alla destinazione.

## Slide 6
ACL Extended Named — Configurazione
ip access-list extended FILTER-WEB
10 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 host 10.2.1.1 eq 443
20 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 host 10.2.1.1 eq 80
30 deny tcp any host 10.2.1.1 eq 22 ! blocca SSH da fuori
40 permit ip any any ! permetti il resto
!
interface Ethernet0/0
ip access-group FILTER-WEB in ! applica in ingresso
!
! Verifica
R1# show ip access-lists FILTER-WEB
Extended IP access list FILTER-WEB
10 permit tcp 10.1.1.0/24 host 10.2.1.1 eq 443 (45 matches)
20 permit tcp 10.1.1.0/24 host 10.2.1.1 eq 80 (12 matches)
R1

## Slide 7
CoPP — Control Plane Policing
Protezione della CPU del router

## Slide 8
CoPP — Perché e Come
• Problema: traffico destinato alla CPU del router (ICMP, BGP, OSPF, SSH, SNMP) può saturarla • Attacco: flooding di pacchetti verso la CPU → CPU overload → router non gestisce più il routing • CoPP: applica rate-limiting al traffico diretto al control plane usando MQC • Protegge: OSPF Hello, BGP keepalive, SSH, SNMP, ICMP — tutto il traffico verso CPU • Policy: priorità alta per protocolli critici (OSPF, BGP), rate-limit per il resto • Implementazione: service-policy input applicata all'interfaccia "control-plane"
Concetto chiave: CoPP = MQC applicato al control plane. Protegge la CPU da flooding intenzionale o accidentale.

## Slide 9
CoPP — Configurazione Base
class-map match-any ROUTING-PROTOCOLS
match protocol ospf
match protocol bgp
!
class-map match-any MANAGEMENT
match protocol ssh
match protocol snmp
!
policy-map COPP-POLICY
class ROUTING-PROTOCOLS
police rate 64000 bps ! 64 kbps per OSPF/BGP
class MANAGEMENT
police rate 32000 bps ! 32 kbps per SSH/SNMP
class class-default
police rate 8000 bps ! 8 kbps per il resto
!
control-plane
service-policy input COPP-POLICY
R2

## Slide 10
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
ACL non filtra correttamente | Ordine delle regole? Prima match vince. show ip access-lists mostra i contatori hit.
ACL blocca traffico legittimo | Implicit deny at end? Aggiungere permit ip any any se necessario. Verificare wildcard mask.
CoPP droppa OSPF/BGP | Rate limit troppo basso? Aumentare il rate per ROUTING-PROTOCOLS. show policy-map control-plane
ACL non applicata | ip access-group applicato sull'interfaccia? in vs out corretto rispetto al flusso del traffico?

## Slide 11
Exam Tips
📋
▶ ACL Standard: numeri 1-99, 1300-1999 — filtra solo IP sorgente
▶ ACL Extended: numeri 100-199, 2000-2699 — filtra src+dst+protocollo+porta
▶ Posizionamento: Extended vicino alla sorgente, Standard vicino alla destinazione
▶ Implicit deny all: ogni ACL ha "deny any" finale implicito — non visibile nel running config
Q: Perché le ACL Extended devono essere posizionate vicino alla sorgente? A: Perché filtrano all'inizio del percorso, evitando che il traffico da bloccare attraversi inutilmente la rete prima di essere scartato. Q: Cosa protegge CoPP e come si implementa? A: CoPP protegge la CPU del router da flooding di traffico control plane. Si implementa con MQC applicato all'interfaccia logica "control-plane" con service-policy input.

## Slide 12
TAKEAWAY
1
ACL Standard/Extended
Standard=src IP (1-99). Extended=src+dst+proto+porta (100-199). Named=modificabile. Implicit deny.
2
Posizionamento ACL
Extended: vicino alla sorgente (più efficiente). Standard: vicino alla destinazione.
3
CoPP
CoPP: MQC + control-plane service-policy input. Rate-limit traffico verso CPU. Protegge da DoS.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico