## Slide 1
MAGNETICO
MOD-26 — QoS MQC — Classification, Marking e Queuing
AREA 10 — QoS · 2 · 1.5.a · 1.5.b
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
Perché QoS: congestione e priorità
02
MQC: class-map e policy-map
03
DSCP e IP Precedence
04
CBWFQ e LLQ
05
Policing vs Shaping

## Slide 3
QoS MQC — Topologia Lab
R1 (trust edge)
R2 (core)
R3 (egress)
Marking al bordo (R1) · Queuing al core (R2) · Shaping/Policing in uscita (R3)

## Slide 4
MQC: Classificazione e Marking
Identificare e marcare il traffico

## Slide 5
Il Modello MQC (Modular QoS CLI)
• MQC: framework IOS per QoS — separa classificazione (class-map) da azione (policy-map) • class-map: identifica il traffico — match protocol, match dscp, match access-group • policy-map: definisce l'azione per ogni classe — set, bandwidth, priority, police • service-policy: applica la policy-map a un'interfaccia (input o output) • Hierarchical: policy-map può contenere un'altra policy-map (parent/child) per traffic shaping • Regola: se il traffico non matcha nessuna class-map → va nella class class-default
Concetto chiave: class-map = CHI. policy-map = COSA fare. service-policy = DOVE applicare.

## Slide 6
DSCP — Differentiated Services Code Point
• DSCP: 6 bit nel byte ToS dell'header IP — 64 valori possibili (0-63) • Backward compatible con IP Precedence (primi 3 bit del ToS) • DSCP 46 (EF): Expedited Forwarding — voce, video real-time — latenza minima garantita • DSCP 34 (AF41): Assured Forwarding 4 class 1 drop — video conferenza • DSCP 32 (CS4): Class Selector 4 — traffico a media priorità • DSCP 0 (BE): Best Effort — tutto il traffico non marcato — nessuna garanzia
Concetto chiave: DSCP EF=46: voce. AF41=34: video. CS0/BE=0: default. Marcare al bordo della rete.

## Slide 7
MQC — class-map e policy-map
class-map match-any VOCE
match dscp ef ! DSCP 46
match protocol rtp
!
class-map match-any DATI
match dscp af41
!
policy-map PM-QOS
class VOCE
priority 512 ! LLQ — 512 kbps garantiti
class DATI
bandwidth 256 ! CBWFQ — 256 kbps garantiti
class class-default
fair-queue ! WFQ per il resto
!
interface Serial0/0
service-policy output PM-QOS
R1

## Slide 8
CBWFQ, LLQ, Policing e Shaping
Queuing e gestione della banda

## Slide 9
CBWFQ e LLQ
• FIFO: prima arrivato, primo servito — nessuna priorità. Default sulle interfacce veloci. • WFQ: Weighted Fair Queuing — code multiple con peso proporzionale alla priorità IP Prec • CBWFQ (Class-Based WFQ): garantisce banda minima per classe (bandwidth kbps) • Problema CBWFQ per voce: garantisce banda ma non la latenza — jitter può essere alto • LLQ (Low Latency Queuing): aggiunge una coda priority a CBWFQ — servita PRIMA di tutto • LLQ = CBWFQ + priority queue: perfetto per voce (latenza < 150ms, jitter < 30ms)
Concetto chiave: LLQ = priority + CBWFQ. La coda priority è svuotata PRIMA di qualsiasi altra coda.

## Slide 10
Policing vs Shaping
• Policing: controlla la banda — traffico in eccesso SCARTATO (drop) o remarked • Policing è bidirezionale — tipicamente applicato in input sul router di bordo ISP • Shaping: controlla la banda — traffico in eccesso BUFFERIZZATO (ritardato), non droppato • Shaping introduce latenza e jitter — non adatto per voce/video real-time • Policing: reattivo (drop immediato), shaping: proattivo (ritardo + smoothing) • Uso tipico: policing in ingresso (ISP), shaping in uscita (edge verso WAN lenta)
Concetto chiave: Policing = drop. Shaping = delay. Policing per ingresso ISP. Shaping per WAN lenta.

## Slide 11
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Voce non funziona con QoS attivo | LLQ configurato? priority keyword invece di bandwidth per la classe VOCE?
policy-map non applicata | service-policy mancante sull'interfaccia? input vs output corretto?
Traffico va in class-default | class-map non matcha? match protocol richiede NBAR (ip nbar protocol-discovery)?
Shaping non funziona | Hierarchical policy-map richiesta? shape average vs shape peak?

## Slide 12
Exam Tips
📋
▶ MQC: class-map (classificazione) → policy-map (azione) → service-policy (applicazione interfaccia)
▶ DSCP EF=46 (voce), AF41=34 (video conferenza), BE=0 (default non marcato)
▶ LLQ = priority + CBWFQ. Voce DEVE usare priority (LLQ), non bandwidth (CBWFQ)
▶ Policing: drop del surplus. Shaping: buffer del surplus. Policing ha meno latenza.
Q: Qual è la differenza tra policing e shaping? A: Policing droppa il traffico in eccesso. Shaping lo bufferizza e ritarda. Policing introduce meno latenza. Q: Perché usare LLQ invece di CBWFQ per il traffico voce? A: CBWFQ garantisce banda ma non latenza — la coda può crescere. LLQ aggiunge una coda priority svuotata prima di tutte le altre, garantendo latenza minima.

## Slide 13
TAKEAWAY
1
MQC: 3 componenti
class-map=classifica, policy-map=azione, service-policy=applica. class-default=catch-all.
2
DSCP EF/AF/BE
DSCP EF=46 voce, AF41=34 video, BE=0 default. 6 bit nel ToS. Marcare al bordo.
3
LLQ vs Shaping
LLQ=priority+CBWFQ(latenza garantita per voce). Policing=drop eccesso. Shaping=buffer eccesso.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico