## Slide 1
MAGNETICO
MOD-23 — Wireless RF & Fondamenta 802.11
AREA 9 — WIRELESS · 2 · 2.1.a · 2.1.b · 2.1.c
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
Fondamenta RF: frequenze e canali
02
Standard 802.11 a/b/g/n/ac/ax
03
BSS, ESS e roaming
04
CSMA/CA e hidden node
05
Exam Tips

## Slide 3
Architettura Wireless — BSS ed ESS
AP-1 BSSID-A
AP-2 BSSID-B
Client A
Client B
DS (Rete cablata)
BSS = AP + client associati · ESS = più BSS con stesso SSID · DS = distribution system

## Slide 4
Radio Frequency Fundamentals
Frequenze, canali e propagazione

## Slide 5
Bande di Frequenza Wi-Fi
• 2.4 GHz: range maggiore, penetrazione pareti ottima — ma solo 3 canali non sovrapposti (1, 6, 11) • 5 GHz: range minore, più interferenze, ma 25+ canali non sovrapposti — throughput maggiore • 6 GHz (Wi-Fi 6E): banda nuova, 59 canali da 20 MHz, solo dispositivi moderni • RSSI (Received Signal Strength Indicator): misura in dBm — più vicino a 0 = più forte • -70 dBm: soglia minima per dati, -80 dBm: voce marginalizzata, -90 dBm: inutilizzabile • Path loss: il segnale decade con il quadrato della distanza + ostacoli fisici (pareti, metallo)
Concetto chiave: 2.4 GHz: range migliore. 5 GHz: throughput migliore. Canali non sovrapposti = no co-channel interference.

## Slide 6
Standard 802.11 — Evoluzione
• 802.11b (1999): 2.4 GHz, 11 Mbps — prima diffusione di massa • 802.11a (1999): 5 GHz, 54 Mbps — OFDM, meno diffuso per costo • 802.11g (2003): 2.4 GHz, 54 Mbps, OFDM — retrocompatibile con b • 802.11n (2009): 2.4+5 GHz, fino a 600 Mbps — introduce MIMO (più antenne) • 802.11ac (2013): 5 GHz, fino a 3.5 Gbps — MU-MIMO, beamforming, canali 80/160 MHz • 802.11ax / Wi-Fi 6 (2019): 2.4+5+6 GHz — OFDMA, TWT, BSS Coloring, fino a 9.6 Gbps
Concetto chiave: MIMO = più flussi spaziali. OFDMA (ax) = divide canale tra più client simultaneamente.

## Slide 7
BSS, ESS, CSMA/CA
Associazione e accesso al mezzo

## Slide 8
BSS, SSID, BSSID ed ESS
• BSS (Basic Service Set): un AP + tutti i client ad esso associati • BSSID: indirizzo MAC dell'AP — identifica univocamente un BSS • SSID: nome della rete wireless (stringa, fino a 32 caratteri) • ESSID: stesso SSID su più AP — forma l'ESS (Extended Service Set) • DS (Distribution System): rete cablata che connette gli AP tra loro • Roaming: client si sposta da AP-1 a AP-2 mantenendo stesso SSID — reassociation
Concetto chiave: BSS = una cella AP. ESS = più celle stessa rete. BSSID=MAC AP, SSID=nome rete.

## Slide 9
CSMA/CA e Hidden Node Problem
• CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance — ascolta prima di trasmettere • Wireless non può rilevare collisioni (half-duplex) — usa backoff casuale per evitarle • DCF (Distributed Coordination Function): DIFS + random backoff + ACK obbligatorio • Hidden node: Client A e Client B non si sentono tra loro — collisioni sull'AP invisibili • Soluzione hidden node: RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send) — riserva il mezzo • RTS/CTS: overhead aggiuntivo — usato solo quando hidden node è un problema reale
Concetto chiave: CSMA/CA ≠ CSMA/CD. Wireless usa AVOIDANCE (evita) non DETECTION (rileva).

## Slide 10
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Throughput basso su 2.4 GHz | Co-channel interference? Canali sovrapposti (solo 1/6/11 non sovrapposti). Analisi spettro.
Client non si associa | SSID nascosto? Tipo di sicurezza mismatch (WPA2 vs WPA3)? RSSI troppo basso (-80 dBm)?
Roaming lento (sticky client) | Client rimane su AP distante. 802.11r (fast BSS transition) non supportato? BSS Max Idle?
Hidden node problem | Attivare RTS/CTS: dot11 rts threshold 500 sull'AP — soglia in byte

## Slide 11
Exam Tips
📋
▶ Canali non sovrapposti 2.4 GHz: 1, 6, 11 — tutti gli altri si sovrappongono
▶ 802.11ax (Wi-Fi 6): OFDMA divide il canale tra più client — differenza chiave rispetto ad ac
▶ BSSID = MAC del radio dell'AP. SSID = nome rete. Un AP può avere più SSID (diversi BSSID)
▶ CSMA/CA: listen before talk + random backoff + ACK obbligatorio — no collision detection
Q: Quanti canali non sovrapposti ha la banda 2.4 GHz? A: 3 canali non sovrapposti: 1, 6 e 11. Tutti gli altri si sovrappongono e causano co-channel interference. Q: Qual è la differenza principale tra 802.11ac e 802.11ax? A: 802.11ax introduce OFDMA: divide il canale tra più client simultaneamente. 802.11ac usa OFDM con un client per volta per slot temporale.

## Slide 12
TAKEAWAY
1
2.4 vs 5 GHz
2.4 GHz: range > penetrazione, 3 canali non sovrapposti. 5 GHz: throughput > canali. 6 GHz: Wi-Fi 6E.
2
802.11ax: OFDMA
ax/Wi-Fi 6: OFDMA (multi-client), BSS Coloring, TWT. MIMO=flussi spaziali. MU-MIMO=multi-utente.
3
CSMA/CA + RTS/CTS
CSMA/CA: DIFS+backoff+ACK. Hidden node→RTS/CTS. BSS=1 AP. ESS=più AP stesso SSID.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico