## Slide 1
MAGNETICO
MOD-24 — Wireless Deployment & WLC
AREA 9 — WIRELESS · 2 · 2.1.d · 2.1.e · 2.1.f
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
AP autonomo vs lightweight
02
CAPWAP: control e data
03
WLC: architettura e funzioni
04
FlexConnect e roaming
05
Exam Tips

## Slide 3
Architettura WLC — CAPWAP Tunnel
WLC (controller)
AP-1 Lightweight
AP-2 Lightweight
Client
CAPWAP control tunnel: WLC-AP (gestione) · CAPWAP data tunnel: traffico client centralizzato

## Slide 4
AP Autonomo vs Lightweight
Modelli di deployment wireless

## Slide 5
Autonomous vs Lightweight AP
• AP Autonomo: configurazione completa locale (SSID, sicurezza, VLAN) — standalone • Gestione autonomo: individuale (SSH/console) — non scalabile oltre 10-15 AP • AP Lightweight: configurazione minima locale — delega la gestione al WLC via CAPWAP • WLC centralizza: RF management, sicurezza, roaming, QoS, policy per tutti gli AP • Conversione: AP Cisco può essere convertito tra autonomo e lightweight con boot da TFTP • Modello cloud: Cisco Meraki — AP lightweight con WLC cloud-based (Meraki Dashboard)
Concetto chiave: Lightweight AP = "thin" — fa solo RF e trasmissione. WLC fa tutto il resto.

## Slide 6
CAPWAP — Control and Provisioning of Wireless APs
• CAPWAP: protocollo standard (RFC 5415) per comunicazione WLC-AP • CAPWAP Control: UDP 5246 — configurazione, statistiche, autenticazione AP • CAPWAP Data: UDP 5247 — traffico client incapsulato e inviato al WLC • Discovery: AP invia CAPWAP Discovery Request broadcast → WLC risponde → join • Split MAC: funzioni MAC divise tra AP (real-time: beacon, probe, ack) e WLC (auth, assoc) • Sicurezza: tunnel DTLS opzionale per cifrare CAPWAP data — richiede licenza su alcuni modelli
Concetto chiave: CAPWAP Control=UDP 5246 · Data=UDP 5247. Split MAC: AP gestisce solo il real-time.

## Slide 7
WLC, FlexConnect e Roaming
Centralizzazione e mobilità avanzata

## Slide 8
WLC — Funzioni Principali
• RF Management: seleziona canale e potenza per ogni AP automaticamente (RRM) • Client Authentication: 802.1X/EAP, PSK, WebAuth — centralizzato per tutti gli AP • Roaming: gestisce il passaggio di client tra AP — L2 roaming (stesso subnet) e L3 (anchor) • QoS: marking e queuing centralizzati — policy uniforme su tutta la rete wireless • WLAN Profile: SSID + sicurezza + VLAN mappata — applicato a gruppi di AP (AP Group) • High Availability: WLC HA pairs (1:1) con SSO (Stateful Switchover) — zero downtime client
Concetto chiave: RRM: Radio Resource Management — WLC ottimizza RF automaticamente (canale+potenza).

## Slide 9
FlexConnect — AP in Uffici Remoti
• Problema: WAN lenta/down → AP in modalità locale perde connessione WLC → client giù • FlexConnect: AP può commutare il traffico localmente anche senza WLC (standalone mode) • Local Switching: traffico client esce localmente sull'AP — non transita nel CAPWAP data • Local Auth: AP autentica i client in locale (cache credenziali) se WLC non raggiungibile • Connected mode: AP è connesso a WLC — WLC gestisce normalmente • Standalone mode: WLC non raggiungibile — AP continua a servire client con config cache
Concetto chiave: FlexConnect = AP resiliente su WAN. Local switching riduce traffico verso sede centrale.

## Slide 10
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
AP non fa join al WLC | CAPWAP Discovery fallisce? AP in subnet diversa da WLC: configurare option 43 DHCP o DNS cisco-capwap-controller
Client autentica ma non ottiene IP | VLAN mappata nel WLAN profile? DHCP server raggiungibile dall'AP/WLC? Trunk sulla porta AP?
Roaming lento | 802.11r (FT) abilitato sul WLAN profile? PMK caching attivo? Stessa mobility group?
FlexConnect standalone: client disconnesso | WLAN non in FlexConnect local switching? AP non ha cached credentials per local auth?

## Slide 11
Exam Tips
📋
▶ CAPWAP Control=UDP 5246, Data=UDP 5247 — memorizzare le porte per l'esame
▶ Split MAC: AP gestisce beacon/probe/ACK (real-time). WLC gestisce autenticazione/associazione.
▶ FlexConnect: local switching = traffico non passa per WLC. Standalone = WLC non raggiungibile.
▶ RRM: Radio Resource Management — WLC sceglie canale e potenza per ogni AP automaticamente
Q: Quali porte UDP usa CAPWAP? A: CAPWAP Control = UDP 5246. CAPWAP Data = UDP 5247. Q: Cosa succede a un AP FlexConnect quando la WAN verso il WLC va down? A: Entra in standalone mode: continua a servire i client con configurazione in cache e autenticazione locale.

## Slide 12
TAKEAWAY
1
Lightweight + CAPWAP
AP Lightweight: solo RF real-time. CAPWAP: Control 5246/Data 5247. Split MAC divide funzioni.
2
WLC: RF + Auth
WLC: RRM (RF auto), 802.1X centralizzato, roaming L2/L3, QoS, HA SSO.
3
FlexConnect
FlexConnect: local switching (no CAPWAP data) + standalone mode (WAN down, client serviti).
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico