## Slide 1
MAGNETICO
MOD-25 — Wireless Security — WPA2, WPA3 e 802.1X
AREA 9 — WIRELESS · 1.5 · 2.1.g · 2.1.h
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
WEP e la sua vulnerabilità
02
WPA, WPA2, WPA3
03
802.1X EAP — autenticazione enterprise
04
PMF e protezione management frame
05
Exam Tips

## Slide 3
Wireless Security — Flusso 802.1X
Client (Supplicant)
AP (Authenticator)
RADIUS (Auth Server)
WLC
EAP over wireless (EAPOL) tra Client-AP · RADIUS tra AP/WLC e Auth Server

## Slide 4
Evoluzione della Sicurezza Wireless
Da WEP a WPA3

## Slide 5
WEP, WPA, WPA2 — Confronto
• WEP (1997): RC4 con IV 24-bit fisso → statisticamente forzabile in minuti. DEPRECATO. • WPA (2003): TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) — IV esteso, MIC — patch su hardware WEP • WPA2 (2004): CCMP (AES-128 in CTR/CBC-MAC) — cifratura forte. Standard attuale. • WPA3 (2018): SAE (Simultaneous Authentication of Equals) — sostituisce PSK, forward secrecy • WPA3-Enterprise: 192-bit suite crittografica per ambienti high-security (governo, finanza) • CCMP = Counter Mode Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol
Concetto chiave: WPA2/CCMP = standard minimo. WPA3/SAE = no PSK catturabili, forward secrecy nativa.

## Slide 6
802.1X EAP — Autenticazione Enterprise
• 802.1X: framework di autenticazione basato su porta — Supplicant / Authenticator / Auth Server • Supplicant: client wireless che chiede l'accesso alla rete • Authenticator: AP o WLC — "portinaia" che blocca il traffico fino all'autenticazione • Auth Server: RADIUS (porta 1812/1813) — verifica credenziali e autorizza • EAP (Extensible Authentication Protocol): trasporta le credenziali su 802.1X • Tipi EAP: PEAP (username/password in TLS tunnel), EAP-TLS (certificati mutual), EAP-FAST
Concetto chiave: 802.1X = 3 ruoli: Supplicant (client), Authenticator (AP/WLC), Auth Server (RADIUS)

## Slide 7
PMF e Protezione Frame Management
• Problema: frame management 802.11 (Deauth, Disassoc, Beacon) non cifrati in WPA2 • Attacco: Deauth spoofato → client disconnesso da rete — denial of service wireless • PMF (Protected Management Frames): 802.11w — cifra e autentica frame management • PMF Optional: client con e senza PMF coesistono — compatibilità massima • PMF Required: solo client con PMF ammessi — sicurezza massima, no backward compat • WPA3 impone PMF obbligatorio — prerequisito per certificazione Wi-Fi Alliance WPA3
Concetto chiave: PMF (802.11w) = cifra management frames. WPA3 lo richiede obbligatorio.

## Slide 8
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Client non si connette con WPA2-Enterprise | Certificato CA del RADIUS non fidato dal client? EAP type mismatch? RADIUS secret errata?
Deauth attack in corso | PMF non abilitato? Attivare PMF Required o Optional. Analisi spettro per trovare sorgente.
WPA3 SAE fallisce con client vecchi | Client non supportano SAE? Configurare WPA2/WPA3 in modalità transitional (mixed)
RADIUS timeout | WLC raggiunge RADIUS su UDP 1812? Shared secret identica? NAS-IP configurato correttamente?

## Slide 9
Exam Tips
📋
▶ WEP = RC4+IV24bit → ROTTO. WPA = TKIP (patch). WPA2 = CCMP/AES (standard). WPA3 = SAE.
▶ 802.1X: Supplicant=client, Authenticator=AP/WLC, Auth Server=RADIUS (UDP 1812/1813)
▶ PEAP: credenziali in tunnel TLS (no certificato client). EAP-TLS: certificati mutual (client+server).
▶ PMF (802.11w): protegge frame management da deauth spoofing. WPA3 lo richiede sempre.
Q: Qual è il protocollo di cifratura usato da WPA2? A: CCMP (Counter Mode Cipher Block Chaining MAC Protocol) basato su AES-128. Q: In 802.1X, quale dispositivo blocca il traffico fino al completamento dell'autenticazione? A: L'Authenticator — di solito l'AP o il WLC. Apre la "porta logica" solo dopo RADIUS Access-Accept.

## Slide 10
TAKEAWAY
1
WPA2/WPA3
WEP=rotto. WPA=TKIP(patch). WPA2=CCMP/AES. WPA3=SAE(forward secrecy, no PSK catturabile).
2
802.1X EAP
802.1X: Supplicant(client)+Authenticator(AP)+RADIUS. PEAP=user/pass in TLS. EAP-TLS=cert mutual.
3
PMF 802.11w
PMF: cifra Deauth/Disassoc — blocca deauth spoofing. WPA3 impone PMF obbligatorio.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico