## Slide 1
MAGNETICO
MOD-15 — FHRP — HSRP, VRRP & GLBP
Layer 3 Technologies · 2h · 3.4.c
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
FHRP: il problema del default gateway
02
HSRPv2: Virtual IP, priority e preempt
03
IP SLA + Object Tracking per failover
04
VRRP 802.1X: differenze da HSRP
05
GLBP: load balancing attivo-attivo

## Slide 3
Topologia MOD-15 — HSRP Dual-Group
R1 Upstream 1.1.1.1
SW1 Active VLAN10 prio 110
SW2 Active VLAN20 prio 110
PC1 GW 10.10.10.1
PC2 GW 10.10.20.1
SW1: HSRP Active VLAN10 (prio 110), Standby VLAN20. SW2: Active VLAN20. VIP: 10.10.10.1/20.1.

## Slide 4
HSRP e FHRP
Gateway virtuale ridondante

## Slide 5
FHRP — Il Problema del Default Gateway
• Problema: se il default gateway fisico cade, tutti gli host su quel segmento perdono la connettività • FHRP (First Hop Redundancy Protocol): presenta un VIP condiviso da due o più router/switch • I client configurano il VIP come gateway — non sanno quale device è attivo • Failover: il dispositivo Standby diventa Active — il VIP "si sposta" senza riconfigurazione client • HSRP: Cisco proprietario. VRRP: IEEE 802.1X standard. GLBP: Cisco con load-balancing • MAC virtuale HSRP: 0000.0c07.acXX (XX = gruppo hex). VRRP: 0000.5e00.01XX
Concetto chiave: VIP = indirizzo virtuale condiviso. Client puntano al VIP — trasparente al failover.

## Slide 6
HSRPv2 — Priority, Preempt e Tracking
• Priority: più alto = Active (default 100). Tie-break: IP più alto vince • Preempt: il router rientrato riacquista il ruolo Active se ha priority più alta • Senza preempt: il router rientrato rimane Standby anche con priority più alta • IP SLA ICMP → Object Track → decremento priority: failover automatico se uplink cade • Esempio: priority 110 con decrement 20 → se track DOWN: priority 90 → Standby diventa Active • HSRPv2: group 0-4095, IPv6, autenticazione MD5 — upgrade da v1
Concetto chiave: Preempt obbligatorio per riacquisire il ruolo Active dopo recovery. Senza: il vecchio Standby rimane Active.

## Slide 7
VRRP vs HSRP vs GLBP
• VRRP (RFC 5798): standard IEEE — Master/Backup (non Active/Standby). Priority default 100 • VRRP: il Master può essere il proprietario del VIP (IP reale = VIP) — differenza da HSRP • GLBP (Gateway Load Balancing Protocol): Cisco — un AVG assegna MAC virtuali a più AVF • GLBP: tutti i gateway sono attivi contemporaneamente — load balancing reale • GLBP algoritmi: round-robin, weighted, host-dependent • GLBP usa 4 MAC virtuali distinte per distribuire il traffico
Concetto chiave: GLBP unico nel permettere load balancing attivo-attivo sul gateway — tutti i router forward traffico.

## Slide 8
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 9
HSRPv2 con IP SLA Tracking
ip sla 1
icmp-echo 1.1.1.1 source-interface Vlan10
ip sla schedule 1 life forever start-time now
track 1 ip sla 1 reachability
!
interface Vlan10
standby version 2
standby 10 ip 10.10.10.1 ! VIP
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
standby 10 track 1 decrement 20 ! 110-20=90 < 100 → failover
SW1

## Slide 10
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
HSRP non fa failover | Manca preempt o decrement non sufficiente — priority deve scendere sotto quella dello Standby
Entrambi i router Active | Problema di comunicazione Hello — verificare multicast 224.0.0.2 e VLAN
VIP non risponde dopo failover | ARP non aggiornato — HSRP manda gratuitous ARP automaticamente. Verificare invio
Track non cambia stato | IP SLA non schedulato o target non raggiungibile con il source corretto

## Slide 11
Exam Tips
📋
▶ preempt obbligatorio per riacquisire Active dopo recovery — senza preempt: Standby rimane Active
▶ HSRP: 0000.0c07.acXX. VRRP: 0000.5e00.01XX. GLBP: 0007.b400.XXYY
▶ GLBP = unico load-balancing FHRP — tutti i router inoltrano traffico contemporaneamente
▶ VRRP: il Master può essere il proprietario del VIP — l'IP reale di un router può essere il VIP
Q: Differenza tra HSRP e VRRP? A: HSRP: Cisco, Active/Standby, il VIP è sempre virtuale. VRRP: IEEE standard, Master/Backup, il Master può avere VIP = IP reale. Q: Perché preempt è importante in HSRP? A: Senza preempt, lo Standby che è diventato Active rimane tale anche quando il router originale torna — loss of determinism.

## Slide 12
TAKEAWAY
1
VIP + MAC Virtuale
VIP condiviso tra Active/Standby. Client puntano al VIP. MAC virtuale per ARP.
2
Priority + Preempt
Priority alta = Active. Preempt = riacquisto automatico. Track + decrement = failover automatico.
3
GLBP Load Balance
GLBP: tutti i router forward simultaneamente. AVG assegna MAC virtuali. Round-robin default.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico