## Slide 1
MAGNETICO
MOD-16 — IP SLA & SPAN
Network Assurance · 2h · 4.3 · 4.4
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
IP SLA: monitoraggio proattivo della rete
02
Object Tracking: azioni condizionali su SLA
03
Local SPAN: cattura traffico su switch locale
04
RSPAN: cattura traffico cross-switch
05
ERSPAN: cattura traffico su reti IP remote

## Slide 3
Topologia MOD-16 — IP SLA e SPAN
R1 Target SLA 1.1.1.1
SW1 SPA Local SRC: e1/0
SW2 RSPAN dest e1/1
PC1 Sorgente traffic
Sniffer SPAN dest
SPAN locale su SW1: sorgente e1/0 (PC1) → dest e1/1. RSPAN: SW1 e1/0 → VLAN 999 → SW2 e1/1.

## Slide 4
IP SLA & SPAN
Monitoraggio proattivo e analisi traffico

## Slide 5
IP SLA — Monitoraggio Proattivo
• IP SLA: genera traffico sintetico per misurare la disponibilità di un percorso • Tipi: icmp-echo (latency/availability), udp-jitter (voce/video), http, tcp-connect • Frequenza: probe ogni N secondi — rilevazione rapida rispetto a routing protocol • Threshold: configurare reaction per trigger alert (SNMP trap, syslog) • Object track: collega SLA a decisioni di routing (rotta condizionale, HSRP decrement) • ip sla schedule: obbligatorio per avviare la sonda — senza schedule il SLA non gira
Concetto chiave: IP SLA = monitoraggio proattivo. Rileva failure prima che OSPF/BGP convergano.

## Slide 6
SPAN, RSPAN e ERSPAN
• SPAN (Switched Port ANalyzer): copia traffico da source port/VLAN a destination port locale • Destinazione SPAN: porta collegata a sniffer/IDS — non invia traffico normale • RSPAN (Remote SPAN): usa una VLAN dedicata per trasportare il traffico mirror cross-switch • VLAN RSPAN: non inviare traffico utente — solo RSPAN traffic (no-learn, no-mac) • ERSPAN (Encapsulated RSPAN): incapsula in GRE — trasporta il mirror su rete IP routable • Limitazioni SPAN: può ridurre performance dello switch se alta percentuale del traffico
Concetto chiave: SPAN=locale, RSPAN=cross-switch via VLAN dedicata, ERSPAN=routable via GRE. Scegliere in base alla distanza.

## Slide 7
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 8
SPAN e RSPAN — Configurazione
! Local SPAN su SW1
monitor session 1 source interface Et1/0 both
monitor session 1 destination interface Et1/1
!
! RSPAN — SW1 (sorgente)
vlan 999
remote-span
monitor session 2 source interface Et1/0 both
monitor session 2 destination remote vlan 999
!
! RSPAN — SW2 (destinazione)
monitor session 2 source remote vlan 999
monitor session 2 destination interface Et1/1
SW1

## Slide 9
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
SPAN non cattura traffico | Sessione non configurata o porta dest in access — SPAN dest non deve ricevere traffico normale
RSPAN VLAN non transita | VLAN 999 non permessa sul trunk SW1↔SW2 o remote-span non configurato sulla VLAN
IP SLA sempre DOWN | ip sla schedule non configurato — senza schedule la sonda non gira
SPAN degrada performance switch | Troppo traffico da specchiare — ridurre sorgenti o usare ERSPAN con sampling

## Slide 10
Exam Tips
📋
▶ SPAN: locale al singolo switch. RSPAN: cross-switch via VLAN dedicata. ERSPAN: IP routable via GRE
▶ RSPAN VLAN: no-learn, no-mac — non deve trasportare traffico normale utente
▶ IP SLA: ip sla schedule obbligatorio — senza schedule la sonda non parte
▶ SPAN destination port: non invia traffico normale — non connettere host normali
Q: Quando usare RSPAN invece di SPAN? A: Quando sorgente e destinazione sono su switch diversi — RSPAN usa una VLAN dedicata per trasportare il mirror. Q: IP SLA vs ICMP ping manuale? A: IP SLA: continuo, schedulato, integrato con object tracking. Ping manuale: one-shot, non automatizzabile.

## Slide 11
TAKEAWAY
1
IP SLA Proattivo
IP SLA genera traffico sintetico continuo. Rileva failure rapido. Integrato con track e routing.
2
SPAN Locale
SPAN: copia traffico porta/VLAN → dest locale. Non impatta routing. Dest non forward normale.
3
RSPAN / ERSPAN
RSPAN: VLAN dedicata cross-switch. ERSPAN: GRE su IP routable. Entrambi per analisi remota.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico