## Slide 1
MAGNETICO
MOD-13 — EtherChannel LACP
Layer 2 Technologies · 1h · 3.1.b
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
EtherChannel: aggregazione di link fisici
02
LACP vs PAgP vs Static: quando usare quale
03
Requisiti di compatibilità per il bundle
04
Load balancing: algoritmi e configurazione
05
Verifica e troubleshooting EtherChannel

## Slide 3
Topologia MOD-13 — EtherChannel LACP
R1 Router
SW1 HSRP Active V10
SW2 HSRP Active V20
PC1 VLAN 10
PC2 VLAN 20
SW1↔SW2: Po1 LACP (e0/2+e0/3). R1 uplink: VLAN 100 (SW1) + VLAN 200 (SW2). HSRP su SVI.

## Slide 4
EtherChannel LACP
Aggregazione link per banda e ridondanza

## Slide 5
EtherChannel — Fondamenta
• EtherChannel: aggrega 2-8 link fisici in un singolo bundle logico (Port-Channel) • Vantaggi: banda aggregata + ridondanza automatica (link failure non causa down) • STP vede il Port-Channel come singola porta — evita loop senza bloccare link • LACP (802.3ad): standard IEEE — negoziazione automatica, consigliato • PAgP (Port Aggregation Protocol): proprietario Cisco — legacy • Static (on): nessuna negoziazione — rischioso (misconfiguration non rilevata)
Concetto chiave: LACP = 802.3ad standard. STP vede un solo link logico — usa Po1 anziché e0/2+e0/3.

## Slide 6
LACP — Requisiti e Load Balancing
• Requisiti bundle: stessa velocità, duplex, VLAN allowed, native VLAN, modalità trunk/access • LACP mode: active/active (negozia) oppure active/passive (uno negozia, uno aspetta) • Algoritmo load balancing: src-mac, dst-mac, src-dst-mac, src-ip, dst-ip, src-dst-ip • Hash deterministico: stesso flusso usa sempre lo stesso link fisico — no reordering • Scegliere il metodo in base al traffico: src-dst-ip per traffico IP generico • port-channel load-balance src-dst-ip: configurato globalmente sullo switch
Concetto chiave: LACP active/active: entrambi i lati negoziano. Stessi parametri L2 su tutti i link del bundle.

## Slide 7
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 8
EtherChannel LACP — Configurazione
interface range Ethernet0/2 - 3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
channel-group 1 mode active ! LACP active
!
interface Port-channel 1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
!
port-channel load-balance src-dst-ip
SW1

## Slide 9
Verifica EtherChannel
▼ VERIFICA ATTESA
SW1# show etherchannel summary
Flags: D-down P-bundled s-suspended I-stand-alone
H-Hot-standby U-in-use f-failed-alloc
Number of channel-groups in use: 1
Group Port-channel Protocol Ports
1 Po1(SU) LACP Et0/2(P) Et0/3(P)
SW1# show lacp neighbor
Channel group 1 neighbors — Partner ports: Et0/2, Et0/3
← atteso

## Slide 10
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Port in stato "s" (suspended) | Mismatch VLAN allowed o native VLAN tra i membri del bundle
Port-Channel non si forma | Mode incompatibile: active↔on non funziona — usare active↔active o active↔passive
Un link non si aggiunge al bundle | Velocità o duplex diverso — tutti i link devono essere identici
Traffic sbilanciato su un solo link | Algoritmo load-balance non adatto al traffico — cambiare con port-channel load-balance

## Slide 11
Exam Tips
📋
▶ LACP (802.3ad) = standard. PAgP = Cisco. Static (on) = rischioso senza negoziazione
▶ active/active o active/passive per LACP. passive/passive = non funziona
▶ Tutti i link del bundle: stessa velocità, duplex, VLAN allowed, native VLAN, modo trunk
▶ STP vede Po1 come singola porta — eliminazione loop automatica
Q: LACP mode active vs passive? A: Active: invia LACP PDU e negozia. Passive: risponde solo se riceve LACP. Entrambi passive = no bundle. Q: Perché EtherChannel non causa loop STP? A: STP vede Port-Channel come singola interfaccia logica — non ci sono path multipli da considerare.

## Slide 12
TAKEAWAY
1
LACP 802.3ad
LACP standard IEEE. active/active consigliato. Static rischioso senza feedback.
2
Bundle Requirements
Tutti i link uguali: velocità, duplex, VLAN, native, mode. Uno sbagliato = suspended.
3
STP + Load Balance
STP vede Po1 come un link. Load balance: src-dst-ip per traffico generico.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico