## Slide 1
MAGNETICO
MOD-14 — Spanning Tree Protocol
Layer 2 Technologies · 1h · 3.1.c
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
STP 802.1D: root election e port roles
02
RSTP 802.1w: convergenza rapida
03
MST 802.1s: istanze multiple
04
PortFast e BPDU Guard: protezione edge
05
Root Guard: protezione root bridge

## Slide 3
Topologia MOD-14 — STP con Po1
R1 Upstream
SW1 Root VLAN10 prio 4096
SW2 Root VLAN20 prio 4096
PC1 VLAN10 PortFast
PC2 VLAN20 PortFast
SW1: Root VLAN10 (prio 4096), Secondary VLAN20 (8192). SW2: Root VLAN20. Po1 LACP da MOD-13.

## Slide 4
STP — Fondamenta
802.1D, RSTP e MST

## Slide 5
STP 802.1D — Root Election e Port Roles
• Root Bridge: switch con Bridge Priority più bassa (default 32768 + VLAN ID) • Tie-break: MAC address più bassa. Consigliato: configurare priority esplicitamente • Port roles: Root Port (verso root), Designated Port (sul segmento), Non-designated (bloccata) • Stati: Blocking → Listening → Learning → Forwarding (30s totali con delay 15s+15s) • RSTP 802.1w: convergenza in secondi anziché minuti — port roles Alternate e Backup • MST 802.1s: mappa VLAN a istanze STP — riduce numero di istanze attive
Concetto chiave: RSTP = 802.1w. Stessa struttura root election, convergenza molto più rapida. Oggi lo standard.

## Slide 6
PortFast, BPDU Guard e Root Guard
• PortFast: porta va direttamente in Forwarding (bypassa L+L) — solo su porte host/access • BPDU Guard: porta PortFast riceve BPDU → err-disabled — previene switch non autorizzati • Root Guard: porta non può diventare Root Port — protegge il root bridge da cambio • BPDU Filter: sopprime invio/ricezione BPDU — usare con cautela (non sicuro come Guard) • Loop Guard: porta in Forwarding smette di ricevere BPDU → blocking (non forward) • Err-disabled recovery: errdisable recovery cause bpduguard interval 300
Concetto chiave: PortFast + BPDU Guard: standard su tutte le porte host. Root Guard: su porte trunk verso aggregazione.

## Slide 7
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 8
STP Root + PortFast + Guards
! Root primario VLAN 10, secondario VLAN 20
spanning-tree vlan 10 priority 4096
spanning-tree vlan 20 priority 8192
!
! Porte host: PortFast + BPDU Guard
interface Ethernet1/0
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
!
! Porta trunk verso switch aggregazione: Root Guard
interface Port-channel1
spanning-tree guard root
SW1

## Slide 9
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Porta in err-disabled dopo PortFast | BPDU Guard attivato — switch connesso invia BPDU. shutdown/no shutdown + rimuovere switch
Root bridge non è quello desiderato | Priority non configurata — switch con MAC più bassa vince. Configurare priority esplicitamente
MST region mismatch | Configurazione MST deve essere identica su tutti gli switch della regione (name, revision, mapping)
Convergenza STP lenta | Usare RSTP (spanning-tree mode rapid-pvst) invece di 802.1D legacy

## Slide 10
Exam Tips
📋
▶ PortFast solo su porte host/access — mai su trunk o uplink verso switch
▶ BPDU Guard mette la porta in err-disabled se riceve BPDU — switch non autorizzato rilevato
▶ Root Guard: la porta non può diventare Root Port — protegge il root bridge da cambio non desiderato
▶ RSTP 802.1w: Alternate Port = backup del Root Port. Backup Port = backup Designated sullo stesso segmento
Q: Differenza tra BPDU Guard e Root Guard? A: BPDU Guard: porta in err-disabled se riceve BPDU. Root Guard: porta bloccata se riceverebbe BPDU superiore. Q: Perché PortFast non va usato su trunk? A: PortFast bypassa STP — su un trunk potrebbe forwardare frame prima che STP abbia rilevato loop.

## Slide 11
TAKEAWAY
1
RSTP Standard
RSTP 802.1w: convergenza in secondi. Stessa root election. Alternate/Backup port per failover rapido.
2
PortFast + BPDU Guard
PortFast su host: salta Listening/Learning. BPDU Guard: err-disabled se riceve BPDU.
3
Root Guard
Root Guard su uplink aggregazione: impedisce cambio root bridge non desiderato.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico