## Slide 1
MAGNETICO
MOD-21 — SD-WAN — Architettura e Componenti
AREA 8 — SD-WAN & SD-ACCESS · 1.5 · 4.7, 4.8
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
Limiti WAN tradizionale
02
Componenti SD-WAN Cisco
03
OMP e TLOC
04
ZTP e Onboarding
05
Exam Tips

## Slide 3
Architettura SD-WAN — Piano di Controllo e Dati
vManage (gestione)
vBond (orchestrator)
vSmart (controller)
cEdge Site A
cEdge Site B
vManage=NMS · vBond=autenticazione · vSmart=OMP · cEdge=data plane

## Slide 4
Componenti SD-WAN Cisco
Architettura a 4 piani separati

## Slide 5
I Quattro Componenti SD-WAN
• vManage: NMS centralizzato — configura, monitora e fa troubleshooting di tutti i device • vBond: orchestrator — primo punto di contatto, autentica i device con certificati • vSmart: controller del control plane — distribuisce policy e routing via OMP • vEdge / cEdge: router WAN — forwarding del traffico (data plane), aderisce alle policy • Separazione: management plane (vManage), control plane (vSmart), data plane (cEdge) • Tutti i componenti comunicano su canale TLS/DTLS cifrato — nessun testo in chiaro
Concetto chiave: vBond = punto di ingresso obbligatorio. Senza vBond, nessun device si connette alla fabric.

## Slide 6
OMP — Overlay Management Protocol
• OMP: protocollo proprietario Cisco, sostituisce BGP/OSPF nel control plane SD-WAN • Trasporta: rotte (prefissi), policy, servizi tra vSmart e cEdge • TLOC (Transport Locator): identifica un link WAN fisico — tupla (sistema, colore, incapsulamento) • Colori TLOC: categorizzano il tipo di link (mpls, biz-internet, lte, private1, ecc.) • vSmart seleziona i migliori TLOC per ogni prefisso e li propaga ai cEdge • Analogia: OMP = BGP del SD-WAN. TLOC = RLOC di LISP applicato alla WAN.
Concetto chiave: OMP separa il control plane SD-WAN dal data plane — cEdge non parla direttamente tra loro

## Slide 7
ZTP, Policy e Data Plane
Onboarding automatico e forwarding cifrato

## Slide 8
Zero Touch Provisioning (ZTP)
• ZTP: il cEdge si connette a vBond automaticamente al primo avvio — nessun pre-config manuale • Requisito: certificato del device firmato dalla CA Cisco (o privata) preinstallato in fabbrica • Flusso: cEdge → DHCP → ottiene IP + indirizzo vBond → TLS handshake → autenticato • vBond informa vManage e vSmart del nuovo device — scarica template di configurazione • Vantaggioso: uffici remoti collegati senza intervento tecnico locale (truck roll zero) • Prerequisito: connettività internet sul link bootstrap prima dell'attivazione SD-WAN
Concetto chiave: ZTP = deploy senza tecnico in loco. Il certificato preinstallato garantisce identità sicura.

## Slide 9
Data Plane: IPSec tra cEdge
• cEdge stabilisce tunnel IPSec direttamente con altri cEdge (peer-to-peer) • I TLOC scambiati via OMP forniscono gli IP pubblici dei peer — no vSmart nel data path • Ogni coppie di TLOC forma un tunnel IPSec indipendente — multi-path nativo • Algoritmo: AES-256-GCM per default — FIPS compliant • BFD: rileva guasti sul tunnel in secondi — rerouting automatico su TLOC alternativo • Policy applicata al data plane: centralized policy (vSmart) o localized policy (cEdge)
Concetto chiave: IPSec diretti tra cEdge: vSmart controlla QUALE tunnel usare, non il traffico stesso

## Slide 10
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
cEdge non si connette a vBond | DNS risolve ztp.viptela.com? Certificato valido? Firewall blocca UDP/12346?
OMP session down | vSmart raggiungibile? Mismatch site-id o org-name? Verificare show sdwan omp summary
Tunnel IPSec non forma | BFD failure? NAT simmetrico sul path? Colore TLOC non annunciato da vSmart?
Policy non applicata | Policy attiva su vManage? cEdge ha ricevuto policy via OMP? show sdwan policy from-vsmart

## Slide 11
Exam Tips
📋
▶ vBond = orchestrator: autentica i device. vSmart = controller: distribuisce OMP. vManage = NMS.
▶ OMP trasporta rotte, TLOC e policy tra vSmart e cEdge — non BGP/OSPF nel control plane SD-WAN
▶ TLOC = (system-ip, colore, incapsulamento) — identifica univocamente un link WAN fisico
▶ ZTP: device si auto-registra via vBond — certificato preinstallato in fabbrica è il prerequisito
Q: In Cisco SD-WAN, quale componente autentica i device al primo avvio? A: vBond (orchestrator). vSmart distribuisce policy, vManage gestisce la configurazione. Q: Cosa identifica un TLOC in SD-WAN? A: La tupla (system-ip, colore, incapsulamento) — identifica un link WAN fisico specifico su un cEdge.

## Slide 12
TAKEAWAY
1
4 Componenti
vManage=NMS, vBond=auth, vSmart=controller OMP, cEdge=data plane. TLS/DTLS cifra tutto.
2
OMP + TLOC
OMP: rotte+policy tra vSmart/cEdge. TLOC=(system-ip, colore, encap) identifica link WAN.
3
ZTP + IPSec
ZTP: auto-onboarding via certificato. IPSec peer-to-peer tra cEdge — vSmart non nel data path.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico