## Slide 1
MAGNETICO
MOD-22 — SD-Access — Campus Fabric Cisco
AREA 8 — SD-WAN & SD-ACCESS · 1.5 · 4.9, 4.10
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
Limiti del campus tradizionale
02
Fabric: Edge, Border, Control
03
Catalyst Center e provisioning
04
SGT e macro-segmentazione
05
Exam Tips

## Slide 3
SD-Access Campus Fabric — Piani e Nodi
Catalyst Center (orchestrazione)
Fabric Border MS/MR
Fabric Edge A xTR+VTEP
Fabric Edge B xTR+VTEP
Control: LISP · Data: VXLAN · Policy: SGT · Orchestrazione: Catalyst Center

## Slide 4
Architettura Campus Fabric
Nodi, ruoli e piani di comunicazione

## Slide 5
I Nodi della Fabric SD-Access
• Fabric Edge: switch di accesso — connette endpoint, incapsula in VXLAN, registra EID in LISP • Fabric Border: gateway tra fabric e rete esterna (internet, WAN, datacenter) • Fabric Control Plane: nodo con LISP Map-Server + Map-Resolver — gestisce EID→RLOC • Intermediate Node: switch di distribuzione/core — forwarding IP underlay, no ruolo fabric • Catalyst Center: orchestrazione e provisioning automatico di tutti i nodi sopra • ISE (Identity Services Engine): fornisce autenticazione 802.1X e assegna SGT agli endpoint
Concetto chiave: Fabric Edge = xTR + VTEP. Fa tutto: encap VXLAN, registra LISP, applica SGT.

## Slide 6
SGT — Security Group Tag
• SGT: tag a 16 bit assegnato a ogni endpoint dall'ISE al momento dell'autenticazione 802.1X • Identifica il gruppo di sicurezza (es. SGT 10 = "Dipendenti", SGT 20 = "Guest") • Policy: "gruppo X può parlare con gruppo Y" — indipendente dall'IP o dalla VLAN • Vantaggio: policy invariante con lo spostamento dell'host — segue il tag, non l'IP • Macro-segmentazione: VN (Virtual Network) separa domini completi (es. Employees vs IoT) • Micro-segmentazione: SGT separa gruppi all'interno dello stesso VN
Concetto chiave: SGT = policy per identità, non per posizione. Invariante al movimento host.

## Slide 7
Catalyst Center — Provisioning e DNA
• Catalyst Center (ex DNA Center): controller centralizzato per il campus Cisco • Funzioni: provisioning zero-touch, template di configurazione, assurance (AI/ML) • Provisioning: definire un sito, aggiungere device, assegnare ruolo fabric — automazione completa • DNA Assurance: telemetria streaming da tutti i device — rileva anomalie prima che impattino • Intent-based networking: l'operatore definisce l'OBIETTIVO, Catalyst Center lo traduce in config • API northbound: REST/RESTCONF per integrazione con sistemi terzi (ITSM, SIEM)
Concetto chiave: Intent-based: definisci cosa vuoi, non come configurarlo — Catalyst Center traduce.

## Slide 8
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Host non autenticato in fabric | ISE policy? 802.1X non configurato sul Fabric Edge? Verificare show authentication sessions
SGT non propagato | SXP abilitato? ISE-Fabric Edge trust? Verificare show cts role-based sgt-map
LISP registration fallisce | Fabric Control Plane raggiungibile? show lisp service ipv4 ¦ include map-server
Catalyst Center non vede device | CDP/LLDP abilitato? Credenziali SNMP/SSH corrette? Device nella subnet gestita?

## Slide 9
Exam Tips
📋
▶ Fabric Edge = xTR (LISP) + VTEP (VXLAN) — incapsula e registra EID all'ingresso della fabric
▶ SGT: assegnato da ISE al login 802.1X — policy per gruppo, indipendente da IP e VLAN
▶ Macro-segmentazione = VN (Virtual Network). Micro-segmentazione = SGT dentro il VN.
▶ Catalyst Center orchestra tutto: provisioning automatico, assurance AI, API REST northbound
Q: Quale componente SD-Access assegna il SGT a un endpoint? A: ISE (Identity Services Engine), al momento dell'autenticazione 802.1X. Il Fabric Edge applica il tag al traffico. Q: Differenza tra macro e micro-segmentazione in SD-Access? A: Macro: VN (Virtual Network) separa domini completi. Micro: SGT separa gruppi all'interno dello stesso VN.

## Slide 10
TAKEAWAY
1
Nodi Fabric
Edge=xTR+VTEP, Border=gateway, Control=LISP MS/MR. Intermediate node=solo underlay.
2
SGT: Policy per ID
SGT 16-bit da ISE 802.1X. Policy gruppo-a-gruppo indipendente da IP. VN=macro, SGT=micro.
3
Catalyst Center
Intent-based: provisioning zero-touch, DNA Assurance AI/ML, API REST northbound.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico