## Slide 1
MAGNETICO
MOD-08 — Redistribuzione BGP↔OSPF & Prefix Filtering
AREA 3 — ROUTE MANIPULATION · 2h · 1.3 · 1.4 · 1.5 · 3.2.d
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
Prefix-list: filtrare prefissi per lunghezza
02
Route-map: strumento universale di manipolazione
03
Redistribuzione OSPF→BGP e BGP→OSPF
04
Loop di redistribuzione e route tagging
05
Route-map in redistribuzione vs BGP neighbor policy

## Slide 3
Topologia MOD-08 — Redistribuzione Multi-AS
ISP-A AS 100
WAN-A AS 65001
CORE AS 65000
WAN-B AS 65002
ISP-B AS 200
LAN-A OSPF
LAN-B OSPF
CORE: punto di redistribuzione BGP↔OSPF. WAN-A/WAN-B: dual-homed. LAN-A/LAN-B: solo OSPF.

## Slide 4
Prefix-List e Route-Map
Strumenti fondamentali di policy routing

## Slide 5
Prefix-List — Filtrare per Rete e Lunghezza
• Prefix-list: filtra prefissi IP per network e/o lunghezza maschera • Sintassi: ip prefix-list NAME [seq N] permit|deny <prefix/len> [ge X] [le Y] • ge (greater-equal): maschera ≥ ge. le (less-equal): maschera ≤ le • Esempio: 10.0.0.0/8 ge 24 le 32 → tutti gli host dentro 10.0.0.0/8 con /24-/32 • Più efficiente di una ACL per il filtraggio di routing (valutazione O(1) con PATRICIA tree) • Implicit deny alla fine — come ACL: aggiungere permit any se necessario
Concetto chiave: prefix-list ge/le: filtrare range di maschere in un unico statement. Più preciso delle ACL.

## Slide 6
Route-Map — Strumento Universale
• Route-map: serie ordinata di clausole permit/deny con condizioni match e azioni set • match: ip address (ACL/prefix-list), ip next-hop, tag, metric, route-type... • set: metric, local-preference, as-path prepend, community, tag, weight... • Uso: redistribuzione (seleziona cosa redistribuire), BGP (policy neighbor), PBR • Clausola senza match → matcha tutto (catch-all) • Implicit deny finale: i prefix non matchati non vengono redistribuiti
Concetto chiave: Route-map = IF (match) THEN (set). Implicit deny finale — aggiungere permit 999 se necessario.

## Slide 7
Redistribuzione e Loop Prevention
Collegare BGP e OSPF senza loop

## Slide 8
Redistribuzione Bidirezionale BGP↔OSPF
• Redistribuzione OSPF→BGP: redistribute ospf <pid> [route-map FILTER] in router bgp • Redistribuzione BGP→OSPF: redistribute bgp <AS> subnets [route-map FILTER] in router ospf • subnets: obbligatorio per redistribuire prefissi con maschera variabile in OSPF • Problema loop: A redistribuisce BGP→OSPF; B vede la rotta OSPF e la ri-annuncia in BGP • Soluzione route tagging: set tag su redistribute BGP→OSPF; deny tag in redistribute OSPF→BGP • Tag è un marcatore 32-bit che viaggia con la rotta e può essere testato con match tag
Concetto chiave: Loop redistribuzione BGP↔OSPF: prevenire con route tag. Marcare BGP→OSPF, bloccare OSPF→BGP.

## Slide 9
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 10
Redistribuzione con Tag Anti-Loop
! OSPF: accetta BGP ma marca, blocca tagged OSPF→BGP
route-map BGP-TO-OSPF permit 10
set tag 65000 ! marca rotte BGP in OSPF
route-map OSPF-TO-BGP deny 10
match tag 65000 ! blocca rotte già da BGP
route-map OSPF-TO-BGP permit 20
!
router ospf 1
redistribute bgp 65000 subnets route-map BGP-TO-OSPF
router bgp 65000
redistribute ospf 1 route-map OSPF-TO-BGP
CORE

## Slide 11
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Loop di redistribuzione | Manca anti-loop con tag — rotte BGP→OSPF→BGP si amplificano
Rotte non redistribuite in OSPF | Manca subnets nella redistribuzione OSPF — solo classful redistribuito senza
Prefix-list blocca tutto | Implicit deny finale — verificare il deny/permit dell'ultima clausola
Route-map non matcha | match ip address usa ACL o prefix-list — verificare che il nome corrisponda

## Slide 12
Exam Tips
📋
▶ redistribute bgp X subnets: subnets obbligatorio per redistribuire prefissi VLSM in OSPF
▶ Loop BGP↔OSPF: set tag in redistribuzione + match tag in deny per prevenire rientro
▶ prefix-list ge/le: filtra range di maschere — più preciso ed efficiente di ACL estesa
▶ Route-map implicit deny: senza permit finale, tutto viene bloccato
Q: Perché subnets è necessario in redistribute bgp into OSPF? A: Senza subnets, OSPF redistribuisce solo rotte classful (legacy). Con subnets: tutto incluso VLSM. Q: Come prevenire loop in redistribuzione bidirezionale? A: Marcare rotte BGP→OSPF con set tag. Bloccare in OSPF→BGP con match tag + deny.

## Slide 13
TAKEAWAY
1
Prefix-List ge/le
prefix-list filtra per network + lunghezza maschera. ge/le per range. Più efficiente di ACL.
2
Route-Map IF/THEN
Route-map: match (condizione) + set (azione). Implicit deny finale.
3
Anti-Loop Tag
Loop BGP↔OSPF: set tag in BGP→OSPF. match tag + deny in OSPF→BGP.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico