## Slide 1
MAGNETICO
MOD-09 — PBR & Route Manipulation Avanzata
AREA 3 — ROUTE MANIPULATION · 2h · 1.2 · 1.6 · 3.2.d
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
Policy-Based Routing (PBR): routing per sorgente
02
ip route-map e set ip next-hop verify-availability
03
Administrative Distance: preferenza protocolli
04
Floating static route: backup condizionale
05
IP SLA + Object Tracking: rotte condizionali

## Slide 3
Topologia MOD-09 — PBR Guest vs Produzione
ISP-A AS 100
WAN-A AS 65001
CORE PBR qui
WAN-B AS 65002
ISP-B AS 200
LAN-A prod+guest
LAN-A: rete prod (10.10.0.0) via WAN-A; rete guest (10.99.0.0) forzata via WAN-B con PBR su CORE.

## Slide 4
Policy-Based Routing
Routing basato su policy anziché destinazione

## Slide 5
PBR — Routing per Sorgente (e non solo)
• PBR bypassa la routing table normale per il traffico matchato • Match: ip address (ACL che seleziona il traffico) — per IP sorgente, destinazione, DSCP... • set ip next-hop: forza il next-hop per il traffico matchato • set ip next-hop verify-availability: verifica che il next-hop sia raggiungibile via IP SLA • Applicato INBOUND sull'interfaccia verso la sorgente: ip policy route-map NAME • Uso tipico: traffico guest→ISP-B, traffico prod→ISP-A su stesso router
Concetto chiave: PBR = routing basato su attributi arbitrari del pacchetto — applicato inbound sull'ingresso traffico.

## Slide 6
Administrative Distance e IP SLA
Preferenza protocolli e rotte condizionali

## Slide 7
Administrative Distance — Preferenza Protocolli
• AD: valore 0-255, più basso = più fidato — usato per scegliere tra protocolli diversi • AD default: Connected=0, Static=1, EIGRP summary=5, OSPF=110, IS-IS=115, RIP=120 • Floating static route: static con AD > protocollo dinamico (es. AD=200 vs OSPF=110) • Quando OSPF è attivo → OSPF installa la rotta. OSPF cade → static emerge • Modifica AD: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 200 (AD 200) • Utile per backup con failover automatico senza dover monitorare protocolli
Concetto chiave: Floating static: AD più alto del protocollo dinamico — appare nel RIB solo se il protocollo cade.

## Slide 8
IP SLA + Object Tracking
• IP SLA: sonda proattiva (ICMP echo, UDP jitter, HTTP...) verso un target • Risultato: UP se la sonda ha successo, DOWN se fallisce (configurable thresholds) • Object Tracking: traccia stato di un SLA, interfaccia o route • Rotta condizionale: ip route 0.0.0.0 ... track 1 — installata solo se track 1 = UP • Combinazione con PBR: set ip next-hop verify-availability usa track object implicito • Frequenza sonda: ip sla schedule — configurare probe frequency e react threshold
Concetto chiave: IP SLA + track: rotta installata condizionalmente. PBR verify-availability: next-hop testato live.

## Slide 9
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 10
PBR Guest Traffic
ip access-list extended GUEST-TRAFFIC
permit ip 10.99.0.0 0.0.0.255 any
!
route-map PBR-GUEST permit 10
match ip address GUEST-TRAFFIC
set ip next-hop verify-availability 10.0.23.1 1 track 10
!
! IP SLA per verificare WAN-B
ip sla 10
icmp-echo 10.0.23.1
ip sla schedule 10 life forever start-time now
track 10 ip sla 10 reachability
CORE

## Slide 11
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
PBR non ha effetto | ip policy route-map non applicato inbound sull'interfaccia corretta
next-hop verify-availability fallisce | Track non configurato o SLA non schedulato — verify-availability richiede track object
Floating static non emerge | AD della static NON è maggiore del protocollo dinamico — verificare valore AD
IP SLA sempre DOWN | Target non raggiungibile o frequenza probe troppo bassa — verificare routing e sla schedule

## Slide 12
Exam Tips
📋
▶ PBR applicato INBOUND: ip policy route-map sull'interfaccia di ingresso del traffico
▶ Floating static: AD > protocollo dinamico. OSPF=110 → static AD=150 per backup
▶ IP SLA: proattivo — rileva il fallimento PRIMA che OSPF/BGP convergano
▶ verify-availability nel PBR usa implicitamente un track object per testare il next-hop
Q: Come forzare traffico da una subnet specifica verso un next-hop diverso dalla routing table? A: PBR: ACL seleziona la subnet + route-map con set ip next-hop + ip policy inbound sull'interfaccia. Q: Quando una floating static route viene installata nel RIB? A: Solo quando il protocollo con AD inferiore non ha più la rotta — floating static emerge automaticamente.

## Slide 13
TAKEAWAY
1
PBR Inbound
PBR matcha ACL + set next-hop. Applicato inbound. Bypassa routing table per traffico selezionato.
2
Floating Static
AD floating > protocollo: backup automatico. OSPF cade → static emerge. Zero configurazione manuale.
3
IP SLA + Track
IP SLA proba il next-hop. track object condiziona rotte e PBR. Failover pre-routing.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico