## Slide 1
MAGNETICO
MOD-01 — OSPFv2 Fondamenta
AREA 1 — OSPF · 2h · 3.2.a · 3.2.b
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
Sub-interface 802.1Q: configurazione e best practice
02
OSPF: processo, Router-ID e selezione
03
Network statement vs ip ospf area
04
DR/BDR Election: regole e controllo
05
Network type point-to-point e costo OSPF
06
Troubleshooting adiacenze: stati e cause

## Slide 3
Topologia MOD-01 — OSPFv2 Multi-Area
R1 ABR 15/99
R3 DROTHER
R4 DR prio 255
R5 ABR 0/15/25
R6 BDR prio 100
R2 Area 25
R7 Area 99
R3-R6: Area 0 Backbone (broadcast + ring P2P) · R1/R7: Area 15/99 · R2: Area 25 · ABR: R5

## Slide 4
Sub-interface 802.1Q
Multiplexing logico su interfaccia fisica

## Slide 5
Sub-interface 802.1Q — Come funziona
• Una sub-interface (virtuale) suddivide logicamente una porta fisica con tag VLAN 802.1Q • Sintassi IOS: interface eth0/0.<vlan> → encapsulation dot1Q <vlan> • L'interfaccia fisica padre deve avere no ip address + no shutdown (nessuna configurazione IP) • Il numero sub-interface coincide per convenzione con il numero VLAN (leggibilità) • Ogni sub-interface ha il proprio indirizzo IP e partecipa independentemente ai protocolli • In ambiente IOU: tutta la connettività inter-router avviene via sub-interface (no link fisici diretti)
Concetto chiave: La fisica è uno, il logico è molti — tag VLAN separa il traffico di più reti su un solo cavo.

## Slide 6
Sub-interface 802.1Q — Snippet
interface Ethernet0/0
no ip address
no shutdown ! padre deve essere UP
!
interface Ethernet0/0.34
encapsulation dot1Q 34 ! tag VLAN 34
ip address 10.0.34.1 255.255.255.252
description P2P_R3-R4_Area0
no shutdown
ip ospf 100 area 0 ! abilita direttamente OSPF
R3

## Slide 7
OSPF: Processo e Router-ID
Identità univoca nel dominio di routing

## Slide 8
OSPF Router-ID — Selezione e Best Practice
• Il Router-ID identifica univocamente il router nella LSDB OSPF • Ordine di selezione: 1) router-id configurato 2) IP loopback più alto 3) IP fisico più alto • Best practice: configurare sempre esplicitamente (router-id x.x.x.x) • Senza configurazione esplicita: cambio IP = cambio Router-ID = instabilità LSDB • Convenzione laboratorio: R1 → 1.1.1.1, R2 → 2.2.2.2, ... R7 → 7.7.7.7 • Network statement vs ip ospf area: due metodi equivalenti per abilitare OSPF su un'interfaccia
Concetto chiave: router-id esplicito = comportamento deterministico. Senza: rischio instabilità al riavvio.

## Slide 9
Network Statement vs ip ospf area
• network 10.0.0.0 0.0.0.7 area 0 → abilita tutte le interfacce con IP nel range • ip ospf 100 area 0 (su interfaccia) → esplicito, per-interfaccia, più leggibile • passive-interface: impedisce l'invio di Hello ma mantiene il prefisso nella LSDB • Tecnica sicura: passive-interface default + no passive-interface su porte OSPF attive • ip ospf network point-to-point: elimina DR/BDR su link con un solo neighbor (sub-if P2P) • Broadcast (default Ethernet): DR/BDR election — usare solo su segmenti multi-router
Concetto chiave: ip ospf area per-interfaccia è più preciso e meno soggetto a errori di wildcard.

## Slide 10
DR/BDR Election
Riduzione adiacenze su segmenti broadcast

## Slide 11
DR/BDR — Perché esiste e Come funziona
• Problema: N router su broadcast → N*(N-1)/2 adiacenze (45 con 10 router) • Soluzione: DR centralizza — tutti inviano aggiornamenti al DR (224.0.0.6) • DR li riflette a tutti (224.0.0.5) — riduce a N-1 adiacenze reali • Regole election: 1) priority più alta 2) Router-ID più alto (pareggio) • NON preemptive: il DR caduto che torna diventa DROTHER anche con priority alta • Forza rielelezione: clear ip ospf process (interrompe tutte le adiacenze)
Concetto chiave: Election non preemptive: modificare priority non basta — serve clear ip ospf process.

## Slide 12
Verifica DR/BDR Election
▼ VERIFICA ATTESA
R4# show ip ospf interface ethernet 0/0.3456
Network Type BROADCAST, Cost: 10
Designated Router (ID) 4.4.4.4, Interface address 10.0.0.4
Backup Designated router (ID) 6.6.6.6, Interface address 10.0.0.6
R4# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 0 FULL/DROTHER 00:00:38 10.0.0.3 Et0/0.3456
5.5.5.5 0 FULL/DROTHER 00:00:36 10.0.0.5 Et0/0.3456
6.6.6.6 100 FULL/BDR 00:00:37 10.0.0.6 Et0/0.3456
← atteso

## Slide 13
Troubleshooting Adiacenze OSPF
Macchina a stati e cause di blocco

## Slide 14
Stati Adiacenza OSPF — Dove si blocca e Perché
• DOWN → INIT: Hello ricevuto ma router locale non è nella lista neighbor (link unidirezionale) • INIT → 2-WAY: Hello bidirezionale OK (DROTHER-DROTHER fermano qui — normale) • EXSTART: negoziazione master/slave per DB exchange → MTU mismatch blocca qui • EXCHANGE: scambio DBD → MTU mismatch o database corrotto • FULL: adiacenza completa e LSDB sincronizzata — stato desiderato • Triade errori più comuni: timer mismatch · area mismatch · authentication mismatch
Concetto chiave: EXSTART/EXCHANGE = quasi sempre MTU mismatch. Rimedio: ip ospf mtu-ignore.

## Slide 15
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 16
OSPF — Comandi Chiave
router ospf 100
router-id 3.3.3.3 ! sempre esplicito
network 10.0.0.0 0.0.0.7 area 0
passive-interface default ! blocca Hello su tutte
no passive-interface Et0/0.3456 ! riabilita OSPF attivo
!
interface Ethernet0/0.34
ip ospf 100 area 0 ! metodo diretto
ip ospf network point-to-point ! niente DR/BDR
ip ospf cost 1000 ! sfavorisce il percorso
ip ospf priority 0 ! escluso dalla election
R3

## Slide 17
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Adiacenza bloccata in EXSTART | MTU mismatch — ip ospf mtu-ignore su entrambi i lati
Neighbor in INIT, non avanza | Autenticazione MD5 su un solo lato — verificare show ip ospf interface
DR non è il router desiderato | Election non preemptive — eseguire clear ip ospf process dopo aver modificato priority
Sub-interface non passa traffico | encapsulation dot1Q mancante o VLAN non permessa sul trunk switch

## Slide 18
Exam Tips
📋
▶ Router-ID: configurare sempre esplicitamente. Senza: cambio IP = instabilità OSPF
▶ ip ospf network point-to-point su link P2P elimina DR/BDR e accelera convergenza
▶ Election DR/BDR NON è preemptive: priority alta non basta, serve clear ip ospf process
▶ EXSTART/EXCHANGE bloccato = MTU mismatch (quasi sempre)
Q: Un router OSPF resta in EXSTART. Causa più probabile? A: MTU mismatch — impedisce lo scambio dei DBD. Fix: ip ospf mtu-ignore Q: Come escludere un router dalla election senza disabilitare OSPF? A: ip ospf priority 0 sull'interfaccia — partecipa all'area ma non vince mai DR/BDR

## Slide 19
TAKEAWAY
1
Router-ID Esplicito
Sempre configurare router-id x.x.x.x: comportamento deterministico, nessuna sorpresa al riavvio.
2
Network Type P2P
ip ospf network point-to-point su sub-if con un solo neighbor: elimina DR/BDR, convergenza più rapida.
3
DR/BDR Election
Non preemptive: modificare priority richiede clear ip ospf process per forzare la rielelezione.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico