## Slide 1
MAGNETICO
MOD-02 — OSPFv2 Aree & Summarization
AREA 1 — OSPF · 2h · 3.2.a · 3.2.b
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
Architettura OSPF multi-area: ABR e backbone
02
Summarization inter-area con area range
03
Stub Area e Totally-Stub Area
04
NSSA e redistribuzione esterna
05
Virtual Link: quando e come usarlo
06
ASBR e summary-address per rotte esterne

## Slide 3
Topologia MOD-02 — Aree e ABR
R7 Area 99
R1 ABR 15/99
R5 ABR 0/15/25
R3/R4/R6 Area 0
R2 Area 25
R5: ABR Area0/15/25 · R1: ABR Area15/99 · Area 0: backbone con R3-R4-R5-R6 · summarization su R5

## Slide 4
OSPF Multi-Area
Scalabilità e riduzione della LSDB

## Slide 5
Architettura Multi-Area OSPF
• Area 0 (backbone): obbligatoria — tutte le altre aree devono connettersi ad area 0 • ABR (Area Border Router): connette due o più aree, mantiene LSDB separate per ciascuna • LSA Type 1 (Router LSA): restano confinati nell'area di origine • LSA Type 3 (Summary LSA): generati dall'ABR per annunciare prefissi inter-area • Vantaggio: fallimento in area X non causa recalcolo SPF nelle altre aree • ASBR: redistribuisce rotte esterne (LSA Type 5) verso tutto il dominio OSPF
Concetto chiave: Ogni area ha la propria LSDB — ABR traduce Type 1/2 in Type 3 verso le altre aree.

## Slide 6
Stub, Totally-Stub e NSSA
• Stub area: blocca LSA Type 5 (rotte esterne) — ABR inietta default route (Type 3) • Totally-Stub: blocca anche LSA Type 3 (inter-area) — solo default route rimane • NSSA (Not-So-Stubby Area): come stub ma permette redistribuzione locale (LSA Type 7) • LSA Type 7 → Type 5: l'ABR converte quando esce dall'NSSA verso il backbone • Tutti i router in un'area stub/NSSA devono avere la stessa configurazione (area X stub) • Totally-NSSA (area X nssa no-summary): massima riduzione LSDB con redistribuzione locale
Concetto chiave: Totally-Stub = minima LSDB possibile: solo prefissi interni + default route dall'ABR.

## Slide 7
Summarization e Virtual Link
Ottimizzazione e continuità backbone

## Slide 8
Summarization Inter-Area e ASBR
• area range (su ABR): aggrega prefissi inter-area — riduce LSDB nelle aree adiacenti • Sintassi: area 15 range 10.15.0.0 255.255.252.0 (su ABR che confina con Area 15) • summary-address (su ASBR): aggrega rotte esterne (Type 5) prima dell'annuncio • Vantaggio: meno LSA = convergenza più rapida + meno memoria nei router interni • Attenzione: la summary route è attiva solo se almeno un prefisso subordinato esiste • Discard route: IOS installa automaticamente una rotta Null0 per evitare loop
Concetto chiave: area range sull'ABR: N prefissi dell'area diventano 1 summary verso il backbone.

## Slide 9
Virtual Link — Quando e Come
• Problema: una nuova area non può connettersi direttamente ad Area 0 • Virtual Link: estende logicamente Area 0 attraverso una transit area non-stub • Sintassi: area <transit-area> virtual-link <router-id-remoto> su entrambi gli ABR • Limitazioni: la transit area NON può essere stub/totally-stub/NSSA • Il Virtual Link è un'interfaccia OSPF logica — vive in Area 0, transita altrove • Uso reale limitato: preferire ridisegno topologico se possibile
Concetto chiave: Virtual Link come eccezione, non come design normale — transit area non può essere stub.

## Slide 10
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 11
ABR Summarization + Stub + Virtual Link
router ospf 100
area 15 range 10.15.0.0 255.255.252.0 ! summarize Area 15
area 25 range 10.25.0.0 255.255.252.0 ! summarize Area 25
area 25 stub ! totally-stub: aggiungere no-summary
area 99 virtual-link 1.1.1.1 ! VL via Area 15 (R5→R1)
!
! Su ASBR per rotte redistribuite:
summary-address 192.168.100.0 255.255.252.0
R5

## Slide 12
Verifica Summarization e Stub
▼ VERIFICA ATTESA
R5# show ip route ospf
O IA 10.15.0.0/22 [110/11] via 10.1.15.2 ! summary Area 15
O*IA 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.0.0.4 ! default in stub
R5# show ip ospf border-routers
OSPF Process 100 internal Routing Table
Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route
i 1.1.1.1 [11] via 10.1.15.2, Et0/0.51, ABR, Area 15
← atteso

## Slide 13
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Virtual Link non si forma | Transit area configurata come stub — VL richiede transit area non-stub
Summary non appare nella routing table | Nessun prefisso subordinato attivo — verificare che almeno una rotta dell'area esista
Default route non ricevuta in stub area | Non tutti i router dell'area hanno "area X stub" — configurazione deve essere uniforme
LSA Type 5 presenti in stub area | Un router dell'area non ha "area X stub" — blocca propagazione

## Slide 14
Exam Tips
📋
▶ Tutti i router in una stub area devono avere "area X stub" — configurazione non-uniforme = adiacenza down
▶ area range va configurato sull'ABR, lato area da aggregare — non nel backbone
▶ Virtual Link: transit area non può essere stub/NSSA — altrimenti non funziona
▶ LSA Type 7 (NSSA) viene convertito in Type 5 dall'ABR verso il backbone
Q: Differenza tra Stub e Totally-Stub? A: Stub blocca Type 5 (esterne). Totally-Stub blocca anche Type 3 (inter-area) — solo default route rimane. Q: Perché la transit area di un Virtual Link non può essere stub? A: Il VL appartiene ad Area 0: richiederebbe LSA di Area 0 attraverso la transit area, impossibile in stub.

## Slide 15
TAKEAWAY
1
Gerarchia Aree
Area 0 obbligatoria. ABR traduce LSA Type 1/2 in Type 3. Virtual Link solo come eccezione.
2
Summarization ABR
area range sull'ABR aggrega N prefissi in 1 summary — riduce LSDB e accelera convergenza.
3
Stub/Totally-Stub
Stub blocca Type 5; Totally-Stub blocca anche Type 3. NSSA permette redistribuzione locale.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico