## Slide 1
MAGNETICO
MOD-03 — OSPFv3 Dual-Stack
AREA 1 — OSPF · 1.5h · 3.2.b
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
OSPFv2 vs OSPFv3: differenze architetturali
02
OSPFv3 per IPv6: processo e configurazione
03
Address-Family: dual-stack su singolo processo
04
Link-Local come sorgente Hello OSPFv3
05
Verifica e troubleshooting OSPFv3

## Slide 3
Topologia MOD-03 — OSPFv3 Dual-Stack
R1 Area 15 IPv6
R5 ABR 0/15/25 Dual-stack
R3/R4/R6 Area 0 2001:db8:0::/64
R2 Area 25 IPv6
Stessa topologia MOD-02 con indirizzi IPv6. Area 0: 2001:db8:0::/64. R5 ABR dual-stack.

## Slide 4
OSPFv3 vs OSPFv2
Evoluzione per il supporto IPv6 e dual-stack

## Slide 5
Differenze Chiave OSPFv2 → OSPFv3
• OSPFv2: solo IPv4. OSPFv3: IPv6 native, poi esteso a dual-stack con address-family • Transport: OSPFv3 usa link-local IPv6 (fe80::) come sorgente dei pacchetti Hello • Router-ID: rimane un valore 32-bit anche in OSPFv3 (non è un indirizzo IPv6) • Autenticazione: OSPFv2 usa area/interface auth; OSPFv3 usa IPSec (AH/ESP) • Configurazione: ipv6 router ospf <pid> oppure router ospfv3 <pid> address-family • Link-local come next-hop: OSPFv3 usa il link-local del neighbor come next-hop nelle rotte
Concetto chiave: OSPFv3 usa link-local IPv6 per i Hello — il Router-ID rimane 32-bit come in OSPFv2.

## Slide 6
Configurazione OSPFv3 — Metodi
• Metodo 1 (classic): ipv6 router ospf <pid> + ipv6 ospf <pid> area X sull'interfaccia • Metodo 2 (address-family): router ospfv3 <pid> + address-family ipv6 unicast per IPv6 • Dual-stack: router ospfv3 include sia address-family ipv4 che ipv6 — un solo processo • Su ogni interfaccia: ospfv3 <pid> ipv4 area X e ospfv3 <pid> ipv6 area X • ipv6 unicast-routing: obbligatorio per abilitare il forwarding IPv6 sul router • passive-interface funziona anche in OSPFv3 — stessa logica OSPFv2
Concetto chiave: address-family nel router ospfv3: un solo processo gestisce sia IPv4 che IPv6 — approccio moderno.

## Slide 7
Verifica e Differenze Operative
Comandi show e interpretazione output

## Slide 8
Verifica OSPFv3 Dual-Stack
▼ VERIFICA ATTESA
R5# show ospfv3 neighbor
OSPFv3 100 address-family ipv6 (router-id 5.5.5.5)
Neighbor ID Pri State Dead Interface-ID Interface
3.3.3.3 1 FULL/DROTHER 00:00:38 6 Et0/0.3456
4.4.4.4 1 FULL/DR 00:00:36 7 Et0/0.3456
R5# show ipv6 route ospf
OI 2001:db8:15::/64 [110/11] via FE80::1, Et0/0.51
← atteso

## Slide 9
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 10
OSPFv3 Address-Family — Snippet
ipv6 unicast-routing
!
router ospfv3 100
router-id 5.5.5.5
address-family ipv4 unicast
area 0 range 10.0.0.0 255.255.248.0
address-family ipv6 unicast
area 0 range 2001:db8::/48
!
interface Ethernet0/0.3456
ospfv3 100 ipv4 area 0
ospfv3 100 ipv6 area 0
R5

## Slide 11
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Adiacenza OSPFv3 non si forma | ipv6 unicast-routing non abilitato — prerequisito assoluto per OSPFv3
Router-ID non configurato | Nessuna interfaccia IPv4 attiva — configurare router-id manualmente in ospfv3
Next-hop nelle rotte IPv6 è link-local | Comportamento normale in OSPFv3 — il link-local fe80:: è usato come next-hop
show ospfv3 neighbor vuoto | Interfaccia non abilitata in OSPFv3 — verificare ospfv3 <pid> area su ogni interfaccia

## Slide 12
Exam Tips
📋
▶ OSPFv3 usa link-local come sorgente Hello — il Router-ID rimane 32-bit (come OSPFv2)
▶ ipv6 unicast-routing: obbligatorio prima di configurare qualsiasi protocollo IPv6
▶ address-family ipv4/ipv6 in ospfv3: un processo gestisce entrambi i protocolli
▶ Autenticazione OSPFv3 usa IPSec (non MD5 come OSPFv2)
Q: OSPFv3 usa quale indirizzo come sorgente dei pacchetti Hello? A: Il link-local IPv6 (fe80::) dell'interfaccia — non l'indirizzo globale. Q: Come mantenere la compatibilità dual-stack con un solo processo OSPF? A: router ospfv3 con address-family ipv4 unicast e address-family ipv6 unicast.

## Slide 13
TAKEAWAY
1
Link-Local Source
OSPFv3 usa fe80:: come sorgente Hello — indirizzo link-local, non globale.
2
Router-ID 32-bit
Il Router-ID rimane 32-bit anche in OSPFv3 — deve essere configurato se mancano interfacce IPv4.
3
Address-Family
ospfv3 con address-family: un processo gestisce IPv4 e IPv6 — approccio moderno e pulito.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico