## Slide 1
MAGNETICO
MOD-04 — OSPF Troubleshooting
AREA 1 — OSPF · 4h · 1.10.a-d
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
Metodologia troubleshooting OSPF strutturata
02
Scenario A: adiacenze mancanti (timer, auth, area)
03
Scenario B: rotte assenti nella routing table
04
Scenario C: External Type E1 vs E2 e metriche
05
Scenario D: OSPFv3 dual-stack diagnostica
06
Tool: debug ip ospf e interpretazione output

## Slide 3
Topologia MOD-04 — Troubleshooting Lab
R1 Area 0
R2 Area 0
R3 ABR+ASBR
R4 ABR 0/1/2
R5 Area 2 Stub
R3: ABR + ASBR (redistribuisce static) · R4: ABR · R5: Area 2 Stub · auth MD5 su R1-R4

## Slide 4
Metodologia Troubleshooting
Approccio sistematico a problemi OSPF

## Slide 5
Framework Troubleshooting OSPF
• Livello 1 — Fisica: interfaccia UP/UP? show interfaces / show ip interface brief • Livello 2 — Adiacenza: show ip ospf neighbor → stato e Dead timer • Livello 3 — LSDB: show ip ospf database → LSA presenti e completi • Livello 4 — Routing Table: show ip route ospf → prefissi installati nel RIB • Livello 5 — Forwarding: ping / traceroute → traffico effettivo • Debug: debug ip ospf adj | hello → usare con cautela, poi undebug all
Concetto chiave: Seguire la pila dal basso: fisica → adiacenza → LSDB → RIB → forwarding.

## Slide 6
E1 vs E2 — Metriche Rotte Esterne
• E1 (External Type 1): metrica = costo OSPF interno + seed metric esterna • E2 (External Type 2, default): metrica = solo seed metric esterna (costo interno ignorato) • E2 preferisce il percorso con seed metric più bassa — indifferente alla topologia interna • E1 preferisce il percorso totale più corto — tiene conto della topologia OSPF • Redistribuzione: redistribute static metric 20 metric-type 1 subt type come E1 • In pratica: E1 per rotte dove conta la topologia interna; E2 per rotte "flat"
Concetto chiave: E2 default: metrica statica. E1: metrica cumulativa. Usare E1 quando la topologia interna conta.

## Slide 7
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 8
Debug e Diagnostica OSPF
! --- Sequenza diagnostica standard ---
show ip ospf neighbor ! stato adiacenze
show ip ospf neighbor detail ! MTU, auth, timers
show ip ospf database ! LSDB completa
show ip ospf database external ! solo LSA Type 5
show ip route ospf ! RIB OSPF
!
debug ip ospf adj ! messaggi adiacenza
debug ip ospf hello ! pacchetti Hello
undebug all ! stop debug
R1

## Slide 9
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Area 0 non si vede da area stub | LSA Type 5 bloccati in stub area — usare NSSA se serve redistribuzione locale
E2 route preferisce percorso sbagliato | E2 ignora costo interno — passare a metric-type 1 per routing topology-aware
MD5 auth: adiacenza bloccata in INIT | Key mismatch o key-id diverso — verificare ip ospf authentication message-digest e key id
OSPFv3 prefix non appare nel RIB | ipv6 unicast-routing non abilitato o interfaccia non abilitata in area

## Slide 10
Exam Tips
📋
▶ E2 (default): metrica solo esterna. E1: metrica esterna + interna. E1 più corretto per topologie complesse
▶ show ip ospf neighbor detail: mostra MTU, dead timer, auth type — tutto ciò che causa blocco
▶ Stub area: area X stub su TUTTI i router dell'area — anche su un solo router = adiacenza down
▶ debug ip ospf adj: vedere perché due router non formano adiacenza in tempo reale
Q: Differenza tra E1 e E2 nelle rotte OSPF esterne? A: E2 (default): metrica = solo seed metric esterna. E1: metrica = seed + costo OSPF interno accumulato. Q: Quale comando mostra l'autenticazione configurata su un'interfaccia OSPF? A: show ip ospf interface <int> — mostra auth type, key-id e stato.

## Slide 11
TAKEAWAY
1
Framework L1→L5
Fisica → adiacenza → LSDB → RIB → forwarding. Non saltare livelli.
2
E1 vs E2
E2 metrica piatta (default); E1 cumulativa. Usare E1 quando la topologia interna conta.
3
Debug Selettivo
debug ip ospf adj/hello + undebug all. show ip ospf neighbor detail = primo posto dove guardare.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico