## Slide 1
MAGNETICO
MOD-05 — BGP Fondamenta
AREA 2 — BGP · 2h · 3.2.c · 1.11.a · 1.11.b
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
BGP: Autonomous System e sessioni eBGP/iBGP
02
iBGP full-mesh: update-source e next-hop-self
03
BGP network statement e Origin attribute
04
Processo di selezione best-path BGP
05
Prefix-list e route-map come filtri
06
Troubleshooting peering BGP

## Slide 3
Topologia MOD-05 — BGP Multi-AS
R1 AS 65001 Border
R2 AS 65001 Internal
R3 AS 65001 Border
R4 AS 65000 Border
R5 AS 65000 Border
R6 AS 65000 Internal
AS 65001 (ISP): R1-R2-R3 iBGP full-mesh. AS 65000 (Customer): R4-R5-R6. eBGP: R1↔R4 e R3↔R5.

## Slide 4
BGP Fondamenta
Il protocollo di routing di Internet

## Slide 5
BGP — Autonomous System e Sessioni
• BGP: Border Gateway Protocol — routing inter-AS (EGP), path vector protocol • AS (Autonomous System): insieme di reti sotto un'unica amministrazione, numero 16/32-bit • eBGP: sessione tra router in AS diversi — tipicamente link diretto, TTL=1 • iBGP: sessione tra router nello stesso AS — tipicamente via loopback, no TTL limit • TCP port 179: BGP usa TCP come transport — no hello periodici, keepalive ogni 60s • BGP non scopre la topologia: riceve prefissi con path attributes da peer
Concetto chiave: eBGP = tra AS diversi. iBGP = stesso AS via loopback. BGP è path vector, non distance vector.

## Slide 6
iBGP Full-Mesh: update-source e next-hop-self
• iBGP full-mesh: ogni router deve avere sessione con tutti gli altri (N*(N-1)/2) • update-source Loopback0: usa loopback come sorgente TCP — più stabile di un indirizzo fisico • Problema next-hop iBGP: il next-hop di una rotta eBGP non cambia in iBGP • next-hop-self: forza il router a diventare next-hop per i prefissi annunciati agli iBGP peer • IBGP split-horizon: un router iBGP non ri-annuncia prefissi appresi da iBGP ad altri iBGP • Soluzione full-mesh: Route Reflector (MOD-07) o Confederation per grandi AS
Concetto chiave: Sempre: update-source Lo0 + next-hop-self su ogni iBGP neighbor che non ha visibilità diretta.

## Slide 7
BGP Best-Path Selection — Regole
• 1. Weight (Cisco proprietario): più alto vince — locale al router, non propagato • 2. Local Preference: più alto vince — propagato in iBGP, controlla traffico uscente • 3. Locally originated: network/redistribute/aggregate preferito su appreso • 4. AS-Path length: più corto vince • 5. Origin: IGP (i) < EGP (e) < Incomplete (?) • 6. MED: più basso vince — suggerisce al peer l'exit point preferito (entrante)
Concetto chiave: Mnemonico: "We Love Oranges As Oranges Mean Pure Refreshment" — Weight, LP, Locally originated...

## Slide 8
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 9
BGP iBGP Full-Mesh — Configurazione Base
router bgp 65000
bgp router-id 4.4.4.4
bgp log-neighbor-changes
neighbor 5.5.5.5 remote-as 65000 ! iBGP
neighbor 5.5.5.5 update-source Lo0 ! stabilità
neighbor 5.5.5.5 next-hop-self ! fix next-hop
neighbor 172.16.14.1 remote-as 65001 ! eBGP
!
address-family ipv4
network 4.4.4.4 mask 255.255.255.255 ! annuncia loopback
neighbor 5.5.5.5 activate
neighbor 172.16.14.1 activate
R4

## Slide 10
Verifica BGP Peering
▼ VERIFICA ATTESA
R4# show bgp summary
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent Up/Down State/PfxRcd
5.5.5.5 4 65000 150 148 01:22:14 3
172.16.14.1 4 65001 88 90 00:45:30 5
R4# show bgp ipv4 unicast 100.0.0.1
BGP routing table entry for 100.0.0.0/8
100.0.0.0/8, from 172.16.14.1, Origin IGP, metric 0, localpref 100
Path: 65001
← atteso

## Slide 11
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Sessione BGP in ACTIVE | TCP non raggiunge il peer — verificare routing verso update-source, ACL, TTL eBGP
Prefisso non appare nel BGP table | network statement: il prefisso deve esistere nel RIB locale con la maschera esatta
Next-hop non raggiungibile in iBGP | Manca next-hop-self sul border router — il next-hop eBGP non è noto internamente
Prefisso appresto da iBGP non ri-annunciato | iBGP split-horizon — serve full-mesh o Route Reflector

## Slide 12
Exam Tips
📋
▶ update-source Loopback0 + next-hop-self: coppia inseparabile per iBGP corretto
▶ BGP usa TCP 179 — se la sessione non sale, prima verificare connettività TCP
▶ network statement BGP: il prefisso DEVE esistere nel RIB con maschera esatta
▶ Local Preference (default 100): più alto = preferito. Controlla traffico USCENTE dall'AS.
Q: Perché next-hop-self è necessario in iBGP? A: Il next-hop eBGP non cambia in iBGP: i router interni non sanno raggiungere il next-hop esterno. Q: Differenza tra Weight e Local Preference? A: Weight: Cisco only, locale al router, non propagato. Local-Pref: propagato in iBGP, condiviso nell'AS.

## Slide 13
TAKEAWAY
1
eBGP vs iBGP
eBGP: AS diversi, TTL=1. iBGP: stesso AS, via loopback, no TTL limit, split-horizon.
2
update-source + NH-self
iBGP via loopback richiede: update-source Lo0 (stabilità) + next-hop-self (next-hop accessibile).
3
Best-Path
Weight → LP → Local → AS-Path → Origin → MED. LP controlla uscita; AS-Path controlla entrata.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico