## Slide 1
MAGNETICO
MOD-06 — BGP Traffic Engineering
AREA 2 — BGP · 2h · 1.11.c · 1.11.d · 1.11.e
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
Default route da ISP: network vs default-originate
02
Local Preference per controllare traffico uscente
03
AS-Path Prepend per controllare traffico entrante
04
BGP Community: comunicazione policy inter-AS
05
MED: suggerire entry-point preferito al peer

## Slide 3
Topologia MOD-06 — BGP Traffic Engineering
R1 AS 65001 Primario
R3 AS 65001 Secondario
R4 AS 65000 Border Prim
R5 AS 65000 Border Sec
R6 AS 65000 Internal
AS 65000 (Customer) dual-homed: R4↔R1 primario, R5↔R3 secondario. TE con LP e AS-Path Prepend.

## Slide 4
BGP Traffic Engineering
Controllare il flusso del traffico in e out

## Slide 5
Local Preference — Traffico Uscente
• Local Preference: attributo well-known discretionary, propagato solo in iBGP • Valore default: 100. Più alto = preferito per il traffico uscente dall'AS • Usa route-map per impostare LP: neighbor X route-map SET-LP in • Scenario: link primario LP=200, link secondario LP=50 → tutto esce dal primario • Failover automatico: se LP=200 cade, LP=50 diventa best path • LP influenza solo il traffico uscente dall'AS (OUTBOUND)
Concetto chiave: Local Preference: alto = preferito per uscita. Configurato INBOUND sul border router.

## Slide 6
AS-Path Prepend — Traffico Entrante
• AS-Path: lista di AS attraversati — più corto = preferito dalla selezione BGP standard • AS-Path Prepend: aggiunge ripetizioni del proprio AS nel path annunciato • Effetto: il path artificialmente più lungo viene sfavorito dai peer • Sintassi route-map: set as-path prepend <AS> <AS> <AS> (ripetizioni) • Configurato OUTBOUND sul border router che vuole sfavorire quel link • Influenza il traffico ENTRANTE nell'AS (peer vede path più lungo)
Concetto chiave: AS-Path Prepend: rendere un path più lungo per dirottare il traffico entrante sul link preferito.

## Slide 7
BGP Community — Policy Inter-AS
• Community: tag 32-bit (AA:NN) applicato ai prefissi BGP — comunicazione di policy • Community well-known: NO_EXPORT (non uscire dall'AS), NO_ADVERTISE (non annunciare) • Community custom: accordo bilaterale tra AS per comunicare preferenze • Uso tipico: ISP offre community 65001:100=preferenza alta, 65001:50=bassa • Il Customer tagga i prefissi con la community ISP per influenzare routing • send-community: obbligatorio nella neighbor config (default: community non trasmessa)
Concetto chiave: Community = etichetta su un prefisso BGP per comunicare policy tra AS — send-community obbligatorio.

## Slide 8
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 9
Local Preference + AS-Path Prepend
! Local Pref sul link primario (R4)
route-map SET-LP-HIGH permit 10
set local-preference 200
router bgp 65000
neighbor 172.16.14.1 route-map SET-LP-HIGH in
!
! AS-Path Prepend sul link secondario (R5)
route-map PREPEND-SECONDARY permit 10
set as-path prepend 65000 65000
router bgp 65000
neighbor 172.16.35.1 route-map PREPEND-SECONDARY out
R4/R5

## Slide 10
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
LP non cambia best path | LP cambia ma serve clear ip bgp soft — oppure route-map non matchata
AS-Path Prepend non ha effetto | send-community mancante o route-map non applicata outbound
Community non propagata al peer | Manca neighbor X send-community — default: community non inviata
Default route non ricevuta | neighbor X default-originate sul provider, oppure network 0.0.0.0 nel RIB

## Slide 11
Exam Tips
📋
▶ Local Preference (alto = preferito) controlla traffico USCENTE — configurato inbound sul border
▶ AS-Path Prepend (path lungo = sfavorito) controlla traffico ENTRANTE — configurato outbound
▶ Community: send-community deve essere esplicito nella neighbor config
▶ MED: più basso = preferito — suggerisce al peer il punto di ingresso preferito (solo tra stesso AS)
Q: Come far uscire tutto il traffico dal link primario? A: Local Preference alta (es. 200) sul link primario con route-map in inbound. Q: Come far entrare il traffico dal link primario? A: AS-Path Prepend sul link secondario (outbound) — path più lungo = sfavorito dal peer.

## Slide 12
TAKEAWAY
1
Local Preference
LP alto = uscita preferita. Configurato inbound sul border. Propagato in iBGP nell'AS.
2
AS-Path Prepend
Prepend = path lungo = sfavorito. Configurato outbound. Influenza traffico entrante.
3
BGP Community
Community = etichetta policy. send-community obbligatorio. NO_EXPORT, NO_ADVERTISE built-in.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico