## Slide 1
MAGNETICO
MOD-07 — BGP Route Reflector & IPv6 BGP
AREA 2 — BGP · 1.5h · 1.11.d
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
Problema del full-mesh iBGP: scalabilità
02
Route Reflector: cluster e RR client
03
BGP Confederation: alternativa al RR
04
MP-BGP: address-family per IPv6
05
Exam Tips e riepilogo scaling BGP

## Slide 3
Topologia MOD-07 — Route Reflector
RR Route Reflector
Client1
Client2
Client3
Client4
RR centrale connesso a 4 RR-client. Senza RR: 10 sessioni iBGP. Con RR: 4 sessioni.

## Slide 4
Route Reflector
Eliminare il full-mesh iBGP

## Slide 5
Il Problema del Full-Mesh iBGP
• iBGP split-horizon: un router non ri-annuncia prefix iBGP ad altri peer iBGP • Soluzione originale: full-mesh — ogni router ha sessione con tutti (N*(N-1)/2) • Con 100 router: 4950 sessioni BGP — non scalabile in grandi AS • Route Reflector (RR): può ri-annunciare prefix iBGP ai client — viola split-horizon in modo controllato • Confederation: divide l'AS in sotto-AS (sub-AS) — eBGP interno tra sub-AS • RR è lo standard moderno; Confederation più raro, usata in grosse telco
Concetto chiave: RR risolve il full-mesh iBGP: il RR ri-annuncia prefix ai client — da N*(N-1)/2 a N sessioni.

## Slide 6
Route Reflector — Cluster e Regole
• RR cluster: uno o più RR + i loro client — identificato da cluster-id • Client → RR: RR riflette a tutti gli altri client e ai non-client iBGP • Non-client → RR: RR riflette solo ai client (non ad altri non-client) • Cluster-list: attributo aggiunto dal RR per prevenire loop tra RR multipli • Originator-ID: RR aggiunge l'ID del router originante per prevenire loop • Configurazione: neighbor X route-reflector-client sull'RR
Concetto chiave: RR aggiunge cluster-list e originator-id per prevenire loop — trasparente ai client.

## Slide 7
MP-BGP — Multi-Protocol BGP per IPv6
• MP-BGP (RFC 4760): estende BGP per portare NLRI di famiglie diverse da IPv4 • address-family ipv6 unicast: abilita il trasporto di prefissi IPv6 in BGP • I session BGP stessi (TCP 179) — solo i NLRI cambiano address-family • Neighbor per IPv6: usa indirizzo IPv6 o loopback IPv4 con activate in af ipv6 • next-hop per IPv6: il next-hop nella af ipv6 è un indirizzo IPv6 • VPNv4, VPNv6, L2VPN: tutte le varianti MPLS usano MP-BGP
Concetto chiave: MP-BGP = una sessione TCP porta NLRI di più famiglie. address-family seleziona il tipo.

## Slide 8
CONFIGURAZIONE & VERIFICA

## Slide 9
Route Reflector — Configurazione
router bgp 65000
bgp router-id 10.0.0.1
! Sessioni verso i client
neighbor 1.1.1.1 remote-as 65000
neighbor 1.1.1.1 update-source Lo0
neighbor 1.1.1.1 route-reflector-client ! questo è client
neighbor 2.2.2.2 remote-as 65000
neighbor 2.2.2.2 update-source Lo0
neighbor 2.2.2.2 route-reflector-client
! Non-client: sessione normale (no rr-client)
neighbor 3.3.3.3 remote-as 65000
RR

## Slide 10
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Loop BGP con RR multipli | Manca cluster-id configurato uguale su RR ridondanti dello stesso cluster
Client non riceve prefissi da altri client | RR non ha route-reflector-client configurato su tutti i client
MP-BGP IPv6: no prefix nella table | neighbor non activato in address-family ipv6 unicast
Sessione RR non si forma | update-source mancante — RR deve raggiungere il loopback del client

## Slide 11
Exam Tips
📋
▶ RR evita il full-mesh: route-reflector-client sul RR — il client non sa di essere reflectato
▶ cluster-id su RR ridondanti evita loop — stessa cluster-id su tutti gli RR dello stesso cluster
▶ MP-BGP: address-family ipv6 unicast + neighbor X activate — stessa sessione TCP, diversi NLRI
▶ Confederation: sub-AS con eBGP interno — alternativa più complessa al RR
Q: Perché il Route Reflector non rompe la regola split-horizon? A: RR aggiunge cluster-list e originator-id — i loop vengono rilevati e i prefix scartati. Q: Differenza tra RR e Confederation? A: RR: singolo AS, client trasparenti, più semplice. Confederation: divide in sub-AS con eBGP interno.

## Slide 12
TAKEAWAY
1
Full-mesh → RR
RR risolve scalabilità iBGP: da N*(N-1)/2 a N sessioni. route-reflector-client sul RR.
2
Cluster + Loop Prev.
cluster-list + originator-id prevengono loop. RR ridondanti: stesso cluster-id.
3
MP-BGP
MP-BGP porta IPv6, VPNv4, L2VPN in BGP. address-family + neighbor activate.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico