## Slide 1
MAGNETICO
MOD-28 — Multicast — PIM-SM e Auto-RP
AREA 11 — IP SERVICES · 2 · 3.3 · 3.4.d
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
Perché il multicast: one-to-many
02
IGMP: group membership
03
PIM-SM e Rendezvous Point
04
Auto-RP e BSR
05
Verifica e Troubleshooting

## Slide 3
Topologia Multicast — PIM-SM Lab
Source 10.0.1.1
R1 PIM-SM
R2 RP
R3 PIM-SM
Receiver 10.0.3.x
R2=Rendezvous Point (RP) · Shared Tree (*,G) → Shortest Path Tree (S,G)

## Slide 4
IGMP e PIM-SM
Group membership e distribuzione multicast

## Slide 5
IGMP — Internet Group Management Protocol
• IGMP: protocollo L3 tra host e router diretto per gestire le iscrizioni ai gruppi multicast • IGMPv1: host invia Join. Router invia Query periodica per verificare interesse. • IGMPv2: aggiunge Leave Group — più rapida la cancellazione dal gruppo • IGMPv3: Source Specific Multicast (SSM) — host specifica quale sorgente vuole • IGMP Snooping: switch legge i messaggi IGMP e limita flooding multicast alla porta corretta • Senza IGMP snooping: il multicast si comporta come broadcast a livello L2
Concetto chiave: IGMPv2 = standard più diffuso. IGMP Snooping = essenziale per non inondare la LAN.

## Slide 6
PIM-SM — Protocol Independent Multicast Sparse Mode
• PIM-SM: modalità sparsa — traffico inviato solo quando richiesto da un receiver • RP (Rendezvous Point): punto di incontro tra sorgenti e ricevitori — ruolo centrale • Shared Tree (*,G): percorso RP → receiver — usato inizialmente per ogni gruppo • SPT Switchover (S,G): dopo la prima consegna, il router può passare al percorso più breve • PIM Register: il DR sorgente incapsula in unicast il primo pacchetto multicast verso il RP • Join/Prune: router invia PIM Join verso RP, PIM Prune quando non ci sono più receiver
Concetto chiave: PIM-SM: (*,G)=shared tree via RP. (S,G)=shortest path tree dopo SPT switchover.

## Slide 7
PIM-SM + Auto-RP Configuration
ip multicast-routing ! abilita multicast globale
!
interface Loopback0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
ip pim sparse-mode
!
interface Ethernet0/0
ip pim sparse-mode ! PIM su tutte le interfacce
!
! Auto-RP: R2 si annuncia come RP per tutti i gruppi
ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 10
ip pim send-rp-discovery Loopback0 scope 10
!
! Su tutti i router: abilitare Auto-RP listener
ip pim autorp listener
R2 (RP)

## Slide 8
Verifica Multicast
Comandi di verifica PIM e IGMP

## Slide 9
Verifica PIM-SM — show ip mroute
▼ VERIFICA ATTESA
R3# show ip mroute
(*, 239.1.1.1), 00:05:12/stopped, RP 2.2.2.2, flags: S
Incoming interface: Ethernet0/0, RPF nbr 10.0.23.2
Outgoing interface list:
Ethernet0/1, Forward/Sparse, 00:05:10
(10.0.1.1, 239.1.1.1), 00:00:05/00:02:54, flags: T
Incoming interface: Ethernet0/0, RPF nbr 10.0.23.2
Outgoing interface list:
Ethernet0/1, Forward/Sparse, 00:00:05
← atteso

## Slide 10
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
Receiver non riceve traffico multicast | IGMP join inviato? PIM sparse-mode su tutte le interfacce? RP raggiungibile?
RP non trovato (Auto-RP) | ip pim autorp listener su tutti i router? 224.0.1.39/40 non bloccato da ACL?
show ip mroute vuoto | ip multicast-routing abilitato globalmente? PIM abilitato sulle interfacce?
SPT switchover non avviene | ip pim spt-threshold infinity blocca il switchover — rimuovere per SPT automatico

## Slide 11
Exam Tips
📋
▶ PIM-SM: sparse mode — traffico solo su richiesta. RP = punto di incontro sorgente/receiver.
▶ (*,G) = shared tree verso RP. (S,G) = shortest path tree dopo SPT switchover.
▶ Auto-RP usa 224.0.1.39 (Mapping Agent) e 224.0.1.40 (Discovery). BSR è standard IETF alternativo.
▶ IGMP: host → router. PIM: router → router. IGMP snooping: switch impara le porte multicast.
Q: Qual è la differenza tra (*,G) e (S,G) nella tabella multicast? A: (*,G) = shared tree: qualsiasi sorgente, percorso via RP. (S,G) = source-specific tree: percorso ottimale diretto dalla sorgente S al receiver. Q: Cosa fa IGMP Snooping sugli switch? A: Legge i messaggi IGMP e apprende su quale porta ci sono receiver. Invia il traffico multicast solo alle porte con receiver, invece di inondare tutta la VLAN.

## Slide 12
TAKEAWAY
1
IGMP + Snooping
IGMPv2: Join/Leave tra host e router. IGMPv3: SSM. Snooping: switch impara porte multicast.
2
PIM-SM: RP e Tree
PIM-SM: (*,G)=shared tree via RP. (S,G)=SPT switchover. PIM Register: primo pacchetto al RP.
3
Auto-RP
Auto-RP: 224.0.1.39 announce, 224.0.1.40 discovery. ip pim autorp listener su tutti.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico