## Slide 1
MAGNETICO
MOD-29 — Network Assurance — SNMP, NetFlow e SPAN
AREA 11 — IP SERVICES · 2 · 4.1 · 4.2 · 4.3 · 4.4 · 4.5 · 4.6
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
SNMP v2c/v3: monitoring
02
Syslog: livelli e best practice
03
NetFlow: traffic accounting
04
IP SLA: synthetic testing
05
SPAN/RSPAN: traffic mirroring

## Slide 3
Network Assurance — Architettura Monitoring
Router/Switch Device
Syslog Server
SNMP NMS (PRTG/Zabbix)
NetFlow Collector
SNMP: polling/trap · Syslog: messaggi log · NetFlow: statistiche flusso

## Slide 4
SNMP e Syslog
Monitoring e logging centralizzato

## Slide 5
SNMP — Simple Network Management Protocol
• SNMP: protocollo di monitoring e gestione dispositivi di rete (UDP 161/162) • MIB (Management Information Base): database gerarchico di oggetti monitorabili (OID) • SNMPv2c: community string (testo in chiaro) — semplice ma non sicuro • SNMPv3: autenticazione (MD5/SHA) + cifratura (DES/AES) — standard enterprise • Polling: NMS chiede (GET) al device — pull model, a intervalli regolari • Trap/Inform: device notifica proattivamente l'NMS (SNMP Trap=UDP 162) — push model
Concetto chiave: SNMPv3 = unico sicuro. Trap: device → NMS, UDP 162. Inform: trap con ACK.

## Slide 6
Syslog — Livelli di Severità
• Syslog: standard di logging (RFC 5424) — messaggi di testo a un server centralizzato • Porta: UDP 514 (default) o TCP 514 (reliable syslog) • Livello 0 (Emergency): sistema inutilizzabile — critico • Livello 1 (Alert): azione immediata richiesta • Livello 2 (Critical): condizione critica hardware/software • Livello 3 (Error): errori non fatali · 4 (Warning) · 5 (Notice) · 6 (Informational) · 7 (Debug)
Concetto chiave: Mnemonica livelli: Every Awesome Cisco Engineer Will Need Icecream Daily (0-7)

## Slide 7
NetFlow, IP SLA e SPAN
Traffic accounting e synthetic monitoring

## Slide 8
NetFlow e IP SLA
• NetFlow: raccoglie statistiche sui flussi IP (src/dst IP, porta, protocollo, byte, pacchetti) • Flusso NetFlow: identificato da 7 tuple — sorgente, destinazione, protocollo, porte, ToS, interfaccia • Export: router invia record al collector via UDP 2055 (NetFlow v5/v9) o UDP 4739 (IPFIX) • Uso: capacity planning, security (anomaly detection), billing, troubleshooting • IP SLA: invia traffico sintetico per misurare latenza, jitter, packet loss su path specifici • IP SLA ICMP Echo: ping sintetico periodico. IP SLA UDP Jitter: misura jitter VoIP.
Concetto chiave: NetFlow = osserva traffico reale. IP SLA = genera traffico sintetico per misurare il path.

## Slide 9
SPAN e RSPAN — Traffic Mirroring
• SPAN (Switched Port Analyzer): copia il traffico di una porta verso una porta monitor • Uso SPAN: collegare un analizzatore (Wireshark, IDS) per vedere il traffico in tempo reale • SPAN locale: porta sorgente e porta destinazione sullo stesso switch • RSPAN (Remote SPAN): traffico mirrorato trasportato su una VLAN dedicata tra switch remoti • ERSPAN: incapsula il traffico in GRE — trasporto su rete IP (non solo L2) • Limitazione: SPAN non cattura errori L1/L2 (FCS error) — per quello serve tap hardware
Concetto chiave: SPAN: mirror locale. RSPAN: mirror cross-switch via VLAN dedicata. ERSPAN: mirror via IP/GRE.

## Slide 10
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
SNMP trap non arriva al NMS | snmp-server host configurato? UDP 162 non bloccato da ACL? Community string corretta?
NetFlow record non arrivano al collector | ip flow export destination configurato? UDP 2055 aperto? ip flow ingress sull'interfaccia?
IP SLA non parte | ip sla schedule configurato? ip sla N: operation definita correttamente?
SPAN non cattura traffico | monitor session definita? Porta destinazione non in trunk/access normale?

## Slide 11
Exam Tips
📋
▶ SNMPv3: autenticazione + cifratura. SNMPv2c: solo community string (no encryption). v1: obsoleto.
▶ Syslog livelli 0-7: Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Info, Debug
▶ NetFlow: 7-tuple flusso. Export UDP 2055 (v5/v9) o 4739 (IPFIX). Collector separato dal router.
▶ IP SLA: traffico sintetico per misurare latenza/jitter. Usato con tracking per floating static route.
Q: Differenza tra SNMP Trap e SNMP Inform? A: Trap: UDP non affidabile, nessun ACK. Inform: il NMS invia un ACK — più affidabile ma richiede più risorse sul device. Q: Cosa misura IP SLA UDP Jitter? A: Misura latenza, jitter (variazione latenza) e packet loss su un path UDP — ideale per monitorare la qualità di path VoIP.

## Slide 12
TAKEAWAY
1
SNMP v2c/v3
SNMPv3: auth+encrypt. Trap=UDP162 (no ACK). Inform=ACK. Polling=GET. MIB=OID database.
2
NetFlow + IPFIX
NetFlow: 7-tuple, export UDP 2055. IPFIX=RFC NetFlow. Uso: security, capacity, billing.
3
SPAN/RSPAN/IP SLA
IP SLA: synthetic test (ping/jitter). SPAN: mirror locale. RSPAN: cross-switch. ERSPAN: GRE/IP.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico