## Slide 1
MAGNETICO
MOD-27 — NAT, PAT & NTP
AREA 11 — IP SERVICES · 2 · 3.4.a · 3.4.b
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico

## Slide 2
AGENDA
01
NAT statico e dinamico
02
PAT / NAPT — overload
03
Verifica e troubleshooting NAT
04
NTP: stratum e sincronizzazione
05
Exam Tips

## Slide 3
Topologia NAT/PAT — Lab MOD-27
R1 NAT Inside
R2 NAT Router
ISP R3
PC-A 192.168.1.x
R1=inside network · R2=NAT router (inside/outside) · R3=ISP (pubblico)

## Slide 4
NAT Statico, Dinamico e PAT
Traduzione degli indirizzi IP

## Slide 5
NAT — Tipi e Funzionamento
• NAT (Network Address Translation): traduce indirizzi IP privati in pubblici • NAT Statico: mappatura 1:1 fissa — un IP privato = un IP pubblico permanente • Uso NAT statico: server interni raggiungibili dall'esterno (web, mail, VPN) • NAT Dinamico: pool di IP pubblici — assegnazione temporanea dal pool • PAT / NAT Overload: più IP privati → un IP pubblico — differenziati dalla porta sorgente • PAT: il più usato in reti aziendali e SOHO — tutta la LAN esce con un IP pubblico
Concetto chiave: PAT = molti:1. Usa porta sorgente come discriminante. Nessuna connessione entrante senza mapping.

## Slide 6
PAT Configuration — R2
interface Ethernet0/0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
ip nat inside ! inside = rete privata
!
interface Ethernet0/1
ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
ip nat outside ! outside = rete pubblica
!
ip nat inside source list 10 interface Ethernet0/1 overload
!
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R2

## Slide 7
Verifica NAT — show ip nat translations
▼ VERIFICA ATTESA
R2# show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp 203.0.113.1:1025 192.168.1.10:1025 8.8.8.8:53 8.8.8.8:53
tcp 203.0.113.1:1026 192.168.1.11:1025 8.8.4.4:443 8.8.4.4:443
R2# show ip nat statistics
Total active translations: 2 (0 static, 2 dynamic; 2 extended)
Outside interfaces: Ethernet0/1
Inside interfaces: Ethernet0/0
← atteso

## Slide 8
NTP — Network Time Protocol
Sincronizzazione oraria nella rete

## Slide 9
NTP — Stratum e Sincronizzazione
• NTP: protocollo di sincronizzazione oraria (RFC 5905) — UDP porta 123 • Stratum: misura la distanza dal reference clock. Stratum 0 = orologio atomico/GPS • Stratum 1: server collegato direttamente al reference (stratum 0) • Stratum 2: sincronizzato da stratum 1 — tipico in reti enterprise • Regola: un device è sempre uno stratum in più del suo server NTP • Importanza: log coerenti, AAA accounting, certificati TLS, BGP/OSPF logging — tutto richiede tempo esatto
Concetto chiave: Stratum = distanza dal reference clock. Stratum 0 = fonte. Router = stratum 3-5 tipicamente.

## Slide 10
NTP Configuration — Client e Server
! Configurazione NTP client
ntp server 192.168.1.1 prefer ! server primario
ntp server 192.168.1.2 ! server secondario
ntp update-calendar ! sync hardware clock
!
! Configurazione NTP master (router come stratum locale)
ntp master 3 ! diventa stratum 3
!
! Verifica
R1# show ntp status
Clock is synchronized, stratum 4, reference is 192.168.1.1
R1# show ntp associations
address ref clock st when poll reach
*~192.168.1.1 .GPS. 1 45 64 377
R1

## Slide 11
Troubleshooting Guide
SINTOMO | CAUSA + FIX
NAT non traduce | ip nat inside/outside configurati? ACL permette il subnet? overload keyword presente per PAT?
NAT statico non funziona in ingresso | ip nat inside source static <private> <public> presente? Outside interface corretta?
NTP non sincronizza | UDP 123 bloccato da ACL? ntp server raggiungibile (ping)? show ntp associations mostra * ?
Translazioni NAT si esauriscono | ip nat translation timeout troppo lungo? clear ip nat translation * per svuotare la tabella

## Slide 12
Exam Tips
📋
▶ NAT inside source: traduce sorgente dei pacchetti uscenti (inside→outside)
▶ PAT usa ip nat inside source list ... interface ... overload — porta differenzia i flussi
▶ show ip nat translations: vede la tabella. show ip nat statistics: contatori hit/miss
▶ NTP stratum: il router è stratum+1 rispetto al suo server. ntp master N configura il router come source.
Q: Qual è la differenza tra NAT dinamico e PAT? A: NAT dinamico: pool di IP pubblici, mappatura temporanea 1:1. PAT: un solo IP pubblico condiviso da tutti, la porta sorgente differenzia i flussi. Q: Cosa indica il simbolo * in show ntp associations? A: Il * indica il server NTP selezionato come riferimento primario (synchronized peer).

## Slide 13
TAKEAWAY
1
NAT Statico/PAT
Statico=1:1 fisso. Dinamico=pool. PAT=overload, porta differenzia. inside/outside obbligatori.
2
NAT Verifica
show ip nat translations (tabella) · show ip nat statistics (contatori) · debug ip nat.
3
NTP Stratum
NTP UDP 123. Stratum=distanza da ref. ntp server X = client. ntp master N = source locale.
CCNP ENCOR 350-401 — Materiale Didattico