## Slide 1
CISCO CCNP ENCOR 350-401
Sessione 11
Automation &
Programmability
Python / JSON
Netmiko
Nornir 3.x
Ansible
Martedì, 12 Maggio 2026 | 09:00 – 12:30
Python
& JSON
Netmiko
Nornir
3.x
Ansible
Ogni strumento costruisce sul precedente — dallo script Python alla gestione di flotte con Ansible
4
Router IOU L3
11
Blocchi task
1
venv per tutti
GNS3 · IOU L3 · virbr 192.168.122.0/24

## Slide 2
Agenda — Sessione 11
3h 30min
B0
20 min
Setup Ambiente
git clone · venv · pip install · Teoria JSON
EEM
30 min
EEM on-device
CONFIG-BACKUP-EEM · OSPF-MONITOR-EEM · zero tool esterni
B1
30 min
Python & JSON
json.load / loads / dump / dumps · JSONDecodeError
B2
40 min
Netmiko
ConnectHandler · loop multi-device · backup · report
B3
35 min
Nornir 3.x
InitNornir · run() parallelo · send_config · F()
B4
30 min
Ansible
ping · gather_facts · push_config · idempotency
B5
15 min
Troubleshooting & Q&A
Errori comuni · --check · failed_hosts

## Slide 3
B0 — Setup: Virtual Environment (venv)
Prerequisito per tutti i blocchi
Il problema senza venv
pip installa pacchetti globalmente → conflitti di versione
Progetto A vuole netmiko==3.x, Progetto B vuole netmiko==4.x
Dipendenze di sistema contaminate → difficile da pulire
Non riproducibile su un'altra macchina
La soluzione: venv
Ogni progetto ha il suo interprete Python isolato
I pacchetti vivono in .venv/ — non toccano il sistema
requirements.txt con versioni pinnate → riproducibilità
rm -rf .venv/ → il sistema rimane intatto
# 1. Clone del repo dalla VM GNS3
git clone http://192.168.122.1/git/ENCOR-LAB11.git && cd ENCOR-LAB11
# 2. Crea e attiva il venv
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate # prompt cambia: (.venv) student@gns3vm:~$
# 3. Installa dipendenze dal requirements.txt
pip install -r requirements.txt
ansible-galaxy collection install cisco.ios

## Slide 4
B-EEM — Embedded Event Manager: Architettura
Automation zero-infrastructure — il router reagisce da solo, senza tool esterni
Event
Detector
syslog
timer
track
interface
cli
EEM
Server
Motore
di matching
e scheduling
Policy
(Applet)
Sequenza
di action
numerata
Action
Execution
cli command
syslog msg
mail
reload
Tipi di policy
Applet
CLI nativo, zero dipendenze — quello che usiamo oggi
TCL Policy
Script TCL on-device — più potente, richiede TCL
Python Policy
Python on-device (guestshell) — IOS-XE only
! Struttura base di un EEM Applet:
event manager applet <NOME>
event syslog pattern "<PATTERN>"
action 1.0 syslog msg "<MESSAGGIO>"
action 2.0 cli command "enable"
action 3.0 cli command "<COMANDO IOS>"
Oggi: solo Applet CLI — IOU L3 compatibile al 100%

## Slide 5
B-EEM — I due applet del lab
CONFIG-BACKUP-EEM · OSPF-MONITOR-EEM
Applet 1 — CONFIG-BACKUP-EEM
Trigger: SYS-5-CONFIG_I (write memory / copy run start)
✓ Nessun loop ricorsivo
copy run flash: NON genera CONFIG_I
event manager applet CONFIG-BACKUP-EEM
event syslog pattern "SYS-5-CONFIG_I"
action 1.0 syslog msg "EEM: backup config avviato"
action 2.0 cli command "enable"
action 3.0 cli command "copy running-config flash:eem-backup.cfg"
action 4.0 syslog msg "EEM: backup completato -> flash:eem-backup.cfg"
Applet 2 — OSPF-MONITOR-EEM
Trigger: OSPF-5-ADJCHG (qualsiasi cambio stato neighbor — up o down)
event manager applet OSPF-MONITOR-EEM
event syslog pattern "OSPF-5-ADJCHG"
action 1.0 syslog msg "EEM: OSPF neighbor change rilevato!"
action 2.0 cli command "enable"
action 3.0 cli command "show ip ospf neighbor"
action 4.0 syslog msg "EEM: stato neighbor OSPF loggato"
Verifica entrambi: show event manager policy registered | show event manager history events | show logging | include EEM

## Slide 6
B0 — JSON: le 4 funzioni del modulo json
Regola: la 's' finale = String
json.
json.load(f)
LEGGE ←
Sorgente
FILE object
Ritorna
dict
with open('x.json') as f:
d = json.load(f)
json.loads(s)
LEGGE ←
Sorgente
STRINGA
Ritorna
dict
d = json.loads('{"k": 1}')
json.dump(o,f)
SCRIVE →
Sorgente
FILE object
Ritorna
None
with open('x.json','w') as f:
json.dump(d, f, indent=2)
json.dumps(o)
SCRIVE →
Sorgente
STRINGA
Ritorna
str
s = json.dumps(d, indent=2)

## Slide 7
B2 — Netmiko: Architettura & ConnectHandler
SSH abstraction layer per dispositivi di rete eterogenei
VM GNS3
Script Runner
Python script
b2_netmiko.py
192.168.122.1
SSH :22
R1
192.168.122.101
R2
192.168.122.102
R3
192.168.122.103
R4
192.168.122.104
from netmiko import ConnectHandler
r1 = {
'device_type': 'cisco_ios', # driver
'host': '192.168.122.101',
'username': 'admin',
'password': 'cisco123',
'secret': 'cisco123', # enable
'global_delay_factor': 2, # IOU!
}
conn = ConnectHandler(**r1)
conn.enable()
out = conn.send_command('show version')
conn.disconnect()
device_type identifica il driver (parser output)
global_delay_factor moltiplica tutti i timeout interni
ConnectHandler(**dict) → unpacking dizionario come kwargs

## Slide 8
B2 — Netmiko: Loop multi-device + report.json
Task 2.2 → 2.4
1
Carica inventory
json.load()
inventory.json
→
2
Loop dispositivi
for device in
inventory['devices']
→
3
ConnectHandler
params = { **defaults,
'host': device['ip'] }
→
4
Raccogli dati
show ip int brief
show ip ospf neighbor
→
5
Backup + report
backup/Rx-config.txt
backup/report.json
risultati = {}
for device in inventory['devices']:
params = { **NETMIKO_DEFAULTS, 'host': device['ip'],
'username': device['username'], 'password': device['password'] }
conn = ConnectHandler(**params)
conn.enable()
ospf_out = conn.send_command('show ip ospf neighbor')
n = len([l for l in ospf_out.splitlines() if re.match(r'\s*\d+\.\d+', l)])
risultati[device['hostname']] = { 'ospf_neighbors': n, 'ip': device['ip'] }
conn.disconnect()
with open('backup/report.json', 'w') as f: # json.dump → FILE
json.dump({'dispositivi': list(risultati.values())}, f, indent=2)

## Slide 9
B3 — Nornir 3.x: Architettura modulare
Framework Python-nativo · esecuzione parallela · plugin system
Inventory Plugin
SimpleInventory
hosts.yaml
groups.yaml
defaults.yaml
Runner Plugin
ThreadedRunner
num_workers: 4
Task in parallelo
Connection Plugin
nornir-netmiko
Netmiko backend
SSH verso IOS
Task Plugin
netmiko_send_command
netmiko_send_config
custom Python func
→ nr.run(task=...) →
AggregatedResult
for host, task_result in result.items():
if not task_result.failed: print(host, task_result.result)

## Slide 10
B3 — Nornir: Parallelismo e Filter F()
Task 3.2 · 3.4
Sequenziale (Netmiko loop)
R1
R2
R3
R4
⟵ tempo totale = R1+R2+R3+R4 ⟶
Parallelo (Nornir ThreadedRunner)
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
⟵ tempo ≈ max(R1,R2,R3,R4) ⟶
Filter F() — task su sottoinsieme
from nornir.core.filter import F
# Filtra per attributo in host.data (doppio underscore = navigazione dict)
nr_dist = nr.filter(F(data__location='Distribution')) # R2, R3
# Altri esempi:
# nr.filter(F(platform='ios')) # per platform del gruppo
# nr.filter(F(name='R1') | F(name='R2')) # R1 OR R2
# nr.filter(~F(name='R4')) # NOT R4
result = nr_dist.run(task=netmiko_send_command, command_string='show clock')
print_result(result)

## Slide 11
B4 — Ansible: Agentless & Confronto Strumenti
Ansible — Push Model (Agentless)
Ansible
Controller
R1
SSH →
R2
SSH →
R3
SSH →
R4
SSH →
Nessun agent installato
sui router!
Confronto strumenti
 | Ansible | Chef | SaltStack
Architettura | Agentless (SSH) | Agent-based (pull) | Agent o agentless
Linguaggio | YAML Playbook | Ruby Cookbook | YAML Jinja2
Modello | Push | Pull | Push / Event
Uso reti | ★★★★★ | ★★ | ★★★
Idempotency | Si | Si | Si
Per la rete: Ansible è lo standard de facto — agentless, YAML semplice, cisco.ios collection.

## Slide 12
B4 — Ansible: Idempotency & Playbook
Task 4.2 · 4.3 · 4.4
Idempotency: la stessa operazione eseguita N volte produce sempre lo stesso risultato
1ª esecuzione
ok=2 | changed=2
2ª esecuzione
ok=4 | changed=0
N-esima
ok=4 | changed=0
# gather_facts.yml
- name: Raccolta dati IOS
hosts: ios_routers
gather_facts: no
tasks:
- name: show version
cisco.ios.ios_command:
commands: [show version]
register: output
- debug:
msg: "{{ output.stdout[0] }}"
# push_config.yml
- name: Push config
hosts: ios_routers
tasks:
- cisco.ios.ios_banner:
banner: motd
text: '*** ACCESSO AUTORIZZATO ***'
state: present
- cisco.ios.ios_config:
lines:
- logging host 192.168.122.1

## Slide 13
RESTCONF — Teoria (non disponibile su IOU L3)
⚠ RESTCONF richiede IOS-XE 16.6+ — non supportato su IOU. Argomento trattato solo in teoria.
RESTCONF vs NETCONF
RESTCONF: HTTP (GET/PUT/POST/DELETE)
NETCONF: SSH + XML (RFC 6241)
Entrambi usano YANG
come modello dati
YANG — Data Modeling
container: gruppo di nodi
list: lista di record
leaf: valore singolo
Pyang: visualizza modelli
HTTP Methods
GET → leggi config
PUT → sostituisci
POST → crea
DELETE → elimina
PATCH → modifica parziale
# GET running-config via RESTCONF (IOS-XE)
GET https://192.168.1.1:443/restconf/data/Cisco-IOS-XE-native:native
Headers: Accept: application/yang-data+json
Authorization: Basic YWRtaW46Y2lzY28xMjM=
# Risposta: JSON con struttura YANG
{ "Cisco-IOS-XE-native:native": { "hostname": "R1", ... } }

## Slide 14
Riepilogo — Cosa sapere per l'esame CCNP ENCOR
Ansible vs Chef vs SaltStack
Ansible = agentless, push, YAML
Chef = agent-based, pull, Ruby
Idempotency: concetto e verifica con changed=0
NETCONF / RESTCONF
NETCONF: SSH + XML, RFC 6241
RESTCONF: HTTP REST + YANG
Operazioni: get-config, edit-config, GET, PUT, POST
Python & Automation
json.load/loads/dump/dumps
Netmiko: device_type, send_command
Nornir: InitNornir, nr.run(), F()
EEM & Orchestration
EEM: event syslog / timer / track
Ansible playbook: tasks, register, debug
YANG: container, list, leaf
Syllabus: 6.1 · 6.2 · 6.3 · 6.4 · 6.5 · 6.6 · 6.7 — Sessione 11 — CCNP ENCOR 350-401