## Slide 1
CISCO CCNP ENCOR 350-401
Sessione 7
Layer 2 · FHRP · IP SLA · SPAN · QoS MQC
Ambiente: GNS3 · IOU L2 / IOU L3 · VPCS
T1
EtherChannel
T2
STP
T3
HSRP
T4
IP SLA
T5
Failover
T6
SPAN
T7
RSPAN
T8
ERSPAN
T9
QoS
T10
CoPP
T11
Verifica

## Slide 2
Topologia Lab – Sessione 7
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
[WAN / Upstream]
|
R1 e0/0 ← QoS outbound
e0/1 e0/2
(trunk) (trunk)
| |
SW1 SW2
HSRP Active HSRP Standby
VLAN10 Active VLAN20 Active
| |
e0/2+e0/3 ←── Po1 ──→ e0/2+e0/3
| |
e1/0: PC1 (VLAN10) e1/0: PC2 (VLAN20)
e1/1: SPAN-dst VPCS
Rete | Subnet | Note
Transit R1↔SW1 | 10.0.12.0/30 | VLAN 100
Transit R1↔SW2 | 10.0.13.0/30 | VLAN 200
VLAN 10 Data | 10.10.10.0/24 | VIP .1 · SW1 .2 · SW2 .3
VLAN 20 Voice | 10.10.20.0/24 | VIP .1 · SW2 .2 · SW1 .3
R1 Lo0 | 1.1.1.1/32 | Target IP SLA
PC1 | 10.10.10.10 | SW1 e1/0 · VLAN 10
PC2 | 10.10.20.10 | SW2 e1/0 · VLAN 20
SPAN-dst | — | SW1 e1/1 · sniffer

## Slide 3
T1
EtherChannel LACP
Aggregazione link e negoziazione IEEE 802.3ad
Syllabus: 3.1.b

## Slide 4
T1 – EtherChannel LACP | Concetti Chiave
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
📖 Teoria
Aggrega 2-8 link fisici in un canale logico (Po1)
LACP IEEE 802.3ad: protocollo di negoziazione standard
Modalità: active → invia PDU | passive → risponde
Almeno un lato deve essere active
Aumenta banda (aggregazione) e ridondanza (failover automatico)
⚠ Parametri da far coincidere su tutti i membri:
Speed · Duplex · Allowed VLAN · Native VLAN · Modalità trunk/access
LACP PDU
Tx / Rx
Aggregation
Protocol
Port-Channel
Formation
Load
Balancing
SW1 ↔ SW2

## Slide 5
T1 – EtherChannel LACP | Comandi & Verifica
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
⌨ Comandi
SW1(config)# interface range e0/2 - 3
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW1(config)# interface port-channel 1
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
! Stessa config su SW2 (mode active / active OK su LACP)
✅ Verifica
show etherchannel summary
→ Po1: U (in-use), P (in-bundle)
show etherchannel 1 detail
→ protocollo LACP, partner state
show int po1 trunk
→ VLAN 10,20 allowed and active
Modalità LACP
SW1 mode | SW2 mode | Bundle?
active | active | ✓ Sì
active | passive | ✓ Sì
passive | passive | ✗ No
on | on | ✓ Sì (statico)
on | active/passive | ✗ No
💡 due porte passive non si aggregano mai — almeno una active richiesta

## Slide 6
T2
Spanning Tree – Tuning & Protezione
Root bridge, PortFast, BPDU Guard, Root Guard
Syllabus: 3.1.c

## Slide 7
T2 – STP | Teoria & Configurazione
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
📖 Teoria
STP opera su Po1 come singolo link logico
Priority: valore più basso vince il root bridge
Valori: multipli di 4096 (default = 32768)
PortFast: bypassa Listening/Learning → forwarding immediato
Usare SOLO su porte host (access), MAI su trunk
BPDU Guard: porta PortFast riceve BPDU → err-disabled
Root Guard: porta riceve superior BPDU → root-inconsistent
SW1 – Root VLAN 10 / Backup VLAN 20
priority 4096 (VLAN 10)
priority 8192 (VLAN 20)
SW2 – Root VLAN 20 / Backup VLAN 10
priority 4096 (VLAN 20)
priority 8192 (VLAN 10)
⚠ Protezione
PortFast + BPDU Guard su e1/0 (access) | Root Guard su Po1 (trunk)

## Slide 8
T3
HSRP v2 – Gateway Ridondante
Hot Standby Router Protocol – Load balancing inter-VLAN
Syllabus: 3.4.c

## Slide 9
T3 – HSRP v2 | Concetti & Load Balancing
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
📖 Teoria
Gateway virtuale condiviso per i client – un IP / un MAC
Un router è Active (risponde al VIP), l'altro è Standby
HSRPv2: gruppi 0-4095, multicast 224.0.0.102, supporto IPv6
Priority (default 100): chi è più alto diventa Active
Preempt: il router con priority più alta riprende Active dopo recovery
Timers ridotti (1/3s): convergenza più veloce
Load Balancing con 2 Gruppi HSRP
 | VLAN 10 (Gr.10) | VLAN 20 (Gr.20)
SW1 | Active (110) | Standby (100)
SW2 | Standby (100) | Active (110)
VIP | 10.10.10.1 | 10.10.20.1
→ PC1 usa GW 10.10.10.1 (traffic via SW1)
→ PC2 usa GW 10.10.20.1 (traffic via SW2)
✅ Verifica
SW1# show standby brief
→ Vl10: Active | Vl20: Standby
SW2# show standby brief
→ Vl20: Active | Vl10: Standby

## Slide 10
T4
IP SLA + Object Tracking
Monitoraggio attivo della raggiungibilità → decremento HSRP
Syllabus: 4.4

## Slide 11
T4 – IP SLA + Track | Catena di Failover
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
IP SLA 1
ICMP → 1.1.1.1
→
Track 1
Reachability
→
HSRP
Decrement -20
→
SW2
Diventa Active
📖 Logica
SW1 invia probe ICMP verso R1 Lo0 (1.1.1.1) ogni 5 secondi
Se R1 non risponde entro 5s → IP SLA fallisce → Track DOWN
HSRP decrementa priority SW1 VLAN 10: 110 → 90
SW2 (priority 100) supera SW1 → diventa Active su VLAN 10
Grazie a preempt, SW1 riprende Active quando R1 torna up
⌨ Comandi SW1
ip sla 1
icmp-echo 1.1.1.1 source-int vlan 10
frequency 5
ip sla schedule 1 life forever start-time now
track 1 ip sla 1 reachability
interface vlan 10
standby 10 track 1 decrement 20

## Slide 12
T5
Failover HSRP Live
Simulazione fault su R1 – convergenza osservabile in real-time
Syllabus: 3.4.c + 4.4

## Slide 13
T5 – Failover Live | Sequenza di Eventi
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
1
ping continuo da PC1 verso 1.1.1.1
2
shutdown e0/1 su R1 → link R1↔SW1 cade
3
IP SLA timeout (5s) → Track 1 DOWN
4
HSRP priority SW1 VLAN10: 110 → 90
5
SW2 preempt vince → diventa Active
6
max 2-3 packet loss – ping riprende
7
no shutdown R1 e0/1 → preempt SW1 recupera Active
✅ Comandi Verifica
! Prima del fault:
SW1# show standby brief → Vl10 Active
! Dopo shutdown R1 e0/1:
SW1# show track 1 → Down
SW1# show standby brief → Vl10 priority 90, Standby
SW2# show standby brief → Vl10 Active
! Dopo recovery:
SW1# show standby brief → Vl10 Active (preempt)
SW1# show ip sla statistics 1 → failures > 0

## Slide 14
T6
Local SPAN
Port mirroring nello stesso switch – SW2 → VPCS sniffer
Syllabus: 4.3

## Slide 15
T6 – Local SPAN | Concetti & Configurazione
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
📖 Teoria
SPAN copia il traffico di porte sorgente verso una porta destinazione
La porta destination è rimossa dal normale forwarding
Source: Rx, Tx o Both – specifica la direzione da monitorare
Local SPAN: sorgente e destinazione sullo stesso switch
IOU L2: destination port accetta SPAN ma non risponde a ping
⌨ Comandi
SW2(config)# monitor session 1 source interface e1/0 both
SW2(config)# monitor session 1 destination interface e1/1
! Avvia dump su SPAN-dst VPCS:
SPAN-dst> packet-dump
SW2
SW2 – Local SPAN Session 1
e1/0
PC2 (VLAN20)
Source
e1/1
SPAN-dst
Destination
➜ copia
✅ Verifica
SW2# show monitor session 1
→ Type: Local Session | Source: e1/0 | Dest: e1/1 | Status: Up

## Slide 16
T7
RSPAN – Remote SPAN
Mirroring cross-switch via VLAN riflessiva: SW1 → Po1 → SW2
Syllabus: 4.3

## Slide 17
T7 – RSPAN | Architettura & Configurazione
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
📖 Architettura
RSPAN VLAN (999): speciale 'remote-span', non routata
SW1 (source): inietta traffico clonato nella VLAN 999
Po1 (trunk): trasporta VLAN 999 tra SW1 e SW2
SW2 (destination): estrae da VLAN 999 → porta sniffer
IOU L2 supporta RSPAN – aggiungere VLAN 999 agli allowed
SW1
Source
e1/0 (PC1)
→
Po1
Trunk
VLAN 999
→
SW2
Dest
e1/1 (sniffer)
⌨ Config Step-by-Step
! 1. RSPAN VLAN su entrambi
vlan 999 / name RSPAN / remote-span
! 2. Source session su SW1
monitor session 2 source interface e1/0 both
monitor session 2 destination remote vlan 999
! 3. Destination session su SW2
monitor session 2 source remote vlan 999
monitor session 2 destination interface e1/1
! 4. VLAN 999 sul trunk Po1
interface po1 / switchport trunk allowed vlan add 999

## Slide 18
T8
ERSPAN – Teoria
Encapsulated Remote SPAN via GRE su rete IP routed
Syllabus: 4.3

## Slide 19
T8 – ERSPAN | Comparazione SPAN / RSPAN / ERSPAN
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
Caratteristica | SPAN | RSPAN | ERSPAN
Trasporto | L2 – stesso switch | L2 – VLAN trunk | L3 – GRE su IP
Scope | Single switch | Multi-switch L2 | Qualunque rete IP
Overhead | Nessuno | VLAN riflessiva | GRE header + ERSPAN
IOU L2 support | ✓ Sì | ✓ Sì (parziale) | ✗ No (serve IOS-XE)
Use case | Debug locale | Multi-switch campus | DC, WAN, cloud, IDS
📖 Sintassi IOS-XE (riferimento esame)
monitor session 3 type erspan-source
source interface GigabitEthernet1 both
destination
erspan-id 1
ip address 10.0.0.100 ! IP del collector
origin ip address 10.0.0.1
no shutdown

## Slide 20
T9
QoS MQC – Child & Parent Policy
ACL → Marking → Priority / Bandwidth / Police | Shape 10 Mbps
Syllabus: 1.5.a/b

## Slide 21
T9 – QoS | Priority · Bandwidth · Police · Shape
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
priority
(LLQ)
Coda strict priority
Servita PRIMA di tutto
Eccedente → DROPPATO
Use: VoIP, real-time
bandwidth
(CBWFQ)
Minimo garantito
Usa banda libera
Eccedente → ACCODATO
Use: dati critici
police
Taglia a rata fissa
Nessun buffer
Eccedente → DROP/REMARK
Use: MGMT, untrusted
shape
Smoothing del rate
Bufferizza eccesso
No drop → introduce delay
Use: parent/WAN
Regola pratica
priority → traffico real-time: latenza zero, l'eccesso viene droppato intenzionalmente
bandwidth → traffico importante non real-time: garantisci il minimo, usa la banda libera
police → controllo rigido senza buffer: taglia i picchi in modo istantaneo (management)
shape → solo nella parent policy: simula il CIR del link WAN, bufferizza senza droppare

## Slide 22
T9 – QoS | Struttura Policy e Classi
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
PM-WAN-PARENT class-default → shape average 10 Mbps → service-policy PM-CHILD
└
CM-VOICE
ACL-VOICE: SIP tcp/udp 5060 + RTP udp 16384-32767
set dscp ef (46)
priority percent 30
└
CM-MGMT
ACL-MGMT: SSH tcp 22 + Telnet tcp 23
set dscp cs2 (16)
police rate 512000 bps
└
class-default
(DATA)
tutto ciò che non matcha CM-VOICE o CM-MGMT
set dscp af21 (18)
bandwidth percent 40

## Slide 23
T9 – QoS | ACL, Class-map & Child Policy
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
⌨ ACL + class-map
ip access-list extended ACL-VOICE
permit tcp any any eq 5060
permit udp any any eq 5060
permit udp any any range 16384 32767
ip access-list extended ACL-MGMT
permit tcp any any eq 22
permit tcp any any eq 23
class-map match-any CM-VOICE
match access-group name ACL-VOICE
class-map match-any CM-MGMT
match access-group name ACL-MGMT
⌨ Child Policy
policy-map PM-CHILD
class CM-VOICE
set dscp ef
priority percent 30
! eccedente 30% → droppato
class CM-MGMT
set dscp cs2
police rate 512000 bps
conform-action transmit
exceed-action drop
class class-default
set dscp af21
bandwidth percent 40
! DATA: no ACL, cattura il resto
⌨ Parent + apply
policy-map PM-WAN-PARENT / class class-default
shape average 10000000 / service-policy PM-CHILD
interface e0/0 / service-policy output PM-WAN-PARENT

## Slide 24
T9 – QoS | Verifica Struttura & Contatori
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
✅ show policy-map interface e0/0
Service-policy output: PM-WAN-PARENT
Class-map: class-default
Traffic Shaping
Target/Average: 10000000 bps
Service-policy: PM-CHILD
Class-map: CM-VOICE (match-any)
set dscp ef
Strict Priority – 30%
Packets matched: X Bytes: Y
Class-map: CM-MGMT (match-any)
set dscp cs2
Police: 512000 bps
conform: transmit exceed: drop
Dropped: Z packets
Class-map: class-default
set dscp af21
Bandwidth – 40%
🔍 Cosa osservare
CM-VOICE
Packets matched
incrementa con traffico SIP/RTP
CM-MGMT
Dropped > 0
se SSH/Telnet supera 512 kbps
class-default
Cattura tutto il resto
bandwidth min garantito
Shape
Output rate ≤ 10 Mbps
buffer delay visibile

## Slide 25
T9 – QoS | Architettura del Scenario
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
STEP 1 – MARKING
inbound e0/2
ACL VLAN20 →
set dscp ef / af21
→
STEP 2 – CHILD POLICY
queuing
priority 30%
bandwidth 40%
fair-queue
→
STEP 3 – PARENT POLICY
shaping + child
shape 10 Mbps
→ PM-CHILD nested
Priority vs Bandwidth vs Shape – differenze chiave
Meccanismo | priority (LLQ) | bandwidth (CBWFQ) | shape
Traffico eccedente | Droppato / policed | Accodato (WFQ/FIFO) | Bufferizzato – no drop
Latenza | Minima – real-time | Variabile | Aumenta (buffer delay)
Use case | VoIP, video conferenza | Dati critici, backup | WAN rate-limit, parent
Dove si usa | Child policy | Child policy | Parent policy

## Slide 26
T9 – STEP 1 | Marking Inbound su R1 e0/2 (VLAN 20)
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
📖 Concetto
Il traffico di VLAN 20 entra su R1 e0/2 non marcato (DSCP 0 – Best Effort)
Una ACL identifica la subnet sorgente 10.10.20.0/24 (PC2)
La policy inbound marca DSCP EF (46) sul traffico VLAN 20
Tutto il resto (VLAN 10 / PC1) riceve DSCP AF21 (18) via class-default
Il marking a L3 persiste nel pacchetto IP per tutto il percorso
⌨ Comandi
ip access-list extended VLAN20-ACL
permit ip 10.10.20.0 0.0.0.255 any
class-map match-all CM-VLAN20
match access-group name VLAN20-ACL
policy-map PM-MARK-IN
class CM-VLAN20
set dscp ef
class class-default
set dscp af21
interface e0/2
service-policy input PM-MARK-IN
✅ Verifica
R1# show policy-map interface e0/2 input
Class CM-VLAN20: packets > 0 → set dscp ef attivo
Class class-default: packets > 0 → set dscp af21

## Slide 27
T9 – STEP 2+3 | Child Policy & Parent Shaping
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
⌨ Child Policy – queuing
class-map match-any CM-VOICE
match dscp ef
class-map match-any CM-DATA
match dscp af21
policy-map PM-CHILD
class CM-VOICE
priority percent 30
! LLQ: priorità assoluta, eccesso droppato
class CM-DATA
bandwidth percent 40
! CBWFQ: minimo garantito, usa eccesso
class class-default
fair-queue
⌨ Parent Policy – shape + child
policy-map PM-WAN-PARENT
class class-default
shape average 10000000
! Simula WAN 10 Mbps
! Bufferizza eccesso – no drop
service-policy PM-CHILD
! Child annidata nel bucket
interface e0/0
service-policy output PM-WAN-PARENT
✅ Verifica struttura
R1# show policy-map interface e0/0
PM-WAN-PARENT → shape 10Mbps
PM-CHILD → CM-VOICE priority / CM-DATA bw

## Slide 28
T10
CoPP – Control Plane Policing
Protezione della CPU del router · Police su ping, MGMT e routing
Syllabus: 5.2.b

## Slide 29
T10 – CoPP | Cos'è e Perché Serve
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
📖 Concetto
CoPP protegge la CPU del router limitando il traffico che la raggiunge
Senza CoPP: un ping flood, scan SSH o flood OSPF può saturare la CPU
Data plane: traffico che attraversa il router (CEF) → CoPP NON lo tocca
Control plane: traffico DESTINATO alla CPU → CoPP agisce qui
Stessa sintassi MQC (class-map + policy-map) ma applicata a control-plane
Solo service-policy INPUT: non esiste outbound su control-plane
Classe | Match | Rate Police
CM-CoPP-ROUTING | OSPF + EIGRP + BGP (tcp 179) | 1 Mbps – critico, no drop legittimi
CM-CoPP-MGMT | SSH (tcp 22) + Telnet (tcp 23) | 512 kbps – limita accesso CPU
CM-CoPP-ICMP | ICMP any | 64 kbps – diagnostica, blocca flood
class-default | tutto il resto | 128 kbps – catch-all di sicurezza
⌨ Applicazione
control-plane
service-policy input PM-CoPP
! Protegge la CPU da qualunque interfaccia

## Slide 30
T10 – CoPP | ACL, Class-map & Policy-map
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
⌨ ACL + class-map
ip access-list extended ACL-CoPP-ROUTING
permit ospf any any
permit eigrp any any
permit tcp any any eq 179
permit tcp any eq 179 any
ip access-list extended ACL-CoPP-MGMT
permit tcp any any eq 22
permit tcp any any eq 23
ip access-list extended ACL-CoPP-ICMP
permit icmp any any
class-map match-any CM-CoPP-ROUTING
match access-group name ACL-CoPP-ROUTING
class-map match-any CM-CoPP-MGMT
match access-group name ACL-CoPP-MGMT
class-map match-any CM-CoPP-ICMP
match access-group name ACL-CoPP-ICMP
⌨ Policy-map + apply
policy-map PM-CoPP
class CM-CoPP-ROUTING
police rate 1000000 bps
conform-action transmit
exceed-action drop
class CM-CoPP-MGMT
police rate 512000 bps
conform-action transmit
exceed-action drop
class CM-CoPP-ICMP
police rate 64000 bps
conform-action transmit
exceed-action drop
class class-default
police rate 128000 bps
conform-action transmit
exceed-action drop
control-plane
service-policy input PM-CoPP
✅ Verifica
R1# show policy-map control-plane
→ PM-CoPP attiva | conformed > 0 | exceeded = 0 con traffico normale

## Slide 31
T11
Verifica & Wrap-up
Checklist finale · Domande di Review per l'esame CCNP
Syllabus: All

## Slide 32
T11 – Checklist Finale & Domande di Review
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 7 · GNS3 Lab
✅ Checklist Fine Lab
SW1# show etherchannel summary → Po1: U + P
SW1# show spanning-tree vlan 10 → SW1 is root
SW1# show standby brief → Vl10 Active / Vl20 Standby
SW1# show ip sla statistics 1 → Return code: OK
SW1# show track 1 → Reachability is Up
SW2# show monitor session 2 → RSPAN Remote Dest Up
R1# show policy-map int e0/0 → PM-WAN-PARENT + PM-CHILD
R1# show policy-map control-plane → PM-CoPP attiva
❓ Review – Esame CCNP
LACP: due porte passive si aggregano?
HSRP vs VRRP vs GLBP: quando usi GLBP?
SPAN dest port: può fare forwarding normale?
RSPAN VLAN: perché 'remote-span'?
priority vs bandwidth: eccedente VOICE?
shape: perché introduce jitter?
CoPP: data plane vs control plane?
CoPP class-default: perché è essenziale?
DSCP EF / AF21 / CS2: decimal value?
Prossima sessione: S8 – Virtualizzazione & Overlay
VRF · GRE Tunneling · IPSec