## Slide 1
CISCO CCNP ENCOR 350-401 v1.2
Sessione 9
IP Services & Network Assurance
PIM Dense Mode
PIM Sparse Mode
Auto-RP
NetFlow v5
📅 Data
6 Maggio 2026
⏰ Durata
3h 30min
🖥️ Ambiente
GNS3 · IOU L2/L3
📋 Codici
3.3 · 4.1–4.6
Ambiente Lab: GNS3 · IOU L2/L3 · TFTP 192.168.122.1/ENCOR/LAB09

## Slide 2
Agenda della Sessione
09:00 – 09:30
Intro Teoria
Multicast overview · IGMP · PIM-DM vs PIM-SM · Auto-RP · RPF
09:30 – 10:20
Task 1 – 4
PIM Dense Mode: configurazione · invio traffico · join gruppo · analisi mroute
10:20 – 10:30
Pausa
—
10:30 – 11:10
Task 5 – 6
Switch a PIM-SM · RP statico su R2 · confronto (*,G) e (S,G)
11:10 – 11:45
Task 7 – 8
Auto-RP: Candidate RP + Mapping Agent · verifica apprendimento dinamico
11:45 – 12:15
Task 9 ★
BONUS – Flexible NetFlow su R1: Flow Record · Flow Monitor · analisi cache
12:15 – 12:30
Task 10 ★
EXTRA – AAA Authentication & Authorization con RADIUS + fallback locale
12:30 – 12:45
Q&A / Troubleshooting
Scenari di guasto guidati
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 9 — IP Services & Network Assurance
2 / 15

## Slide 3
Multicast IPv4 — Perché e Come
Unicast
1:1
Una copia per ogni destinatario
N destinatari = N stream
Scala male su WAN
Nessun overhead in rete
Broadcast
1:∞
Una copia → tutti
Tutti ricevono (volenti o no)
Non attraversa router
Inutilizzabile su larga scala
Multicast
1:M
Una copia → solo chi vuole
Il router replica solo dove serve
Scalabile su WAN e Internet
Richiede PIM + IGMP
Indirizzi multicast IPv4: 224.0.0.0 – 239.255.255.255 · Lab: 239.1.1.1 (administratively scoped, RFC 2365)
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 9 — IP Services & Network Assurance
3 / 15

## Slide 4
IGMP — Internet Group Management Protocol
RFC 3376 · Layer 3
Ruolo di IGMP
Host → Router: "voglio ricevere il gruppo X"
Router → Rete: Query periodiche (chi è ancora interessato?)
Usato sul segmento locale (link-local), non instradato
Versioni IGMP
v1
Solo Membership Report. Nessun Leave.
v2
+ Leave Group: pruning più veloce (default IOS).
v3
Source-Specific Multicast (SSM): specifica anche la sorgente.
Flusso messaggi IGMP v2
Router
→
Host
IGMP Query (chi è nel gruppo?)
Host
→
Router
IGMP Membership Report (239.1.1.1)
Router
→
Router
Inizia forwarding verso il segmento
Host
→
Router
IGMP Leave Group (vuole uscire)
Router
→
Rete
Prune: stop forwarding
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 9 — IP Services & Network Assurance
4 / 15

## Slide 5
RPF — Reverse Path Forwarding
Il problema del loop multicast
Senza RPF, i pacchetti multicast creerebbero loop infiniti. La soluzione: il router accetta un pacchetto multicast SOLO se arriva dall'interfaccia che il router userebbe per raggiungere la sorgente in unicast (consulta la routing table).
✓ Accetta se: interfaccia di arrivo == RPF interface
✗ Scarta se: arrivo da interfaccia sbagliata
Verifica RPF
show ip rpf 192.168.1.100
RPF interface: Ethernet0/0.100
RPF neighbor: 192.168.1.100 (direct)
Esempio RPF in azione
SENDER
192.168.1.100
R1
R2
RPF OK
R3
RPF FAIL
(pacchetto scartato)
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 9 — IP Services & Network Assurance
5 / 15

## Slide 6
PIM Dense Mode (DM) — Flood & Prune
1
Flood
Il traffico viene inoltrato su TUTTE le interfacce PIM appena la sorgente inizia a trasmettere. Nessuna segnalazione preventiva.
2
Prune
I router senza receiver inviano Prune Message verso upstream. Il ramo viene potato (silenzioso per 3 min).
3
Graft
Se un nuovo receiver appare su un ramo potato, il router invia Graft Message per riaprirlo immediatamente.
Configurazione PIM-DM
ip multicast-routing
!
interface Ethernet0/0.12
ip pim dense-mode
interface Ethernet0/0.13
ip pim dense-mode
Caratteristiche chiave
Nessun RP necessario
Ottimo per reti dense (molti receiver)
Genera molto traffico iniziale (flooding)
Tabella mroute: solo entry (S,G)
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 9 — IP Services & Network Assurance
6 / 15

## Slide 7
PIM Sparse Mode (SM) — Shared & Source Tree
Rendezvous Point (RP)
Punto d'incontro centralizzato. Tutti i receiver si uniscono allo shared tree radicato nell'RP.
Shared Tree (*,G)
Join verso l'RP. Tutti i receiver condividono lo stesso albero indipendente dalla sorgente.
Source Tree (S,G)
Dopo SPT switchover: percorso diretto FHR → LHR. Più efficiente dello shared tree.
SPT Threshold
Default = 0 kbps → switchover immediato. Configurabile con ip pim spt-threshold.
ip pim sparse-mode
ip pim rp-address 2.2.2.2
Flusso PIM-SM
1
LHR invia Join (*,G) verso RP
2
FHR incapsula traffico in PIM Register → RP
3
RP decapsula e invia sullo shared tree (*,G)
4
LHR riceve traffico → invia Join (S,G) verso FHR
5
SPT attivo: LHR invia Prune (*,G) → RP
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 9 — IP Services & Network Assurance
7 / 15

## Slide 8
Leggere la Tabella Multicast — show ip mroute
R3# show ip mroute 239.1.1.1
(*, 239.1.1.1), 00:15:32/00:02:28, RP 2.2.2.2, flags: SCL
Incoming interface: Ethernet0/0.23, RPF nbr 10.0.23.1
Outgoing interface list:
Ethernet0/0.300, Forward/Dense, 00:12:11/00:02:41
(192.168.1.100, 239.1.1.1), 00:10:05/00:02:55, flags: T
Incoming interface: Ethernet0/0.13, RPF nbr 10.0.13.1
Outgoing interface list:
Ethernet0/0.300, Forward/Sparse, 00:10:05/00:02:55
(*,G) — Shared Tree
Ogni receiver; radice = RP
Incoming Interface (IIF)
Interfaccia RPF verso sorgente o RP
OIL
Outgoing Interface List: interfacce di uscita
(S,G) — Source Tree
SPT switchover avvenuto (flag T)
RPF nbr (S,G)
Next-hop verso la sorgente (non l'RP)
Flag comuni
[S]
Sparse Mode
[C]
Connected (receiver locale)
[L]
Local (RP su questo router)
[T]
SPT-bit (source tree attivo)
[F]
Register flag (FHR)
[P]
Pruned
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 9 — IP Services & Network Assurance
8 / 15

## Slide 9
Auto-RP — Distribuzione Automatica dell'RP
I due ruoli Auto-RP
Candidate RP
ip pim send-rp-announce Lo0 scope 10
Annuncia se stesso al gruppo 224.0.1.39
Include: indirizzo RP + gruppi serviti + priorità
RP con IP più alto vince (a parità di priorità)
Nel lab: R2 Lo0 2.2.2.2
Mapping Agent (MA)
ip pim send-rp-discovery Lo0 scope 10
Ascolta gli annunci su 224.0.1.39
Sceglie il miglior RP per ogni gruppo
Ridistribuisce la mappa via 224.0.1.40
Nel lab: R2 fa entrambi i ruoli
NOTA Problema Chicken-and-Egg
In PIM-SM puro, i gruppi 224.0.1.39/.40 non vengono inoltrati senza RP → nessuno impara l'RP!
Soluzione →
ip pim sparse-dense-mode
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 9 — IP Services & Network Assurance
9 / 15

## Slide 10
Flexible NetFlow — Analisi Traffico Modulare (★ BONUS)
NetFlow v5 — Legacy (riferimento)
Configurazione snella: ip flow ingress + ip flow-export version 5
Campi fissi predefiniti (7-tuple), verifica con show ip cache flow
Meno modulare: non si possono aggiungere/rimuovere campi
→
1. Flow Record
flow record ENCOR-REC
match: campi chiave (src/dst IP, proto, input if)
collect: contatori (bytes, packets, timestamps)
Definisce cosa catturare
2. Flow Monitor
flow monitor ENCOR-MON
Associa il Record
Cache: timeout active/inactive
Opzionale: Flow Exporter
3. Applicazione
ip flow monitor ENCOR-MON input
Su interfaccia e0/0.100
Direzione: input / output
Attiva la cattura
Verifica
show flow monitor ENCOR-MON cache ! flow attivi: src=192.168.1.100, dst=239.1.1.1
show flow monitor ENCOR-MON ! stato monitor, record associato
show flow interface Ethernet0/0.100 ! conferma monitor applicato in input
Lab: nessun collector configurato — dati esclusivamente in cache locale. In produzione si aggiungerebbe un Flow Exporter verso ntopng/NetScout.
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 9 — IP Services & Network Assurance
10 / 15

## Slide 11
Topologia Lab — Sessione 9
R1
1.1.1.1
R2 / RP
2.2.2.2
R3
3.3.3.3
R4
SENDER
R5
RECEIVER
VLAN 100
192.168.1.0/24
VLAN 12
10.0.12.0/30
VLAN 13
10.0.13.0/30
VLAN 23
10.0.23.0/30
VLAN 300
192.168.3.0/24
239.1.1.1 →
RP
Tutti su e0/0 → GNS3 Switch · Sub-if 802.1Q · OSPF area 0 pre-caricato via TFTP · Multicast: parte da zero
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 9 — IP Services & Network Assurance
11 / 15

## Slide 12
PIM-DM vs PIM-SM vs Auto-RP — Riepilogo
 | PIM Dense Mode | PIM Sparse Mode | Auto-RP
Meccanismo | Flood & Prune | Join esplicito verso RP | Join esplicito (RP dinamico)
RP necessario | No | Sì (statico) | Sì (appreso auto)
Traffico iniziale | Alto (flooding) | Basso (solo dove serve) | Basso
Entry mroute | (S,G) only | (*,G) + (S,G) | (*,G) + (S,G)
Config | ip pim dense-mode | pim sparse-mode + rp-address | send-rp-announce + discovery
Scalabilità | Bassa (LAN) | Alta | Alta + resiliente
Lab task | Task 1–4 | Task 5–6 | Task 7–8
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 9 — IP Services & Network Assurance
12 / 15

## Slide 13
Troubleshooting Multicast — Checklist
1
ip multicast-routing abilitato?
show ip multicast
2
PIM abilitato su tutte le interfacce?
show ip pim interface
3
Adiacenze PIM formate?
show ip pim neighbor
4
RP noto e raggiungibile?
show ip pim rp mapping
5
RPF check OK sulla sorgente?
show ip rpf 192.168.1.100
6
IGMP join ricevuto su R3?
show ip igmp groups
7
OIL non vuota su R3?
show ip mroute — flag F su e0/0.300
⚠️ debug ip pim e debug ip igmp sono molto verbosi — usare con attenzione in produzione. Terminare con: no debug all
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 9 — IP Services & Network Assurance
13 / 15

## Slide 14
Sessione 9 — Riepilogo
DM
PIM Dense Mode
Flood → Prune → Graft. Semplicità a costo di traffico iniziale elevato.
SM
PIM Sparse Mode
RP come meeting point. Shared tree (*,G) poi SPT switchover (S,G).
RP
Auto-RP
Candidate RP annuncia se stesso. Mapping Agent distribuisce la mappa. Sparse-dense-mode risolve il bootstrap.
FNF
Flexible NetFlow
Flow Record (campi) + Flow Monitor (cache) + applicazione su interfaccia. Modulare e personalizzabile vs v5 legacy.
AAA
AAA con RADIUS
aaa new-model + RADIUS-GRP + schemi default/ENCOR-AAA. Fallback locale se server irraggiungibile.
Prossima Sessione: Security — CoPP · ACL · Wireless 802.1X · NGFW/TrustSec

## Slide 15
AAA — Authentication & Authorization con RADIUS (★ EXTRA)
Framework AAA
A
Authentication
Chi sei? RADIUS (UDP 1812) verifica credenziali. Fallback: database locale.
A
Authorization
Cosa puoi fare? Livello exec assegnato alla sessione. if-authenticated: ok se già autenticato.
A
Accounting
Cosa hai fatto? (non configurato in questo lab — solo riferimento).
Flusso fallback locale
Login → RADIUS tried → no response/timeout → local database → OK
Configurazione su R1
aaa new-model
!
radius server ENCOR-RAD
address ipv4 192.168.122.10 auth-port 1812
key Cisco123
!
aaa group server radius RADIUS-GRP
server name ENCOR-RAD
Schema default
Schema ENCOR-AAA (named)
aaa authentication login
default
group RADIUS-GRP local
aaa authorization exec
default
group RADIUS-GRP local if-authenticated
aaa authentication login
ENCOR-AAA
group RADIUS-GRP local
aaa authorization exec
ENCOR-AAA
group RADIUS-GRP local if-authenticated
line vty 0 4 → login authentication ENCOR-AAA / authorization exec ENCOR-AAA
CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 9 — IP Services & Network Assurance
15 / 15